# 数字交流伺服系统仿真平台的研究

### 论文摘要

目前,基于单片机的数字交流伺服系统得到了越来越广泛的应用。交流伺服系统最核心、最关键的部分是软件系统,也就是控制程序,控制程序的好坏直接决定了控制性能的好坏。目前控制程序的开发和调试完全依赖于硬件,给开发和研究人员带来了很多不便。为了更好地辅助开发和调试控制程序,本论文提出并建立了一个交流伺服系统闭环仿真平台,以实际的控制程序作为闭环仿真平台的输入,能使控制程序的开发和调试完全脱离硬件,同时还基于该平台进行了参数辨识和控制参数优化,可提高交流伺服系统的开发效率。为了实现闭环仿真平台,本课题建立了一个C语言编译器,用于仿真单片机运行控制程序;建立了永磁同步电机模型,用于仿真永磁同步电机;建立了PWM信号产生模型,用于仿真单片机内部的PWM信号产生模块,实现了六路PWM信号的产生;建立了IPM模型,用于仿真IPM,实现了IPM的死区和开通、关断延时。本论文提出的闭环仿真平台不仅使控制程序的开发和调试脱离硬件,而且还能为交流伺服系统的开发提供其他的辅助,这些是实际的硬件系统不具备的功能。本文基于闭环仿真平台进行了参数辨识,辨识了电机的d,q轴电感,较好地解决了d,q轴电感难以准确获得的问题。同时将穷举法和遗传算法同闭环仿真平台结合起来,进行了参数优化,本论文优化了PID控制中的比例系数和积分时间常数,取得了较好的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 交流伺服系统介绍及闭环仿真平台

- 1.3.1 交流伺服系统硬件结构

- 1.3.2 交流伺服系统工作原理

- 1.3.3 闭环仿真平台

- 1.4 研究的主要内容

- 第2章 控制程序识别与仿真运行

- 2.1 控制程序简介

- 2.2 控制程序识别与仿真运行概述

- 2.3 控制程序识别与仿真运行实现

- 2.3.1 词法分析

- 2.3.2 语法分析

- 2.3.3 运行程序

- 2.4 本章小结

- 第3章 永磁同步电机模型

- 3.1 永磁同步电机介绍

- 3.1.1 永磁同步电机概述

- 3.1.2 永磁同步电机d, q轴变换

- 3.1.3 磁场定向矢量控制

- 3.2 电机模型概述

- 3.3 连续电机模型

- 3.4 离散电机模型

- 3.4.1 六路PWM信号的产生

- 3.4.2 智能功率模块（IPM）模型

- 3.4.3 离散电机模型

- 3.5 离散和连续电机模型对比

- 3.6 仿真软件界面

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于闭环仿真平台的参数辨识

- 4.1 电机d轴电感辨识

- 4.2 电机q轴电感辨识

- 4.3 本章小结

- 第5章 基于闭环仿真平台的参数优化

- 5.1 参数优化的评价函数

- 5.2 穷举法参数优化

- 5.3 遗传算法参数优化

- 5.3.1 遗传算法概述

- 5.3.2 遗传算法的实现

- 5.3.3 遗传算法与闭环仿真平台结合

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 遗传算法源程序

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].交流伺服系统特性分析与测试[J]. 电机与控制应用 2018(06)

- [2].浅析交流伺服系统的现状与发展前景[J]. 价值工程 2014(20)

- [3].交流伺服系统关键技术指标及相关测试方法的分析[J]. 日用电器 2017(10)

- [4].三相PMSM交流伺服系统磁极位置信号的解调[J]. 品牌 2015(04)

- [5].型材切断设备交流伺服系统的改造[J]. 装备制造技术 2015(05)

- [6].全数字交流伺服系统及其应用[J]. 电气应用 2013(04)

- [7].交流伺服系统结构及原理[J]. 科技信息 2010(07)

- [8].永磁交流伺服系统国内外发展概况[J]. 微特电机 2008(05)

- [9].“森创”步进和交流伺服系统在绕线机上的应用[J]. 伺服控制 2008(07)

- [10].埃斯顿交流伺服系统产品简介[J]. 伺服控制 2008(07)

- [11].基于扰动观测器的交流伺服系统低速爬行滤波反步控制方法[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [12].永磁交流伺服系统自适应控制技术研究[J]. 微电机 2017(08)

- [13].《交流伺服控制系统》系列讲座(七) 第7讲 交流伺服系统的状态观测相关问题[J]. 伺服控制 2014(10)

- [14].现代交流伺服系统技术动向与应用趋势[J]. 伺服控制 2013(08)

- [15].网络环境下交流伺服系统的研究与设计[J]. 电子世界 2012(05)

- [16].《交流伺服控制系统》系列讲座(七) 第8讲 交流伺服系统的全数字硬件化设计举例[J]. 伺服控制 2014(12)

- [17].永磁同步交流伺服系统在小型天气雷达中的应用[J]. 成都信息工程学院学报 2014(02)

- [18].高性能永磁交流伺服系统高精度电流采样实现[J]. 机电工程 2013(07)

- [19].永磁交流伺服系统直线位置的控制与实现[J]. 河南科技 2011(21)

- [20].埃斯顿:构建安全体制,打造伺服品牌[J]. 高科技与产业化 2010(06)

- [21].交流伺服系统的发展状况[J]. 电器工业 2018(07)

- [22].基于输入整形技术的交流伺服系统抖动抑制[J]. 电工技术学报 2018(21)

- [23].《交流伺服控制系统》系列讲座(五) 第5讲 交流伺服系统的全数字硬件化过程的相关问题[J]. 伺服控制 2014(07)

- [24].基于PMSM的交流伺服系统电流环设计及整定[J]. 组合机床与自动化加工技术 2009(07)

- [25].交流伺服系统的控制理论与实现方法[J]. 电气应用 2008(12)

- [26].交流伺服系统执行电机选型与减速箱设计[J]. 兵工学报 2015(S2)

- [27].新型无速度传感器式交流伺服系统及其在纠偏控制中的应用[J]. 电机与控制应用 2009(05)

- [28].交流伺服系统脉冲序列位置控制研究[J]. 西安交通大学学报 2009(12)

- [29].基于全局非线性积分滑模的永磁交流伺服系统研究[J]. 电工技术学报 2018(16)

- [30].基于PMSM的三环数控交流伺服系统[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d1228b31854662c2d6ec37a.html