# L360钢在H2S/CO2体系中的气液两相腐蚀规律及缓蚀剂研究

### 论文摘要

CO2和H2S是油气工业中主要的腐蚀气体,它们溶于水后形成弱酸,对石油、天然气的开采、炼制和集输设备产生严重腐蚀,导致设备的服役寿命大大降低。国内外对CO2或H2S单独存在条件下的腐蚀和缓蚀剂研究较多,而CO2与H2S共存条件下的腐蚀和缓蚀剂研究较少。针对这一情况,本文研究了高浓度CO2与H2S环境中的气液两相腐蚀行为,并合成了一种季铵盐缓蚀剂,对其进行复配得到了几种性能较好的缓蚀剂。本文首先研究了L360钢在高压H2S/CO2环境中的气液两相中的腐蚀行为,得到了温度、压力对腐蚀的影响：在H2S分压为1.6MPa,CO2分压为1MPa时,温度为30-40℃时,L360钢在高压H2S/CO2环境中气相腐蚀速率明显大于液相腐蚀速率,当温度升高到50～60℃,两者差距减小；温度为60℃时,随着H2S、CO2分压的增大,气液两相的腐蚀速率均变大；温度为40℃时,H2S和CO2的分压分别为1.6MPa和1MPa时,二者共存时的腐蚀速率与纯硫化氢体系基本相同,腐蚀产物分析表明是硫化亚铁。针对目前高含CO2与H2S油气田的腐蚀现状开展了缓蚀剂的研究。本文合成了一种季铵盐类缓蚀剂,筛选了几种Gemini表面活性剂,将二者进行复配后得到几种高效的复合型缓蚀剂,用动态失重法研究它们的缓蚀效率,并将该缓蚀剂与国外缓蚀剂进行对比。结果表明在实验条件下,季铵盐类缓蚀剂具有较好的缓蚀性能,缓蚀率达到89%,复合型缓蚀剂的缓蚀率为92%,性能优于或等同于国外缓蚀剂CI1204。通过动电位扫描极化曲线、电化学阻抗、X射线衍射等方法研究了缓蚀剂的缓蚀剂机理,对L360钢表面形成的保护膜层进行了宏观和微观形貌分析,对膜层的组成成分进行了分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 综述

- 1.1 绪论

- 1.2 油气田腐蚀现状

- 2S/CO2腐蚀现状'>1.2.1 H2S/CO2腐蚀现状

- 1.2.2 湿气管线的顶部腐蚀及现状

- 1.3 腐蚀机理

- 2的腐蚀'>1.3.1 CO2的腐蚀

- 2S的腐蚀'>1.3.2 H2S的腐蚀

- 2/H2S共存条件下的腐蚀机理'>1.3.3 CO2/H2S共存条件下的腐蚀机理

- 2/H2S腐蚀的影响因素'>1.4 CO2/H2S腐蚀的影响因素

- 2S分压'>1.4.1 H2S分压

- 1.4.2 pH值

- 1.4.3 温度

- 1.4.4 介质中离子

- 1.4.5 流速

- 1.5 缓蚀剂相关领域的发展概况

- 1.5.1 缓蚀剂定义及分类

- 1.5.2 缓蚀机理

- 1.5.3 缓蚀剂的研究现状

- 1.6 Gemini表面活性剂的协同作用

- 1.6.1 Gemini表面活性剂的结构

- 1.6.2 Gemini表面活性剂的独特性质

- 1.6.3 Gemini表面活性剂的应用

- 1.7 本课题的研究目的和意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 研究方案

- 2.2 实验材料与仪器

- 2.3 研究方法

- 2.3.1 腐蚀环境

- 2.3.2 静态失重法

- 2.3.3 动态失重法

- 2.3.4 电化学测试

- 2.3.5 X-射线衍射分析

- 2.3.6 表面元素分析

- 2S/CO2环境中L360钢的气液两相腐蚀规律'>第三章 高压H2S/CO2环境中L360钢的气液两相腐蚀规律

- 3.1 不同温度对气液两相腐蚀的影响

- 3.2 不同压力对气液两相腐蚀的影响

- 2S和CO2共存时不同压力的影响'>3.2.1 H2S和CO2共存时不同压力的影响

- 2S或CO2单独存在时的影响'>3.2.2 H2S或CO2单独存在时的影响

- 3.3 缓蚀剂对气液两相腐蚀的缓蚀作用

- 3.4 本章结论

- 第四章 缓蚀剂的合成与性能研究

- 4.1 季铵盐类缓蚀剂主剂的合成与确定

- 4.2 季铵盐类缓蚀剂的二元复配与评价

- 4.2.1 常用表面活性剂的确定

- 4.2.2 最佳有效成分的确定

- 4.3 季铵盐类缓蚀剂的多元复配与评价

- 4.3.1 Gemini表面活性剂的选择

- 4.3.2 几种季铵盐类复合缓蚀剂的评价

- 4.4 与已工业化的产品进行比较

- 4.5 本章结论

- 第五章 复合型缓蚀剂的缓蚀机理

- 5.1 Gemini表面活性剂的缓蚀机理

- 5.1.1 极化曲线法

- 5.1.2 交流阻抗法

- 5.1.3 缓蚀机理分析

- 5.2 使用极化曲线法研究几种复合型缓蚀剂的缓蚀机理

- 5.3 Gemini表面活性剂与季铵盐的协同效应

- 5.3.1 极化曲线测试

- 5.3.2 交流阻抗测试

- 5.4 表面成分元素分析

- 5.5 本章结论

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表及待发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].油田用抗H_2S/CO_2共同腐蚀的单一缓蚀剂研究进展[J]. 科技与企业 2015(15)

- [2].H_2S/CO_2腐蚀环境中原油对缓蚀剂缓蚀性能的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2016(05)

- [3].多类型缓蚀剂在H_2S/CO_2环境中的腐蚀性能研究[J]. 全面腐蚀控制 2019(11)

- [4].不同状态310S奥氏体不锈钢在H_2S/CO_2环境中的应力腐蚀行为[J]. 表面技术 2020(03)

- [5].碳钢在H_2S/CO_2体系中的应力腐蚀开裂机理[J]. 材料保护 2011(08)

- [6].大牛地低含H_2S/CO_2气井腐蚀规律及主控因素研究[J]. 石油化工应用 2020(02)

- [7].缓蚀剂类型和含水率对碳钢在H_2S/CO_2环境中腐蚀行为的影响[J]. 腐蚀与防护 2017(10)

- [8].一种新型H_2S/CO_2缓蚀剂的合成及其性能[J]. 材料保护 2015(08)

- [9].含H_2S/CO_2气田油套管腐蚀与防护技术[J]. 油气储运 2010(02)

- [10].在动态H_2S/CO_2体系中疏水链上的双键对咪唑啉衍生物缓蚀性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2015(06)

- [11].高温高压H_2S/CO_2环境缓蚀剂分子结构与缓蚀性能关系的研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2012(02)

- [12].改性咪唑啉缓蚀剂抗H_2S/CO_2腐蚀性能研究[J]. 全面腐蚀控制 2012(12)

- [13].镍基合金管材高温高压H_2S/CO_2环境中局部腐蚀研究[J]. 稀有金属材料与工程 2010(03)

- [14].H_2S/CO_2腐蚀环境中镍基合金825表面钝化膜的电化学特性[J]. 腐蚀与防护 2017(02)

- [15].塔中I气田H_2S/CO_2共存气藏地面管道缓蚀剂复配与评价[J]. 油气储运 2013(09)

- [16].浅议石油管线钢在H_2S/CO_2环境下腐蚀行为[J]. 科技信息 2011(01)

- [17].H_2S/CO_2油气田地面工程的腐蚀监测技术[J]. 腐蚀与防护 2014(07)

- [18].腐蚀产物晶体结构及离子选择性对P110S低合金钢在H_2S/CO_2环境中腐蚀行为的影响[J]. 表面技术 2020(03)

- [19].FV520B钢在H_2S/CO_2环境下的应力腐蚀[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2015(12)

- [20].用于集输管线的0.5Cr钢在模拟塔里木油田环境中的H_2S/CO_2腐蚀行为研究[J]. 石油学报 2009(05)

- [21].环氧/蒙脱土复合涂层的制备及在H_2S/CO_2环境中的耐热防腐性能研究[J]. 涂料工业 2011(06)

- [22].L360钢在高压H_2S/CO_2环境气液两相中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2011(10)

- [23].H_2S/CO_2分压比和浸泡时间对P110SS钢腐蚀产物膜结构和性能的影响[J]. 材料保护 2020(07)

- [24].大牛地低含H_2S/CO_2气井TE型缓蚀剂研究与应用[J]. 油气藏评价与开发 2016(02)

- [25].不同温度下H_2S/CO_2腐蚀产物膜对T95套管腐蚀行为的影响[J]. 表面技术 2016(10)

- [26].H_2S/CO_2环境中L360钢点蚀行为研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2012(01)

- [27].X65MS钢在饱和H_2S/CO_2环境下的腐蚀产物研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [28].H_2S/CO_2环境中pH值对腐蚀产物膜以及腐蚀速率的影响[J]. 材料保护 2020(07)

- [29].元素S对镍基合金G3在高温高压H_2S/CO_2气氛中腐蚀行为的影响[J]. 中国有色金属学报 2012(08)

- [30].H_2S/CO_2共存聚合物钻井液中腐蚀产物膜分析[J]. 应用基础与工程科学学报 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d1d5a3f6e99d15786a06e7d.html