# 基于能量平衡的矿热炉能量输入方法的研究

### 论文摘要

铁合金厂是耗能大户,其生产铁合金的主要设备是矿热炉。矿热炉冶炼过程中所需能量主要来源于电能,将电能转化为热能熔化炉料。不同的炉况对电能的要求是不同的,供电制度能否满足矿热炉的用电要求,直接影响着冶炼速度、产品质量、能量消耗以及能量损耗等。因此针对不同的炉况确定合理的供电制度,提供合理的二次电压、电流值,对于铁合金厂合理控制冶炼时间,提高生产率和合金品质,实现节能降耗的目的具有重要意义。本文在查阅大量相关资料的基础上,概述了矿热炉的发展现状、发展趋势、神经网络在冶金工业中的应用以及矿热炉的机械设备、冶炼工艺和一些异常情况的处理。以中钢集团吉林铁合金股份有限公司八分厂801号炉为研究背景,对矿热炉的冶炼原理以及工艺进行分析,基于供应能量(电能和化学反应释放热能)与需求能量(消耗和损耗能量)的能量平衡建立了电能输入模型,确定了所需的总电量；基于电极位置判断矿热炉生产铁合金的三个冶炼阶段(引弧加料期、熔化期和精炼期),但是由于进入精炼期后电极位置基本不发生变化,无法准确判断精炼期的结束,所以在这里利用神经网络预测模型对精炼期的铁水温度和碳含量进行预测,当铁水温度和碳含量都满足工艺要求时,即可判断精炼期结束,即终点时刻,仿真结果验证了模型的准确性和有效性。根据各阶段不同的电能需求,分别给出电能输入方法,从理论上提出了一种新的电能输入方法：在满足单位时间供电损耗金额最小的约束条件时,确定矿热炉各个阶段的电压值,再结合各个阶段的用电量需求,得出电流值。最后利用JSP技术搭建了所提方法的能量输入优化平台。通过仿真分析,验证了所提能量输入方法能够缩短矿热炉的冶炼时间,减少消耗。为矿热炉的生产过程实现节能降耗提供了理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 矿热炉的发展

- 1.2.1 矿热炉的发展现状及趋势

- 1.2.2 计算机在矿热炉中的应用

- 1.2.3 神经网络在冶金工业中的应用

- 1.2.4 矿热炉的能量输入方式

- 1.3 本文研究内容

- 第二章 矿热炉冶炼设备与工艺

- 2.1 矿热炉的机械设备

- 2.1.1 矿热炉概述

- 2.1.2 炉体

- 2.1.3 电极系统

- 2.2 矿热炉冶炼工艺及异常情况处理

- 2.2.1 矿热炉冶炼工艺

- 2.2.2 能量平衡测算数据及主要工艺参数和技术经济指标

- 2.2.3 矿热炉的电气控制

- 2.2.4 冶炼过程中的异常情况及处理

- 2.3 本章小结

- 第三章 基于能量平衡的矿热炉能量输入模型

- 3.1 矿热炉的能量收入与支出

- 3.2 矿热炉的能量平衡模型

- 3.3 本章小结

- 第四章 矿热炉冶炼进程判断方法

- 4.1 冶炼进程

- 4.2 基于电极位置的冶炼进程判断

- 4.3 基于BP神经网络的终点时刻判断

- 4.3.1 BP神经网络

- 4.3.2 基于BP神经网络的终点时刻判断

- 4.3.3 仿真分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 基于能量平衡的矿热炉能量输入方法

- 5.1 矿热炉二次侧等效电路

- 5.2 基于能量平衡的矿热炉能量输入方法

- 5.2.1 确定工作电压

- 5.2.2 确定工作电流

- 5.3 本章小结

- 第六章 电能输入优化平台

- 6.1 实现工具

- 6.2 电能输入优化方法的实现

- 6.3 本章小结

- 第七章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d20950de1ef27c53c30330d.html