# 建筑工程消防安全管理的相关问题研究

郭英辉

（山东省潍坊市公安消防支队昌邑大队，山东，潍坊，261300）

【摘要】建筑工程的各个环节中存在着多种风险，这要求建筑工程安全管理水平不断提升。其中，消防安全管理作为建筑工程不可忽视的部分，面对当前建筑工程中出现的消防安全问题，也需要实现自身在理论与实践中的改革创新，而本文也将针对相关问题进行探讨，寻求建筑工程中消防安全管理工作的突破和提升。

【关键词】建筑工程；消防安全；管理；改革

一、建筑工程的消防安全现状分析

（一）多种火灾隐患存在，消防设施不足

建筑工地中，很多建筑材料包括工棚、宿舍的临时建筑，都是可燃或者易燃物，这些材料都成为建筑工程中的火灾隐患。一旦接触火源，这些建筑材料、装修材料等都会大大加速火灾的蔓延。而另一方面，面对多重消防安全隐患，建筑工程中相应的消防设施却较为落后，除了少量的灭火器材之外，施工现场基本不配备其他的消防设施，而一些小型建筑工程中，更是连基本的灭火器都无法配备，消防设备的缺失，加重了火灾对建筑工程造成的损失。

（二）消防安全意识淡薄，安全教育缺失

建筑工程的消防安全有赖于各个部门所有工作人员的安全意识和安全素质。从当前消防安全意识的发展现状来分析，从管理层、负责人到普通工人，消防安全意识普遍薄弱，大部分人对于火灾事故的认识不到位，而对于自身的消防安全职责也不能够深刻认识并积极履行，这就导致整个建筑工程的消防安全管理在意识层面的建设就不够完善，从而无法有效指导建筑工程的安全管理及其实践。

（三）消防安全管理体系不够完善，管理责任与监督机制无从落实

消防安全的管理必须在一套完整成熟的体系中构建和实现，目前建筑工程内部在消防安全管理体系的构建中仍然存在很大的空白，安全管理的责任无法落到实处，对安全管理工作的监管没有在具体的工作中得到实施。建筑工程的消防安全管理模式由于缺乏完善的责任制和监督机制，很多工作人员和负责人托关系、走后门，在未获得建筑消防工程施工许可证的情况下就进行施工，在施工过程中也忽视消防安全问题，只追求效益而忽视施工安全。同时，监督机制的不健全，导致施工中很多消防安全问题不能够被及时发现和解决，这既引发了更严重的消防安全问题，也助长了建筑工程内部的不良工作风气。

二、消防安全管理的具体措施

（一）创新发展消防安全管理的制度建设

消防安全管理系统需要各项具体的制度进行维护和保障，这些制度是建设工程中消防安全管理工作的具体标准，也是规范施工人员日常行为的重要约束力量。消防安全管理制度需要从以下几个方面进行：

第一，防火责任人制度。这一制度以项目为单位，在每个项目部内委任负责人，明确防火指责，将消防安全的管理和监督落实到每一个项目中，以项目部的防火负责人来具体负责本项目的防火安全工作，包括安全教育、防火检查和工作监督等具体的环节，从而有力保证消防安全制度的执行和管理工作的有效进行。在本项目内部要明确责任，定期召开防火会议和安全检查，以合理分析防火情况，布置安全工作。在发生事故后，更要明确责任和原因。

第二，易燃、易爆物品管理制度

易燃品在进入施工现场后需要及时放置于专用仓库或者划分好的特定区域，在数量方面也要严格规定，各部门在领用时也要注意严格控制数额，实行限额领料。不用的易燃物品必须及时退回仓库，以防因随地乱放易燃易爆物品而引起火灾。氧气运输也是其中的重要部分，坚持安全运输，氧气瓶不能够乱放置，在瓶上做好标记后由相关部门进行专门保管。

（二）积极进行防火检查，及时排除火灾隐患

施工单位需要落实防火检查工作，防患于未然，从而及时排查火灾隐患，降低火灾风险。施工单位的防火检查需要从多个方面入手，全面考虑工程中可能存在的所有火灾隐患。首先，要疏散通道，并保证消防车通道的完善和正常使用；其次，了解消防水源的情况；第三，对施工现场的火灾隐患进行排查，并查看灭火器是否正常；第四，对于发现的火灾隐患，要及时进行纠正和排除。同时也要加强规章制度对消防安全的保障作用，以约束施工人员的违规行为，加强管理。

（三）合理规划施工现场，创造科学的消防安全布局

施工现场的平面布置是否合理，直接关系着消防安全布局的科学性，也直接影响着消防效率。所以，在合理布置施工现场和划分各个作业区的基础之上，要加强对施工现场消防安全布局的规划，以特定的明显标志来区别不同的区域，例如明火作业区、易燃、可燃物品的堆放处、危险物品库房等重要区域。其次，要注意区域布置的科学性，比如火灾危险系数较高的区域，一般要布置在常年主导风向的下风或侧风向，尽可能降低火灾危害；宿舍、食堂等休息区则要设置在建设工程外，并尽量采用难燃性的建筑材料以降低火灾风险。

结语：

随着经济水平的提高和科学技术的不断发展，建筑行业在建筑工艺、建筑材料上也实现了不断地更新和丰富，多样化的建筑材料虽然促进了建筑水平的提升，但在一定程度上也为建筑工程的消防安全增加了隐患。所以，消防安全管理工作日益成为建筑工程中的重要部分，而面对当前施工工程中频频发生的火灾事故及其造成的重大损失，我们必须在现有基础上，进一步创新和改革消防安全管理工作，从而实现安全施工，这也是保证企业效益的重要保障。

参考文献：

[1]李孝斌杨晨仝松岭田颖：《建筑施工现场起火原因及消防安全管理》，《消防技术与产品信息》，2008年05期

[2]胥鸿飞：《建筑工程施工现场消防安全管理的对策》，《科技创新导报》,2012年13期

[3]李云波：《建筑工地火灾成因分析及消防安全管理对策》，《建筑安全》，2011年02期

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d2126dbc41899039073d599.html