# 基于DSP的雷达多目标航迹相关

### 论文摘要

随着高性能数字信号处理器DSP和大规模可编程逻辑器件的出现,为雷达信号的数字化处理带来了新的突破。本文研究了基于DSP的雷达数据处理系统中的多目标航迹相关处理,雷达数据处理系统采用了SD7541A高速DSP处理板构成系统的硬件核心平台,通过DSP软件编程实现雷达数据处理。SD7541A板上集成了高速A/D、高性能TMS320C6416DSP和FPGA等器件。由通用DSP构成的雷达数据处理系统,使系统的设计更侧重于软件编程。雷达数据处理是指对雷达测量数据进行互联、跟踪、滤波、平滑、预测等处理,可以有效的抑制量测过程中引入的随机误差,精确估计目标位置和有关的运动参数,预测目标下一时刻的位置,形成稳定的目标航迹,实现对目标的高精度实时跟踪。本文主要工作如下:1.研究了数据关联算法。数据关联是建立某时刻量测数据和其他时刻量测或航迹的关系,以确定这些量测是否来自同一个目标的处理过程。本文讨论了数据关联中的相关波门技术、航迹分类、航迹相关准则和适用于弱杂波环境和强杂波环境下的配对算法。2.研究了航迹起始和航迹质量管理问题。航迹起始和航迹质量管理是多目标跟踪理论中两个重要组成部分,也是建立新目标和消除多余目标档案必不可少的决策环节。本文讨论在杂波环境下的航迹起始和航迹质量管理,并给出仿真。3.讨论了雷达数据处理系统的硬件平台搭建和基于DSP/BIOS实时操作系统完成了软件框架架构,讨论了多目标航迹相关处理的程序设计和优化,并对核心算法处理时间进行测试和分析。测试表明算法能满足系统的实时性要求。本文重点研究基于DSP多目标航迹相关处理中航迹起始、数据关联和航迹质量管理等问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 数字信号处理技术的发展和特点

- 1.3 数据关联技术的发展概况

- 1.4 论文结构安排

- 第2章 数据关联

- 2.1 数据关联的几种类型

- 2.1.1 量测与量测的关联

- 2.1.2 量测与航迹关联

- 2.1.3 航迹与航迹关联

- 2.2 相关波门的选取

- 2.2.1 相关波门

- 2.2.2 相关波门尺寸调整的因素

- 2.2.3 相关波门大小的选取

- 2.3 航迹分类和相关准则

- 2.4 配对算法

- 2.5 本章小结

- 第3章 航迹起始和航迹质量管理

- 3.1 航迹起始

- 3.2 航迹质量管理

- 3.2.1 航迹质量估计

- 3.2.2 航迹的转换和撤消

- 3.3 航迹起始仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 系统的硬件平台和软件设计与实现

- 4.1 系统的硬件平台设计

- 4.1.1 系统硬件平台构成

- 4.1.2 DSP芯片TMS320C6416技术指标

- 4.2 基于CCS的DSP软件设计、调试

- 4.3 DSP/BIOS实时操作系统

- 4.3.1 DSP/BIOS功能概述

- 4.3.2 DSP/BIOS的线程

- 4.4 系统的软件平台设计与实现

- 4.4.1 系统软件结构架构

- 4.4.2 基于DSP/BIOS的软件线程调度程序的设计

- 4.4.3 多目标航迹相关处理的程序设计

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].复合形引导蜂群寻优的无人机航迹多目标规划[J]. 机械设计与制造 2020(04)

- [2].一种多普勒盲区下的航迹片段关联方法[J]. 雷达科学与技术 2020(03)

- [3].航点航迹绘制航迹监控图的应用[J]. 内蒙古科技与经济 2020(15)

- [4].美军分布式航迹处理技术研究[J]. 电子世界 2020(18)

- [5].试论飞行器航迹预测方法研究[J]. 信息技术与信息化 2018(07)

- [6].一种利用幅度信息的航迹质量评估方法[J]. 西安电子科技大学学报 2017(01)

- [7].航迹[J]. 军事记者 2016(12)

- [8].复飞航迹优化模型初步研究[J]. 现代计算机(专业版) 2017(15)

- [9].一种改进的基于意图挖掘的航迹预测[J]. 价值工程 2017(21)

- [10].一种小型无人机的航迹跟踪算法[J]. 科技创新与应用 2017(24)

- [11].飞行器编队协同的虚假航迹产生仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(08)

- [12].战术数据链非指控单元航迹处理方法[J]. 现代导航 2017(05)

- [13].雷达数据处理中的虚假航迹综合抑制技术[J]. 舰船电子对抗 2015(06)

- [14].基于航迹点法向距离的航迹聚类研究[J]. 系统工程与电子技术 2015(09)

- [15].基于航迹质量的多目标跟踪算法[J]. 火力与指挥控制 2013(12)

- [16].基于4D航迹的模糊聚类分析[J]. 交通信息与安全 2013(06)

- [17].四维航迹预测技术概述[J]. 科技创新与应用 2020(33)

- [18].基于分类的多机协同干扰航迹构造研究[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [19].一种基于B~+树航迹态势回放系统的设计与实验[J]. 计算机应用与软件 2018(08)

- [20].空管自动化系统多监视源系统航迹处理[J]. 科技经济导刊 2017(30)

- [21].基于威胁的飞行器航迹辨识问题研究[J]. 战术导弹技术 2014(06)

- [22].可变构型飞行器航迹优化设计[J]. 战术导弹技术 2020(05)

- [23].通用航空飞行计划航迹估算实现方法[J]. 中国民航大学学报 2014(01)

- [24].低空飞行器即时航迹评估方法及模型[J]. 现代电子技术 2014(02)

- [25].跨平台航迹管理互操作技术研究[J]. 雷达与对抗 2011(01)

- [26].基于3DSAS的多约束多航迹协同规划与搜索方法[J]. 系统工程与电子技术 2011(07)

- [27].带宽自适应的航迹信息无线传输技术[J]. 指挥信息系统与技术 2011(04)

- [28].基于目标特征信息的航迹处理[J]. 舰船电子对抗 2011(06)

- [29].数据链中航迹校准算法研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2009(04)

- [30].一种固定翼飞机的航迹仿真[J]. 舰船电子工程 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d27c5f1e41da525a4121952.html