# MnFe2O4/羧甲基壳聚糖磁性复合微球的制备及载药性能研究

### 论文摘要

磁性复合微球是指通过适当的方法使有机高分子材料与无机磁性材料结合起来形成的具有一定磁性及特殊功能的微球。因为磁性复合微球同时兼具高分子微球的众多特性和磁响应性,所以可作为一种新型的功能材料,在许多领域尤其是生物医学领域获得了一定程度的应用,并显示出广泛的应用前景。本文采用溶胶-凝胶法制备出ZnFe2O4和MnFe2O4磁性纳米粒子,通过对比选定了MnFe2O4纳米粒子作为磁性材料。以水作溶剂对壳聚糖进行改性得到羧甲基化壳聚糖作为骨架材料。在交联剂的作用下,用羧甲基壳聚糖包覆MnFe2O4制备出MnFe2O4/羧甲基壳聚糖磁性复合微球,并固载药物阿司匹林,研究其载药性能。经过XRD、IR、TG-DSC、SEM、TEM、VSM、UV等手段对材料进行表征和性能研究。结果表明,该磁性复合微球成球性好,平均直径为3-6μm,饱和磁化强度为10.99emu/g,24h内药物释放率为79.6%,载药率为0.833g/g,包封率为81.5%。其性能优良,可作为一种新型的药物载体。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 磁性复合微球简介

- 1.3 骨架材料简介

- 1.4 磁性粒子简介

- 1.5 本课题立题依据及研究内容

- 第二章 羧甲基壳聚糖的制备与性能研究

- 引言

- 2.1 试剂和仪器

- 2.2 羧甲基壳聚糖的制备

- 2.3 产品的表征

- 2.4 结果与讨论

- 2.5 本章小结

- 第三章 铁酸锌和铁酸锰纳米粒子的制备

- 引言

- 3.1 试剂和仪器

- 3.2 铁酸锌纳米粒子的制备

- 3.3 铁酸锰纳米粒子的制备

- 3.4 样品的表征

- 3.5 结果与讨论

- 3.6 本章小结

- 2O4/羧甲基壳聚糖磁性复合微球的制备及载药性能研究'>第四章 MnFe2O4/羧甲基壳聚糖磁性复合微球的制备及载药性能研究

- 引言

- 4.1 试剂和仪器

- 4.2 样品的制备

- 4.3 样品的结构与及性能表征

- 4.4 结果与讨论

- 4.5 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].自形成MnFe_2O_4磁性液体的制备和磁性(英文)[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [2].乳化炸药密度与纳米MnFe_2O_4颗粒爆炸合成[J]. 工程爆破 2009(03)

- [3].MnFe_2O_4@硅藻土复合材料的制备与染料去除性能研究[J]. 矿业科学学报 2020(05)

- [4].MnFe_2O_4/还原氧化石墨烯纳米复合材料的光学性能[J]. 复合材料学报 2020(07)

- [5].基于微乳液法的多孔棒状结构MnFe_2O_4制备及电化学性能[J]. 储能科学与技术 2019(06)

- [6].磷酸根掺杂MnFe_2O_4及其赝电容特性[J]. 无机材料学报 2020(10)

- [7].纳米MnFe_2O_4·Fe_3O_4固溶体的制备及其电磁性能研究[J]. 化工新型材料 2012(04)

- [8].MnFe_2O_4电极的制备及其在赝电容器中的应用[J]. 微纳电子技术 2020(07)

- [9].MnFe_2O_4磁性纳米棒非均相Fenton催化降解水中四环素的研究[J]. 环境科学学报 2020(11)

- [10].MnFe_2O_4纳米胶束合成及其应用于磁共振分子影像的可行性[J]. 中国组织工程研究 2016(47)

- [11].MnFeO_3和MnFe_2O_4氧载体在稻草化学链气化中的应用[J]. 化工学报 2019(12)

- [12].MnFe_2O_4/埃洛石纳米管的制备及其对罗丹明B的吸附[J]. 环境工程学报 2015(07)

- [13].回流法制备MnFe_2O_4纳米晶及磁性能[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [14].用鸡蛋蛋清作络合剂制备MnFe_2O_4尖晶石铁氧体的方法[J]. 材料导报 2008(10)

- [15].热分解法制备MnFe_2O_4纳米粒子及其超顺磁性[J]. 物理实验 2011(02)

- [16].多元醇混合水热法合成MnFe_2O_4磁性粉体及磁性研究[J]. 半导体光电 2016(06)

- [17].溶剂热法合成不同形貌MnFe_2O_4纳米颗粒及其在污水处理中的应用[J]. 无机材料学报 2014(07)

- [18].水热法合成MnFe_2O_4纳米纤维[J]. 功能材料 2010(10)

- [19].ZnFe_2O_4、MnFe_2O_4铁氧体纳米粒子的制备、表征及磁性能[J]. 化工进展 2010(S2)

- [20].SiO_2基底中MnFe_2O_4纳米晶的制备与表征[J]. 化学研究与应用 2009(12)

- [21].有机凝胶先驱体转化法制备尖晶石型铁氧体MnFe_2O_4纤维[J]. 南京航空航天大学学报 2009(02)

- [22].多孔磁性Ag掺杂MnFe_2O_4材料的制备与其降解聚乙烯醇织物废水的性能研究[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [23].碳包覆MnFe_2O_4(MnFe_2O_4@C)纳米球的制备及其对重金属离子[Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)]的去除[J]. 广东化工 2017(09)

- [24].球形MnFe_2O_4纳米晶的制备及其对聚乙烯的增强作用[J]. 广东化工 2011(03)

- [25].CoFe_2O_4和MnFe_2O_4纳米复合介质的制备及其磁性研究[J]. 物理学报 2012(20)

- [26].MnFe_2O_4的合成及其非均相Fenton法降解工业废水的性能[J]. 化工进展 2018(08)

- [27].以MnFe_2O_4为阻挡层的Ni-YSZ阳极支撑SOFC的效能[J]. 材料导报 2019(12)

- [28].MnFe_2O_4、UV、H_2O_2协同光催化性能研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [29].铅锌矿区土壤重金属污染MnFe_2O_4纳米微粒修复技术研究[J]. 干旱区资源与环境 2019(01)

- [30].MnFe_2O_4活化过一硫酸盐降解废水中LAS[J]. 中国环境科学 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d3715e263bd63569d979d92.html