# 埋地钢制管道的地震响应分析

### 论文摘要

近年来,随着经济建设的发展,地下管道大量增多；在地震作用下地下管道与地上结构相比具有其独特的地震动特性；通过对地下管道震害的调查分析,人们认识到地下管道抗震研究具有必要性,因此,开展埋地钢制管道的地震响应分析具有重要性。在本文中,首先分析了埋地管道的震害特征。根据震害调查,总结了埋地管线的破坏模式和其主要影响因素。根据建立的管-土相互作用的三维实体模型,进行了地震作用下埋地钢制管道的地震响应分析,主要工作如下：1、管-土相互作用的三维实体模型的建立在埋地管道的有限元整体管-土模型中,管道采用壳体建模,土体采用实体建模,并且二者之间的相互作用采用接触进行模拟。采用有限元分析软件ADINA进行建模,有限元模型考虑了材料非线性和几何非线性,进行了相关参数的选取和边界条件的设定。2、埋地钢制管道的地震响应分析首先进行了埋地钢制管道模型的静力分析,然后分别从X、Y、Z三个方向输入Elcentro位移波,进行仿真研究,结果表明：在地震作用下,地震波沿X方向输入时,对地下管道破坏影响最大。其次,通过改变管-土间的摩擦系数、管道的壁厚和管道的埋深3个参数来研究它们对管道抗震性能的影响。计算结果为：地震作用下,在管-土摩擦系数为0.3时管道受到的轴向应力和各个附加应力最大。管道壁厚越厚,产生的各种应力值越小。管道随着覆土层厚度的增加所受到的各种应力值增大,不利于管道抗震,所以管道应尽量浅埋。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 城市地下管线抗震研究的意义及现状

- 1.1.1 研究的内容及意义

- 1.1.2 国内外研究的现实状况

- 1.2 本文主要研究工作内容

- 第二章 地下管道震害及抗震分析方法

- 2.1 国内外主要震害

- 2.2 地下管道震害特性

- 2.2.1 地震对地下管道的作用

- 2.2.2 管道破坏的形式和特征

- 2.2.3 影响管道破坏的主要因素

- 2.3 地下结构抗震的理论分析方法

- 2.3.1 拟静力近似分析法

- 2.3.2 反应位移法（日本）

- 2.3.3 抗震规范法

- 2.4 本章小节

- 第三章 ADINA有限元软件的介绍及模型建立

- 3.1 ADINA有限元软件的简介

- 3.1.1 ADINA有限元软件的发展历程

- 3.1.2 ADINA有限元软件的具体介绍

- 3.2 管-土有限元模型的建立

- 3.2.1 建模的基本假设和建模方法

- 3.2.2 管-土有限元模型建立及其他

- 3.3 材料及土体模型

- 3.4 本章小节

- 第四章 埋地管道的地震响应分析

- 4.1 地震波选取和输入方法

- 4.1.1 地震波的选取

- 4.1.2 地震波的输入

- 4.2 地震波输入方向对管道抗震的影响

- 4.2.1 Elcentro地震波的X向输入

- 4.2.2 Elcentro地震波的Y向输入

- 4.2.3 Elcentro地震波的Z向输入

- 4.3 各项参数对管道抗震的影响

- 4.3.1 管-土摩擦系数的影响

- 4.3.2 管道壁厚的影响

- 4.3.3 管道埋深的影响

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 已发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].钢制管道穿路设计方法和计算分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(10)

- [2].应力应变监测技术在埋地钢制管道中的应用[J]. 科技经济导刊 2020(33)

- [3].基于风险评估的在用埋地钢制管道防腐层检测与评价技术[J]. 科技与企业 2015(03)

- [4].一起埋地钢制管道变换气泄漏事故分析[J]. 河南科技 2014(14)

- [5].燃气埋地钢制管道外防腐层完整性检测的应用及探讨[J]. 城市燃气 2008(10)

- [6].燃气钢制埋地钢制管道腐蚀原因分析及对策[J]. 化工设计通讯 2018(11)

- [7].油气钢制管道冷弯管制作工艺研究[J]. 科技致富向导 2011(27)

- [8].新建埋地钢制管道安装质量的可信性分析[J]. 化学工程与装备 2017(04)

- [9].钢制管道外防腐蚀涂料的应用进展[J]. 腐蚀与防护 2011(12)

- [10].天然气钢制管道泄漏的处理措施[J]. 化工管理 2016(23)

- [11].埋地钢制管道全面检验及合于使用评价的应用[J]. 石油化工设备 2015(03)

- [12].钢制管道焊接后补口防腐[J]. 全面腐蚀控制 2020(10)

- [13].标准规范中对石油化工钢制管道组成件材料检验的规定及现场实施情况分析[J]. 石油化工建设 2012(04)

- [14].交流架空线对平行埋地钢制管道感性耦合的计算研究[J]. 电力工程技术 2019(02)

- [15].埋地钢制管道外腐蚀综合检测方案设计[J]. 软件 2018(01)

- [16].玻璃钢管道代替钢制管道在油田集输工程的应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2010(07)

- [17].钢制管道3PE防腐技术在施工中的应用探讨[J]. 全面腐蚀控制 2019(12)

- [18].管线钢制管道设计与计算[J]. 阀门 2009(05)

- [19].埋地钢制管道阴极保护技术应用及研究进展[J]. 四川化工 2016(04)

- [20].浅谈燃气管道防腐与电子检测方案[J]. 信息系统工程 2013(09)

- [21].南水北调配套工程地埋钢制管道合拢温度选择[J]. 河北水利 2020(04)

- [22].城镇燃气钢制管道施工技术[J]. 住宅与房地产 2018(21)

- [23].地下钢制管道阴极保护技术现状与应用[J]. 当代化工 2017(09)

- [24].PCM技术在城市埋地钢制管道检测中的应用[J]. 轻工科技 2012(09)

- [25].衬四氟钢制管道施工技术[J]. 石油化工设计 2019(03)

- [26].浅析石油天然气钢质管道的无损检测[J]. 石化技术 2015(11)

- [27].基于PCM+的埋地钢制管道不开挖检测技术[J]. 管道技术与设备 2020(02)

- [28].脉冲涡流外检测原理样机对钢制管道单缺陷的测量实验[J]. 无损探伤 2016(06)

- [29].区域阴极保护电流密度及阳极地床设计探讨[J]. 工程技术研究 2017(06)

- [30].喀斯特环境下埋地钢制管道腐蚀情况模拟及研究[J]. 广州化工 2019(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d3d5fbbf74086e40b68f8b8.html