# 纺织品单位面积质量检测中的不确定度分析

山东省产品质量检验研究院山东省济南市250002

摘要：再对纺织品单位面积进行质量检测时，会遇到各种影响测量结果的因素，这些因素就是不确定的因素，因此在进行对纺织品的检测中将影响因素进行逐步分析，进行将这些影响因素通过一种方法计算得出就称之为不确定度。一份完整的测量结果除了一些固定的数值还必须要有不确定度，这样一份结果才可以对纺织品的质量进行完整的表述。本文针对纺织品单位面积的质量检测中的不确定度进行分析，检测纺织产品的合格是否真实，以保证贸易双方的权益，从而促进纺织品产业的发展。

关键词：纺织品；单位面积；质量检测；不确定度的分析

从计量学的方面来看，一份完整的检测报告是由俩部分组成，一部分是计量单位，另一部分就是不确定度的分析。如果只有计量单位，就不能判定一个产品的质量是否合格，使得测量结果的真实性、可比性大大降低；如果只有不确定度的分析，那根本无法看出产品的性能好坏。

一.测量不确定度意义。

1.1测量不确定度的定义

测量不确定度是“表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数”。这个定义中的“合理”，意指应考虑到各种因素对测量的影响所做的修正，特别是测量应处于统计控制的状态下，即处于随机控制过程中。定义中的“相联系”，意指测量不确定度是一个与测量结果“在一起”的参数，在测量结果的完整表示中应包括测量不确定度。

1.2测量不确定度的分类

测量不确定度从词义上理解，意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度，是定量说明测量结果的质量的一个参数。实际上由于测量不完善和人们的认识不足，所得的被测量值具有分散性，即每次测得的结果不是同一值，而是以一定的概率分散在某个区域内的许多个值。虽然客观存在的系统误差是一个不变值，但由于我们不能完全认知或掌握，只能认为它是以某种概率分布存在于某个区域内，而这种概率分布本身也具有分散性。测量不确定度就是说明被测量之值分散性的参数，它不说明测量结果是否接近真值。

为了表征这种分散性，测量不确定度用标准〔偏〕差表示。在实际使用中，往往希望知道测量结果的置信区间，测量不确定度也可用标准〔偏〕差的倍数或说明了置信水准的区间的半宽度表示。为了区分这两种不同的表示方法，分别称它们为标准不确定度和扩展不确定度。

二.不确定度产生的各种因素

2.1选取实验样品环节中产生的不确定度在实验所需要的样品还没有进行实验的时候，不确定度的产生因素主要是指样品可能已经受了某种因素的破坏或者是因为提供的实验品对于整批产品并不具备代表性。因此对于选取的样品要通过科学合理抽样去使得他具有代表性，样品的选取非常重要，它关系到整批产品合格的可信度，也关系到整批纺织品的销量。

2.2进行实验环节中产生的不确定度

纺织品单位面积质量检测的实验环节不仅是一个非常重要的环节，而且还是一个十分复杂的过程，所以不确定度的主要因素的来源就是就是实验过程中。整个实验过程包括：实验人员、实验仪器设备、实验的检测方法、实验环境等。

2.3实验人员引起的不确定度

实验人员参与整个质量检测过程，实验人员的操作能力、计算能力等专业素养会直接影响到实验结果，实验人员的工作能力、态度和综合素质严重影响到整个实验的结果。因此我们可以说成是实验检测人员在纺织品单位面积质量检测中的不确定度分析中占有主导地位。

2.4实验仪器设备引起的不确定度

在整个检测过程中，仪器设备贯穿其中，仪器是否精准直接影响数据的结果，仪器本身的误差造成的不确定度，对这个实验的结果特别重要，如果仪器设备由于不够先进，则可能造成整个实验的不准确，导致纺织品出现问题，那么将会直接影响产品的合格率。所以实验仪器设备也是产生不确定度的一个重要因素。

2.5实验环镜引起的不确定度

不同的实验环境对纺织品单位面积质量的不确定度具有很大的影响，其中环境可以直接影响仪器设备，进而对结果造成影响，实验环境可能对实验样品造成破坏，导致实验样品完全没有代表性，纺织品单位面积质量的不确定度的分析实验中，环境也是一个影响不确定度的重大因素。

三.对纺织品单位面积质量不确定度的评定。

3.1单位面积质量测量的原理

我们所选用是ASTM3776方法中的C方案来进行实验的，就是在实验中对一小片纺织品进行单位面积的质量测量。他的原理十分简单易操作，就是选取一小片不包含布边的纺织物，对其面积和质量的测量，进而计算出单位面积的质量。在对布进行选样时，可以选择100平方厘米的裁样器，实验人员进行的一些操作肯定存在一些误差，会对实验结果造成一定的影响，使得结果出现一定的偏差。因此这种影响因素我们就可以将其看成一个不确定度来进行分析，根据分析结果判断它的影响因素是否在测量结果中允许的区间范围之内。

3.2纺织品单位面积质量检测中不确定度数学模型的建立

在对纺织品单位面积质量的不确定度分析是建立数学模型是一个非常好的方法，可以通过这种方法将对纺织品单位面积质量检测不确定度的分析最终以符号、数字等形式呈现出来。建立不确定度数学模型可以使得复杂的问题变得本质化、简洁化，还有可能将它一般化。本文数学模型的建立公式为：

P＝1.27F╱d2

这个公式中，字母P代表的是纺织品单位面积质量，它的单位是g/m2

字母F代表的是被测量的纺织品的质量，它的单位是g

字母d代表的是被测量的纺织品的直径，它的单位是m

传播系数：

CF=dP/dF=1.27/d2

Cd=2.54F/d3

然后根据这些公式来确定各种因素引起的不确定度。

四.如何减少不确定度产生的因素

4.1样品的选取

在进行样品的选取要坚持随机化、代表化等原则，实验样品会直接影响到实验结果，因此在选取的过程中一定要按照相关的要求和规定，科学合理地选择样品。在选择样品过程中，首先要使得选取的样品能够在所有的产品中具有代表性，其次必须严格要求进行抽样的工作人员严格按照抽样的抽取原则进行，只有这样选取的样品才可以代表整个产品的合格标准。

4.2实验过程中选取最好的检测方法

实验检测方法会直接影响到实验检测的结果，如果选取一个好的实验检测方法，那么可以说实验就已经成功了一半，好的实验方法直接与实验数据的精准度挂钩，一个简便的实验方法可以使得在数据的处理上省去很多不必要的麻烦，可以让整个数据处理更加方便，可以有效的减少数据处理运算过程中产生的不确定度，从而使得纺织品的合格更具有可信度。

4.3培养专业人才

实验人员是实验过程中的重要组成部分，高素养的专业型人才不仅会提高实验的效率，而且可以使得实验结果更加准确。如果实验人员具有较高的专业素养和较强的职业精神，那么在实验过程中会减少出错的可能性，从而降低人在整个环节中的不确定度。为了提高实验人员的专业素养，可以在实验之前对工作人员进行有针对的培训，这样就可以有效的降低不确定度，从而对产品的合格提供更有力的保障。

五.结语

综上诉述，影响纺织品单位面积质量检测中的不确定度有很多，并不能完全避免。

但是可以通过很多途径来减少这种不确定度，比如使用好的仪器设备、抽取样品时科学合理、使用专业人才进行检测。经过对纺织品单位面积质量检测中的不确定度的分析，我们可以更好的确保产品合格与否。给纺织品贸易双方提供良好的合作基础，更好的促进纺织品企业的发展。

参考文献

[1]JJF1059-1999，测量不确定度评定与标示[S].

[2]GB/T2910-2009，纺织品定量化学分析方法[S].

[3]CNAS-CL07：20061测量不确定度评估和报告通用要求[S]1

[4]CNAS-GL05：20061测量不确定度要求的实施指南[S]1

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d56f2a72a561dab4b0e1b9e.html