# 电厂集控运行危险点预控分析及优化

（山西省忻州市河曲县山西鲁能河曲发电有限公司山西省忻州市036500）

摘要：随着社会经济的飞速发展，使得人们的用电量日益增加。现阶段，集控运行方式是我国火电厂运行方式中最常用的一种，它与传统的控制运行方式相比，这种方式的运行系统更加的稳定，运行效率也非常的好。然而集控运行方式在实际的运用中，还存在很多的问题，需要给予足够的重视及解决。文首先对火电厂集中运行的基本概念进行分析，在针对当前运行过程中存在的危险点提出相关应对策略，旨在确保电厂运行环境的安全性。

关键词：火电厂；集控运行；危险点；对策分析

1前言

我国经济的发展使得各个领域的生产规模在逐步扩大，对于电能的实际消耗量在不断提升。加上目前我国科学技术发展较快，各类先进设备以及新科技在电厂中有效应用，确保了电厂各项工作稳定运行，也提高其发展建设效益。集控运行作为当前火电厂最重要的一种运行方式，其有效的应用给火力发电的发起到极大的推动作用，同时也使得电网的安全性、可靠性不断的提升。但此类运行方式在扩大生产效率的同时也存在着一些危险点，对于电厂整体安全以及运行的可靠性造成了严重威胁，所以当前需要采取具体措施予以应对。

2火电厂集控运行概述

现阶段火电厂集控运行就是集中管理和控制，大多数老式火电厂的发电机、加热锅炉、汽轮机的控制都是通过此类运行方式展开工作的。当前许多规模较大的火电厂都采用集控技术来进一步提高电厂运行效率。集控技术，就是对各个设备进行集中化管理，使得各个设备能够在集中控制系统的管理下运行，此外不同设备机组之间有效分隔开，此项工作就是集控运行开展的。集控运行是对生产、运行设备做出检修的安全措施，对于实际维修过程不进行直接管理，需要安排相应的技术人员和管理人员对火电厂机组运行的实际情况进行全面监督和控制。基层人员配置并没有硬性规定，而是依照电厂实际自动化程度进行合理配置。

火电厂的集中控制运行主要有以下几点重要性，第一，火电厂集控系统具有自动检测的功能，通过各个参数的情况来对于火电厂自身的运作效果进行分析，这样可以使管理者对于火电厂的生产情况有一个大致的把握，同时也有利于火电厂自身对不良生产情况的纠正。第二，火电厂具有自动调节的功能，通过事先设定的算法可以有效的将生产过程中的错误进行改正，大大减少了人工处理故障的弊端。第三，火电厂集控系统可以实现程序化控制，要事先规定好程序，整个机组将会按照程序有条不紊进行生产。第四，火电厂集控系统具有自动保护的功能，可以在出现高电压强电流时自动进行电路切断，防止短路与断路，实现电路的自动保护，减少了故障所造成的损失，有利于保护机组和工作人员的安全。

3当前火电厂集控运行现状

现阶段，火电厂集控运行主要有再热气温系统控制、主汽压力系统控制以及过温气温系统控制三个方面。

3.1再热气温系统控制

再热气温系统控制与首次气温控制系统相比较，在工艺的各个方面的难度都有所提升，同时控制的程度也越来越复杂。有些火电厂为了使成本不断的减少，想使控制温度更加的简便，所以在对温度进行控制时采用的是减温水的调节方式，但是使用这种方式却适得其反，不但没有达到降低成本的目的，却使企业的经济负担不断的加重。在对温度进行调节的方法有很多，比如煤气回收、摆动式的燃烧器以及用烟风挡调节剂热风喷射等。

3.2主汽压力系统控制

在经过长期的探索与研究后，直接能力平衡公式已经在主汽压力系统控制中得到了有效的应用，而且应用效果非常好。所以在当前，主汽压力系统的控制，这一控制过程主要是以直接能力平衡公式控制理论为基础的，同时对煤粉量的控制为参照基础，针对主汽压力系统来说，一般来说，控制进炉煤粉量是最主要的方式之一，以此来对主汽压力进行有效的控制。

3.3过热气温系统控制

对于超临界机组的过热气温粗调，就是对煤和水的比例进行不断的改变，而细微和微调一般来说都是使用一二级减温水。对过热气温的影响比较重要的因素有很多，比如燃水比、给水温度，以及火焰温度等因素。想要使过热气温系统得以实现其实并不难，尽管过热气温系统有着强大的理论基础，然而它也没有办法做到十全十美，对于过热气温系统中的某些机构也存在由于设计不合理，以及生产过程中出现的问题，使得过热气温系统的质量受到很大的影响。而想要对这些外部因素对过热气温系统质量的影响进行直接和快速的解决，最好的方法就是对参数进行整定，这里参数主要是指过剩空气系数等等。

从实际工作过程中来看，集控运行这一方式最主要的作用就是能够使生产得以有效的、正常的运行，当前大中型火电厂一般来说都是使用的单元制机组，这种集控系统可以使对机组的调控分级进行，使得设备运行更加安全、稳定，使得控制的实施更加安全、便捷。

4火电厂集控运行的危险点及其发生的原因

4.1常见危险点

火电厂集控运行中存在许多危险点，具有复杂性、可控性、潜伏性和客观性等特点。危险点主要来自以下方面：①临时增加设计方案或工作，导致出现某些突发危险点；②缺乏系统完善的管理系统信息，导致集控运行中的错误判断而出现危险点；③技术人员不熟悉设备与电网，缺乏周密的计划而出现危险点；④技术人员习惯性违章操作而出现危险点；⑤设备缺乏有效维护或修理调试而出现危险点；⑥场地环境缺陷或设备制造缺陷而产生危险点，如设备安装质量不合格；⑦恶劣天气或特殊天气而产生危险点；⑧常规设备作业中出现危险点。从危险源的角度进行分析，集控站运行危险来源于外绝缘闪络、机械伤害、漏电、触电、中毒、倒闸误操作、设备误动等，而危险点造成的火电厂事故会引起设备或人身事故，导致企业面临巨大的经济损失，如设备损坏、电网故障等。因此，做好危险点预控工作至关重要。

4.2发生原因

火电厂集控运行中的危险点发生原因包括三方面。

（1）管理因素。管理因素主要指生产过程中的技术管理不能满足规定的要求，继而无法有效预控危险，如不能及时处理临时故障、设备管理维护不到位、企业安全教育力度不够等，都会影响火电厂集控运行危险点预控工作的实施。

（2）设备因素。火电厂的生产需要大量设备支撑，系统和设备操作相对复杂，操作难点多，极易出现设备异动或不正常运行的情况，如锅炉设备中温度过低或过高时出现泄漏事故，加大了生产危险。

（3）人为因素。火电厂工作的特殊性，对技术操作人员素质要求较高，加上设备操作相对复杂，需要做好设备操作工作。人员操作水平和机械设备的技术水平直接关系危险点预控工作的好坏。有些技术人员在预控危险点方面存在侥幸心理，会造成人员故意或无意性违规，影响企业的正常生产。

5火电厂集控运行的危险点预控措施

5.1严格按照章程进行操作

要想提高集控站的管理水平，在实际运行管理中要加强内部值班纪律，要求工作人员按照具体的操作标准进行轮换班，做好设备的维护保养、实时监护等工作。具体工作中，要定期进行事故模拟预想、反事故练习等，增强人员的应变能力，以免出现突发事故而不能及时处理导致故障范围进一步扩大的情况。值得注意的是，如果同时发生多个故障，工作人员必须要以事故的紧急程度为依据，遵循“就近优先”的原则进行检修维护，从而将不安全事故控制在一定范围内，降低损失。另外，厂内人员应该及时总结经验教训，分析总结以往火电厂集控运行过程中出现的故障，以免再次发生同类型错误。

5.2落实安全责任机制

火电厂集控运行关系到安全生产和火电厂的经济效益，所以需要做好火电厂集控运行中危险点的预控工作，定期进行安全生产理论作业，加强绩效考核，使人员认识到安全生产、企业利益及自身利益的关系。同时，人员在日常生产中需严格按照相关制度和厂规进行安全作业，构建科学合理的安全责任机制，完善管理制度，培训人员实际操作知识，落实人员持证上岗制度，确保工作的科学性和规范性。

5.3采取科学的预控措施

技改或年度大修时，变电站倒闸操作或工作票执行较为集中，厂内工作人员的作业量较大，极易出现各种失误而引发危险点。所以，管理人员需要从实际情况出发，做好作业准备，明确操作中可能存在的危险点，科学处理电网结构中出现的问题。同时，要科学安排工作组作业时间，使全部人员拥有足够的休息时间，避免人员长期处于疲劳作业状态而导致安全事故的发生。当然，日常管理中应做好巡视检查作业，详细了解电网的修试工作和运行情况，根据实际操作规程进行作业，按照“操作五制”“两票三制”进行。验收设备时，需遵循相关验收标准，以免出现习惯性违章情况，有效预控危险点。

5.4加强设备管理和质量安全

第一，设备管理。从生产的实际情况出发，恰当选择机械设备，尤其是配套设备，以免无法很好地衔接施工过程，造成资源浪费。做好设备安全检查工作，及时发现与妥善处理出现的问题，认真记录相关信息，预防设备事故产生更恶劣的影响，提高设备的实用性。由于集控运行系统具有一定的复杂性，这就要求加强系统与设备的安全检查，确保运行过程的稳定性、安全性。第二，质量安全。火电厂集控运行体系要在规范的制度下，由工作人员加以严格执行。要求人员具备良好的安全习惯和强烈的安全意识，积极执行各种惩罚、监督措施及法律法规，或者在标准化行为规范的指导下，实施事中监督、事后反馈等，将职责落实到个人，实现安全生产的目标。

5.5提高人员的技能与素质

操作人员技能的提升具体表现在安全知识教育和专业技能培训等方面。需要操作人员了解设备安全运行模式，认真学习安全规章制度。例如，电气设备安全制度中规定，技术操作和组织操作相互独立、互相结合，若操作人员能够熟悉与遵循这些规章制度，则能保证安全作业的质量。火电厂的集控运行是火电厂三大主机及其设备的重要生产单位，运行体制相对复杂，工作人员要按照规定的章程进行操作，保证设备的安全稳定运行。此外，强化管理人员的素质不仅体现在相关制度设置层面，也表现在管理人员的工作态度方面。因此，管理者要制定周密严谨的规章制度，全面控制操作过程，采取切实可行的风险预案，有效应对集控运行中出现的突发危险情况。当然，操作各种重大行为前应先做好风险预测，评估操作中可能存在的问题，制定有效的风险预控方案。同时，要增强人员的安全意识，进行安全工作教育，进而有效规避突发风险，保障系统的安全稳定运行。

6结束语

综上所述，火电厂集控运行的危险点的预防控制，能够为火电厂的正常运行提供有效的安全保障，确保火电厂的安全稳定运行，因此探索火电厂集控运行的危险点预防措施显得非常有必要。本文主要对集控运行中的危险点进行了分析，针对这些危险点，提出了一些应对和控制措施，希望能够为相关人员提供一些参考，促进火电厂的迅速发展，确保安全运行，从而保证电网的稳定。

参考文献：

[1]袁国庆.火电厂集控运行的危险点预控措施[J].工业A，2016(12)

[2]王晓丹曹志超.火电厂集控运行的危险点的预控措施分析[J].工程技术，2016(11)

[3]路奇来.试论火电厂集控运行的危险点预控措施[J].科技展望，2017(02)

[4]刘彦麟.火电厂集控运行的危险点预控研究[J].科技创新与应用，2016(35)

[5]邢国君.浅谈火电厂集控运行的危险点预控[J]．企业技术开发，2016(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d74e8d6627761d143bd3268.html