# 稀土离子掺杂氟氧化物玻璃陶瓷上转换光致发光的研究

### 论文摘要

三价稀土离子具有丰富的能级,其掺杂的上转换发光材料在绿色照明、生物荧光标识、短波长激光器、信息显示以及光电子学等领域有着广泛应用前景。掺杂稀土离子的玻璃陶瓷是目前激光材料领域的研究热点之一。本论文主要研究了Er3+/Yb3+, Tm3+/Yb3+和Tm3+/Er3+/Yb3+掺杂NaYF4玻璃陶瓷的光谱性质与上转换发光机制。用熔融法制备了稀土离子Er3+/Yb3+共掺,Tm3+/Yb3+共掺和Tm3+/Er3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷。XRD表征玻璃中包含NaYF4纳米晶。在红外激光976 nm激发下,观测了Er3+/Yb3+共掺,Tm3+/Yb3+共掺和Tm3+/Er3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷的上转换荧光光谱。其中,在Er3+/Yb3+共掺的样品中观察到峰值为668 nm红光（4I9/2→4I15/2）,峰值为520 nm（2H11/2→4I15/2）和550 nm（4S3/2→4I15/2）绿光;在Tm3+/Yb3+共掺的样品中观察到475 nm蓝光（1G4→3H6）,651 nm红光（1G4→3H4）和790 nm近红外光（3H6→3H4）;在Tm3+/Er3+/Yb3+共掺的样品中同时观察到明亮的蓝光（475 nm）,绿光（530 nm和550 nm）和红光（651 nm和668 nm）。红、绿和蓝光光强积分随着掺杂浓度的改变而变化。通过对光谱和功率曲线的分析,根据能级匹配条件及Er3+, Tm3+和Yb3+能级图解释了发光机制,475 nm和651 nm荧光发射主要是三光子过程,520 nm, 550 nm, 668 nm和790nm荧光发射主要是双光子过程。根据吸收光谱,利用Judd-Oflet理论计算了Er3+和Tm3+的J-O强度参数Ωλ,Ωλ可以定量地表示发光强度的大小。计算得到的样品中Er3+和Tm3+发光强度数值的变化规律与实验结果相吻合。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 稀土离子掺杂的上转换发光材料的研究历史及现状

- 1.1.1 稀土元素的简介

- 1.1.2 稀土离子掺杂的上转换发光材料的研究历史及现状

- 1.2 稀土离子的上转换发光现象及机理

- 1.2.1 激发态吸收（ESA）

- 1.2.2 能量传递（ET）

- 1.2.3 光子雪崩（PA）

- 1.3 上转换的发光效率

- 1.4 玻璃陶瓷

- 1.4.1 玻璃陶瓷简介

- 1.4.2 稀土离子掺杂氟氧化物玻璃陶瓷的概述及研究进展

- 1.5 熔融法制备玻璃陶瓷的工艺过程

- 1.5.1 玻璃的制备过程

- 1.5.2 玻璃的微晶化处理过程

- 1.6 本文的工作

- 1.6.1 研究的目的和意义

- 1.6.2 本文的主要内容

- 4玻璃陶瓷的制备与发光特性'>第二章 稀土离子掺杂NaYF4玻璃陶瓷的制备与发光特性

- 2.1 引言

- 4 玻璃陶瓷的制备和光学测量'>2.2 稀土离子掺杂NaYF4玻璃陶瓷的制备和光学测量

- 3+, Er3+/Yb3+和Tm3+/ Yb3+掺杂NaYF4 玻璃陶瓷的制备'>2.2.1 Er3+, Er3+/Yb3+和Tm3+/ Yb3+掺杂NaYF4玻璃陶瓷的制备

- 4 玻璃陶瓷的微观结构的表征'>2.2.2 NaYF4玻璃陶瓷的微观结构的表征

- 2.2.3 吸收光谱的测量

- 3+/Yb3+和Tm3+/Yb3+共掺NaYF4 玻璃陶瓷的光致发光现象'>2.2.4 Er3+/Yb3+和Tm3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷的光致发光现象

- 3+/Yb3+和Tm3+/Yb3+共掺NaYF4 玻璃陶瓷的上转换发光机制'>2.3 Er3+/Yb3+和Tm3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷的上转换发光机制

- 2.4 本章小结

- 3+/Er3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷的发光特性'>第三章 Tm3+/Er3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷的发光特性

- 3.1 引言

- 3.2 样品的制备与光谱测量

- 3+/Er3+/Yb3+掺杂NaYF4 玻璃陶瓷的制备'>3.2.1 Tm3+/Er3+/Yb3+掺杂NaYF4玻璃陶瓷的制备

- 3+/Er3+/Yb3+掺杂NaYF4 玻璃陶瓷的吸收光谱'>3.2.2 Tm3+/Er3+/Yb3+掺杂NaYF4玻璃陶瓷的吸收光谱

- 3+/Er3+/Yb3+掺杂NaYF4 玻璃陶瓷的上转换发光光谱'>3.2.3 Tm3+/Er3+/Yb3+掺杂NaYF4玻璃陶瓷的上转换发光光谱

- 3+Er3+/Yb3+共掺NaYF4 玻璃陶瓷的上转换发光机制'>3.3 Tm3+Er3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷的上转换发光机制

- 3.4 CIE 颜色系统

- 3.4.1 CIE 标准色度学简介

- 3+Er3+/Yb3+共掺NaYF4 玻璃陶瓷光致荧光的匹配'>3.4.2 Tm3+Er3+/Yb3+共掺NaYF4玻璃陶瓷光致荧光的匹配

- 3.5 本章小结

- 第四章 Judd-Ofelt 理论分析

- 4.1 引言

- 4.2 Judd-Ofelt 理论简介

- 3+和Tm3+光学性质的J-O 计算'>4.3 Er3+和Tm3+光学性质的J-O 计算

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稀土掺杂氟化物多波段上转换激光研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2020(07)

- [2].单分散上转换纳米荧光微粒的荧光寿命测量[J]. 光学精密工程 2017(02)

- [3].一种基于角锥棱镜的上转换荧光检测系统[J]. 集成技术 2016(05)

- [4].上转换白光材料的研究进展[J]. 现代化工 2015(06)

- [5].镧系元素掺杂的上转换纳米颗粒[J]. 物理 2015(09)

- [6].上转换材料的制备及发展[J]. 广东化工 2012(08)

- [7].NaYF_4:Er/Yb上转换材料的优化制备及其特性研究[J]. 光电子.激光 2010(09)

- [8].聚二甲基硅氧烷基上转换材料的制备与光催化应用[J]. 精细化工 2019(11)

- [9].稀土上转换纳米荧光探针的制备与应用[J]. 四川化工 2017(01)

- [10].基于OLED显示单元的红外上转换器件研究进展[J]. 中国光学 2015(01)

- [11].Yb:Er:Tm:LiTaO_3的上转换发白光性能研究[J]. 中国稀土学报 2011(01)

- [12].上转换荧光纳米探针的制备及其在染料检测上的应用[J]. 科技视界 2016(11)

- [13].掺铒碲酸盐玻璃中的协作上转换能量转移[J]. 物理学报 2009(02)

- [14].实现基于缺陷能级稀土双掺氧化锌上转换发光（英文）[J]. Science China Materials 2017(12)

- [15].基于上转换免疫层析技术的真菌毒素检测[J]. 北京工业大学学报 2015(12)

- [16].新型蓝色上转换荧光分子的合成、表征与双光子吸收性能[J]. 物理化学学报 2014(01)

- [17].上转换荧光强度与激光功率的关系[J]. 装甲兵工程学院学报 2011(03)

- [18].稀土氟化物上转换荧光增强及应用[J]. 化学进展 2019(12)

- [19].视频帧率上转换检测技术综述[J]. 网络与信息安全学报 2018(10)

- [20].用于安全编码的双模式上转换纳米光开关（英文）[J]. Science China Materials 2019(03)

- [21].半导体上转换单光子探测技术研究进展[J]. 物理学报 2018(22)

- [22].亚微米传输平均自由程的掺铒多孔铌酸锂中的3波长可见上转换荧光（英文）[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [23].福建物构所稀土上转换荧光生物标记材料研究取得新进展[J]. 稀土 2014(02)

- [24].福建物构所稀土上转换荧光生物标记材料研究取得新进展[J]. 硅酸盐通报 2014(02)

- [25].NaYF_4:Yb,Er/Tm上转换荧光纳米材料的合成、修饰及应用[J]. 化学进展 2008(12)

- [26].碱金属离子对稀土掺杂氟化物上转换荧光的影响[J]. 发光学报 2019(01)

- [27].聚集体中的三重态-三重态湮灭上转换[J]. 有机化学 2018(06)

- [28].固态上转换材料制备及其性能[J]. 精细化工 2018(07)

- [29].基于磁分离-上转换荧光标记的副溶血性弧菌免疫检测新方法研究[J]. 食品与生物技术学报 2014(07)

- [30].稀土上转换纳米载体的构建及功能化修饰机制的研究进展[J]. 中国稀土学报 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d8412a0a2cf9cfef15eddcf.html