# 基于多路视频捕获的分布式交互投影显示系统

### 论文摘要

近年来,以多点触控和互动投影为代表的交互显示系统和产品得到快速发展。其中有代表性的如：苹果公司的iPhone多点触控智能手机,微软公司的Surface互动投影桌和GestureTek公司的互动投影系统等。这类应用依靠直观、易用、新颖的交互体验,已经逐渐改变用户使用习惯,成为了一种新兴的应用类型,具有重要的产业意义和商业价值。除手机等移动触控设备外,现有的交互显示系统通常采用一台PC驱动单台投影仪的架构,利用计算机视觉技术进行交互分析。这样的方式成本低廉、易于搭建,在工业界和学术界都得到了广泛的应用。但受PC处理能力和投影仪硬件设备的限制,系统视频处理能力有限、显示分辨率也不高,无法应用于超大尺寸显示系统中,难以表现复杂的多媒体内容,不满足新的应用要求。同时现有的交互显示程序开发工具包功能还比较单一,通常只包含交互事件接收和处理模块,对交互显示效果开发方面的支持不够,交互显示效果开发工作量大,周期长。针对这一问题,本文给出了一套基于多路视频捕获的分布式交互投影显示系统,与现有的系统相比有如下特点：1)采用基于中央总控结点的分布式架构,子结点只完成视频捕获和视频预处理两个步骤,由中央总控结点接收汇总子结点视频处理结果后,进行全局交互分析,克服现有系统使用子结点的部分画面进行交互检测而引起的错误。2)利用视频帧之间的连贯性,将画面分割为多个视频块,仅发送前后两帧之间变化的视频块内容,减少发送视频处理结果操作的网络带宽需求,大幅提高系统支持的子结点数量。3)设计并实现了一套完整的分布式交互显示开发工具集,工具集包含了显示区域控制、多投影拼接等核心功能,并提供多点触控手势库、交互反馈显示和人工智能辅助模块,开发人员能够使用此工具集完成图片浏览、多人图画等典型多点触控类应用和超大尺寸互动投影应用。使用本系统已实现互动感应鲜花、智能交互鱼群、多点触控图片浏览、多人画图板、感应吧台等多个交互显示效果和应用,并已成功应用在2010上海世博会西藏馆超大尺寸互动投影系统等多个实际项目中。测试结果和实际应用表明本系统扩展性强、网络占用低,具有很强的实用性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 本文工作

- 第二章 相关工作

- 2.1 交互显示系统应用

- 2.2 交互显示系统构建

- 2.2.1 多投影无缝拼接技术

- 2.2.2 分布式交互处理系统

- 2.3 交互程序开发工具集

- 2.4 本章小结

- 第三章 系统整体架构

- 3.1 系统整体架构

- 3.2 分布式交互处理

- 3.2.1 交互数据捕获

- 3.2.2 视频捕获同步

- 3.2.3 红外相机标定

- 3.2.4 深度数据校正

- 3.2.5 多路视频拼接

- 3.2.6 视频处理过程

- 3.2.7 处理结果发送

- 3.2.8 子结点数据同步

- 3.3 交互程序开发工具集

- 3.3.1 必选开发组件

- 3.3.2 可选开发组件

- 3.4 本章小结

- 第四章 分布式交互处理

- 4.1 整体架构说明

- 4.2 交互数据捕获

- 4.2.1 视频信号捕获

- 4.2.2 深度数据捕获

- 4.3 视频捕获同步

- 4.4 红外相机标定

- 4.5 深度检测校正

- 4.6 多路视频拼接

- 4.7 视频处理过程

- 4.8 处理结果发送

- 4.9 了结点数据同步

- 4.10 多投影无缝拼接

- 4.10.1 几何校正

- 4.10.2 颜色校正

- 4.11 本章小结

- 第五章 交互程序开发工具集

- 5.1 开发工具集整体框架

- 5.2 必选开发组件

- 5.2.1 交互数据处理

- 5.2.2 显示区域控制

- 5.2.3 投影拼接融合

- 5.2.4 必选开发组件小结

- 5.3 可选开发模块

- 5.3.1 多点触控手势库

- 5.3.2 交互反馈显示

- 5.3.3 人工智能辅助

- 5.3.4 可选开发组件小结

- 5.4 本章小结

- 第六章 系统测试

- 6.1 测试实验说明

- 6.2 红外相机标定

- 6.3 深度检测校正

- 6.4 处理结果发送

- 6.5 交互处理延迟

- 6.6 系统应用实例

- 6.6.1 上海世博会西藏馆

- 6.6.2 南京7-Club酒吧

- 6.7 本章小结

- 第七章 总结和未来工作

- 7.1 工作总结

- 7.2 未来工作

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].演艺领域中投影显示系统设计[J]. 演艺科技 2017(04)

- [2].投影显示系统在演艺领域的应用[J]. 演艺科技 2017(01)

- [3].投影显示的未来[J]. 电视技术 2008(07)

- [4].投影显示技术在多媒体教学系统中的应用[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版) 2009(01)

- [5].多投影显示墙画面校正技术综述[J]. 计算机应用研究 2008(07)

- [6].基于李萨如扫描的微型激光投影显示技术[J]. 光学学报 2014(06)

- [7].液晶激光投影显示系统设计[J]. 红外与激光工程 2012(10)

- [8].多投影显示墙的几何校正[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2008(06)

- [9].多投影显示系统的几何校正及边缘融合技术研究与实现[J]. 云南师范大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [10].基于光栅光调制器的投影显示光学系统设计与实验[J]. 光学学报 2009(08)

- [11].基于游戏引擎的柱面主动立体多投影显示系统[J]. 微型电脑应用 2017(07)

- [12].多投影显示墙的几何校正技术综述[J]. 小型微型计算机系统 2015(05)

- [13].一种基于视频捕获的多投影显示系统[J]. 计算机应用与软件 2011(09)

- [14].大屏幕投影系统关键技术研究[J]. 通信与广播电视 2008(04)

- [15].激光投影显示中光棒匀光的照明光路设计[J]. 强激光与粒子束 2014(07)

- [16].建筑外立面超高亮投影显示系统在上海世博演艺中心的应用[J]. 现代建筑电气 2010(01)

- [17].探寻时空的线索 索尼激光投影显示方案协力《格物》建筑展[J]. 个人电脑 2016(04)

- [18].激光投影显示中新型散射体的散斑抑制[J]. 红外与激光工程 2015(02)

- [19].典型折反式超短投射比投影显示系统的光电测试研究[J]. 光学技术 2018(01)

- [20].广州唯妙电子科技有限公司/深圳市白雪投影显示技术有限公司 VIP2-1[J]. 家庭影院技术 2017(07)

- [21].新型激光投影显示照明系统设计[J]. 光电工程 2015(03)

- [22].投影显示产业发展现状及趋势研究[J]. 电视技术 2013(04)

- [23].面向LCD多投影显示的三阶段光学校正方法[J]. 计算机应用与软件 2010(10)

- [24].用于激光数字投影显示系统的匀光整形元件设计[J]. 光学学报 2015(08)

- [25].《甜甜的泥土》教学设计[J]. 新课程(上) 2014(12)

- [26].泽尼克多项式曲面投影显示系统[J]. 光学技术 2011(02)

- [27].激光投影显示中二次散射散斑抑制方法[J]. 光电工程 2009(04)

- [28].创意影像“驱动者”——索尼最新激光、4K、3D投影显示方案亮相IFC China 2016[J]. 个人电脑 2016(05)

- [29].基于DLP的HUD微型投影显示光学系统设计[J]. 光学与光电技术 2017(01)

- [30].LCOS激光投影显示亮度均匀性和色度均匀性的测量及校正系统[J]. 光学仪器 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d9644f6e89eb627629caea2.html