# 锂离子电池阴极材料磷酸亚铁锂合成方法及性能研究

### 论文摘要

橄榄石结构的LiMPO4 （M=Fe, Mn, Co, Ni）自从被Padhi等人提出可用于锂离子电池后,因其具有低成本、无毒性、优良的循环性能等优点,得到了学术界和产业界的广泛研究。但是纯相的LiMPO4极低的本征电子电导率、锂离子扩散系数和堆积密度严重影响了其电化学性能,并阻碍了它们的应用。针对纯相LiMPO4极低的电子电导率、离子扩散系数和堆积密度,广大研究者主要通过改进合成方法（主要包括球磨、水热、溶胶凝胶、沉淀法等）和包覆掺杂导电层（碳和金属颗粒包覆）和金属离子这两种途径来提高LiFePO4的电化学性能。本论文主要通过研究合成方法（水热法、电解法和共沉淀法）和优化合成工艺条件来改善LiFePO4的电化学性能,其主要突出点是用电解法成功合成了LiFePO4材料,另外还研究了其它两种湿法合成LiFePO4材料的工艺条件参数和电化学性能,并探讨了上述三种湿法制备出LiFePO4前躯体的组成成分。其主要研究内容和结论如下：1、采用水热法,以CTAB为诱导剂,探讨了不同锂盐（CH3COOLi·2H2O、LiCl、LiOH）为锂源对LiFePO4材料的晶体结构、形貌及电化学性能的影响。结果表明只有在以碱性LiOH为锂源和有CTAB为添加剂的条件下,所合成的LiFePO4材料才具有单一物相,其充放电性能也最好。这可能是由于所选择锂源的pH不同造成了制备出的前躯体成分不同,进而影响了所合成材料LiFePO4的纯度。另外在水热合成中,如果没有适量的还原性添加剂,LiFePO4前躯体中的Fe2+极易被氧化Fe3+2、采用电解法,探讨了连续电解的可能性,考察了电解液组成及pH值对所获前驱体性能的影响。结果表明当电解液中锂离子与磷酸根的摩尔比达到3或以上；电解过程中电解液pH维持在7.0±0.5时,由所获产物能够制备出具有橄榄石结构纯相的LiFePO4。因此,控制电解液pH值和电解液组成是制备纯相LiFePO4关键工艺参数。另外,通过对比电解法前驱体和化学法前驱体的结果可知,电解法制备出的前驱体实质上是Fe3（PO4）2·8H2O和Li3PO4的混合物。3、采用共沉淀法,以CTAB为络合剂,考察了在共沉淀水体系中,pH对所获前躯体纯度的影响。结果表明当pH偏酸时,制备出的LiFePO4材料中含有Fe3（PO4）2杂质相。当pH偏碱时,制备出的LiFePO4材料中含有Li3PO4杂质相。只有当pH维持在8.0±0.5时,才能合成纯相的LiFePO4。这主要是由于用共沉淀制备出的LiFePO4前躯体其实是Fe3（PO4）2·8H2O和Li3PO4共沉淀的混合物,经过煅烧按反应式Fe3（PO4）2·8H2O+Li3PO4→3LiFePO4+8H2O生成LiFePO4晶体。当pH偏酸时,Fe3（PO4）2·8H2O的K印小于Li3PO4的Ksp,进而造成Fe3（PO4）2·8H2O过量,反之,如果偏碱性时,则Li3PO4过量。为了进一步证实共沉淀前躯体混合物是Fe3（PO4）2·8H2O和Li3PO4,我们又用球磨法以Fe3（PO4）2·8H2O和Li3PO4为原料,在其摩尔比为1：1的条件下合成了单一物相的LiFePO4。其材料的比容量达到了由共沉淀法合成的材料。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 引言

- 1.2 锂离子电池介绍

- 1.2.1 锂离子电池的结构及工作原理

- 1.2.2 锂离子电池特性

- 1.3 锂离子电池正极材料研究进展

- 2'>1.3.1 层状的LiMO2

- 4研究现状'>1.4 橄榄石结构的LiFePO4研究现状

- 4的结构及性质'>1.4.1 LiFePO4的结构及性质

- 4的合成方法'>1.4.2 LiFePO4的合成方法

- 4的改性方法'>1.4.4 LiFePO4的改性方法

- 1.5 锂离子动力电池的产业化现状

- 1.6 选题背景及研究内容

- 第二章 实验药品及实验仪器

- 2.1 实验试剂

- 2.2 实验仪器

- 4的性能研究'>第三章 水热法合成LiFePO4的性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 材料的合成

- 3.2.2 材料表征与测试

- 3.3 结果与讨论

- 4/C的物相分析'>3.3.1 不同条件下合成的LiFePO4/C的物相分析

- 4/C的形貌分析'>3.3.2 LiFePO4/C的形貌分析

- 4/C的充放电性能'>3.3.3 不同条件下合成的LiFePO4/C的充放电性能

- 3.3.4 LFP-3的循环性能

- 3.4 结论

- 4前驱体'>第四章 电解法制备LiFePO4前驱体

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 样品制备

- 4.2.2 样品表征与测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 结论

- 4的性能研究'>第五章 共沉淀合成LiFePO4的性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 样品的制备

- 5.2.2 样品表征与测试

- 5.3 结果与讨论

- 4材料合成中pH优化选择'>5.3.1 LiFePO4材料合成中pH优化选择

- 4的充放电性能'>5.3.2 LiFePO4的充放电性能

- 4材料的循环性能'>5.3.3 LiFePO4材料的循环性能

- 5.4 结论

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].锂离子电池隔膜材料的制备及其研究进展[J]. 电池工业 2019(05)

- [2].锂离子电池:20世纪最重要的发明之一[J]. 科学通报 2019(36)

- [3].2019年诺贝尔化学奖揭晓，奖励锂离子电池研究[J]. 宁波化工 2019(04)

- [4].溶剂萃取分离废锂离子电池中的钴[J]. 江苏理工学院学报 2019(06)

- [5].内外导通的新型软包锂离子电池的结构及应用[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].动力锂离子电池管理系统的设计和应用——评《新能源技术与电源管理》[J]. 电池 2020(01)

- [7].王青松：甘坐科研“冷板凳” 为锂离子电池安全“加把锁”[J]. 高科技与产业化 2020(01)

- [8].废旧锂离子电池负极石墨闭环回收的基础研究[J]. 电源技术 2020(02)

- [9].三元锂离子电池低氧环境热失控特性研究[J]. 消防科学与技术 2020(02)

- [10].基于粒子滤波的锂离子电池剩余寿命预测[J]. 电源技术 2020(03)

- [11].无纺布隔膜用于锂离子电池的研究进展[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [12].为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 浙江化工 2020(04)

- [13].科思创与汉高强强联手为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 精细与专用化学品 2020(04)

- [14].废旧锂离子电池电解液处理技术现状与展望[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [15].科思创与汉高为高效锂离子电池封装提供黏合剂解决方案[J]. 汽车零部件 2020(04)

- [16].柯锐世在华投资首个锂离子电池工厂[J]. 汽车与配件 2020(09)

- [17].电动汽车动力锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [18].锂离子电池原料中磁性杂质检测[J]. 天津化工 2020(03)

- [19].美国研发锂离子电池回收方法 可降低加工成本和能耗[J]. 汽车与新动力 2020(03)

- [20].锂离子电池火灾调查办法研究[J]. 消防界(电子版) 2020(12)

- [21].基于改进鸟群算法优化最小二乘支持向量机的锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电气应用 2020(05)

- [22].热失控条件下21700型锂离子电池危险性分析[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [23].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [24].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [25].水能覆舟，亦能载舟——浅谈锂离子电池中的“水”[J]. 物理 2020(07)

- [26].基于相变材料的锂离子电池热失控分级抑制[J]. 消防科学与技术 2020(04)

- [27].韩国研发可穿戴式“蜂窝”锂离子电池[J]. 云南电力技术 2020(03)

- [28].硫酸-葡萄糖酸浸回收废旧锂离子电池中的钴[J]. 大众科技 2020(06)

- [29].氢还原-水浸工艺回收废旧三元锂离子电池中锂的试验研究[J]. 中国有色冶金 2020(04)

- [30].锂离子电池集流体的研究进展[J]. 云南化工 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6d99389dcf21888d3bc27e26.html