# 4UM-640型马铃薯挖掘机的研究与设计

### 论文摘要

本文通过对甘肃省地理环境和马铃薯机械化收获程度的实地调查,得出甘肃省马铃薯种植地块小、坡地多、川地少、机械化收获程度低的现状。各地马铃薯收获主要还是以人工挖掘为主,机收面积仅有50万亩左右,占甘肃省马铃薯播种面积的5%。虽然甘肃已大力加快耕作地的水平梯田化进程,但现有的马铃薯挖掘机对小地块及山坡地的作业还存着很多问题,严重制约了甘肃省马铃薯产业的发展。因此,在综合考虑甘肃特殊的地理环境、马铃薯种植模式以及现有小型马铃薯挖掘机存在的缺点,并在借鉴国外小型马铃薯挖掘机优点的基础上,研制出一种与手扶拖拉机配套的小型马铃薯挖掘机,根据理论分析,该机适合甘肃旱作农业区垄作马铃薯种植模式的收获。本论文主要在以下几个方面进行了较为深入的研究:(1)根据马铃薯挖掘机收获作业指标,制定了挖掘机整机结构方案;(2)通过对现有挖掘铲的种类、功能及性能的分析,设计了一种新型的尾部栅格式挖掘铲,该挖掘铲入土角度可调,调节范围为15～25°;(3)在综合考虑现有分离装置的种类、功能和优缺点的基础上,设计了一种与挖掘铲尾部直接挂接的栅条式分离装置;通过查阅相关资料,理论分析和计算确定了其关键参数:分离装置宽度为450mm,栅条个数为10;各栅条间间隙为40mm;栅条长度为240mm;栅条与挖掘铲面最大夹角为30°;从外向里依次等差递减,公差为10°;(4)结合拖拉机动力输出轴的转速及挖掘机的设计要求,确定了动力传动方案,并对其关键部件进行了详细的设计和理论计算;在小型马铃薯挖掘机对挖掘铲振动频率和振幅要求的基础上,该机偏心轮的偏心距取为6mm;(5)对挖掘机理、马铃薯碰撞损伤机理、挖掘铲的振幅和频率对伤薯率的影响进行了理论分析;(6)在PRO/E软件中建立了三维实体样机模型,并进行了性能仿真分析,得出该挖掘机挖掘铲X轴方向(机组水平作业方向)的分速度变化范围为﹣1100mm/s～1200mm/s,加速度变化范围为﹣100000mm/s~2～125000mm/s~2,位移为1～23mm,即X轴方向振幅为22mm,Y轴方向(水平面内垂直机组作业方向)分速度、加速度及位移变化分别为0;Z轴方向(机组水平作业垂直方向)分速度变化范围为:﹣105mm/s～120mm/s ,加速度变化范围为﹣11000mm/s~2～10000mm/s~2,位移为﹣564.92～﹣562.2mm,即Z轴方向振幅为2.2mm;(7)运用ANSYS软件对挖掘铲的静力学性能进行了分析;

### 论文目录

- 摘要

- Summary

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 国外小型马铃薯挖掘机发展概况

- 1.3 国内小型马铃薯挖掘机发展概况

- 1.4 甘肃省小型马铃薯挖掘研究概况

- 1.5 选题的目的与意义

- 1.6 研究内容

- 1.6.1 小型马铃薯挖掘机的设计

- 1.6.2 挖掘铲及关键部件的设计

- 1.6.3 小型马铃薯挖掘机挖掘机理的研究

- 1.6.4 基于小型马铃薯挖掘机的仿真分析

- 1.7 研究技术路线

- 1.8 研究成果与创新点

- 第二章 马铃薯挖掘机的设计

- 2.1 马铃薯挖掘机的设计要求

- 2.1.1 马铃薯的种植模式

- 2.1.2 马铃薯挖掘机的作业指标

- 2.2 马铃薯挖掘机的组成、主要性能参数及工作原理

- 2.2.1 马铃薯挖掘机的组成及主要性能参数

- 2.2.2 马铃薯挖掘机的工作原理

- 2.3 马铃薯挖掘机关键部件的设计

- 2.3.1 挖掘铲的功能及常见形式

- 2.3.2 挖掘铲及其组件的设计

- 2.3.3 挖掘铲入土角度调节机构的设计

- 2.3.4 分离装置的功能及常见形式

- 2.3.5 分离装置的设计

- 2.3.6 偏心装置的的设计

- 2.4 机架及传动方案的设计

- 2.4.1 传动形式的选择及传动方案的设计

- 2.4.2 传动比的确定

- 2.4.3 传动轴的设计与计算

- 2.4.4 齿轮尺寸的确定

- 2.5 本章小结

- 第三章 挖掘铲的性能分析及挖掘机理的研究

- 3.1 马铃薯挖掘铲的结构及材质的选择

- 3.1.1 马铃薯挖掘铲的结构

- 3.1.2 马铃薯挖掘铲材质的选择

- 3.2 马铃薯挖掘铲的性能分析及其力学模型

- 3.2.1 马铃薯挖掘铲的性能分析

- 3.2.2 马铃薯挖掘铲的力学模型

- 3.3 马铃薯挖掘机主要问题机理分析

- 3.3.1 减阻和碎土机理分析

- 3.3.2 土壤壅堵机理分析

- 3.3.3 浮薯机理分析

- 3.3.4 伤薯机理分析

- 3.3.5 埋薯机理分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 马铃薯挖掘机的仿真分析

- 4.1 马铃薯挖掘机几何模型的建立及仿真过程

- 4.1.1 几何模型的建立

- 4.1.2 仿真过程

- 4.2 马铃薯挖掘机的仿真分析

- 4.2.1 仿真结果

- 4.2.2 仿真分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 马铃薯挖掘铲 Ansys 静力学分析

- 5.1 马铃薯挖掘铲 Ansys 有限元静力学分析的目的

- 5.2 马铃薯挖掘铲有限元模型建立及前处理

- 5.2.1 网格划分

- 5.2.2 施加约束和载荷

- 5.3 有限元分析结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 导师简介

### 相关论文文献

- [1].小型马铃薯挖掘机田间作业性能试验分析[J]. 新疆农机化 2017(06)

- [2].4U-600型振筛式马铃薯挖掘机研制与试验[J]. 农业技术与装备 2017(03)

- [3].马铃薯挖掘机的试验研究[J]. 中国农业文摘-农业工程 2017(04)

- [4].新型山地马铃薯挖掘机的设计[J]. 农产品加工 2015(09)

- [5].马铃薯挖掘机的使用与维护技术[J]. 科学种养 2014(10)

- [6].江门研制成功新型马铃薯挖掘机[J]. 农业机械 2011(07)

- [7].马铃薯挖掘机的研制及应用[J]. 农业科技与信息 2014(23)

- [8].4UM-600型马铃薯挖掘机的研制[J]. 新疆农机化 2014(05)

- [9].4U-2A型马铃薯挖掘机[J]. 农家之友 2011(10)

- [10].4UX-800型马铃薯挖掘机试验研究[J]. 农业机械 2010(S2)

- [11].4U―400型马铃薯挖掘机的研究与设计[J]. 中国农机化学报 2014(06)

- [12].L型马铃薯挖掘机应用设计[J]. 农产品加工 2015(03)

- [13].4SW-170型马铃薯挖掘机振动试验研究[J]. 农机化研究 2013(01)

- [14].4UNF-550Z型马铃薯挖掘机的研制与试验[J]. 贵州农机化 2009(05)

- [15].双行牵引式马铃薯挖掘机的设计与试验[J]. 农机化研究 2019(06)

- [16].振铲式马铃薯挖掘机设计与试验[J]. 中国农机化学报 2018(07)

- [17].4UD―1型马铃薯挖掘机的仿真研究及模态分析[J]. 中国农机化 2012(01)

- [18].4U1600型集堆式马铃薯挖掘机设计与试验[J]. 农业机械学报 2020(06)

- [19].4UM-640型振动式马铃薯挖掘机的设计与试验[J]. 干旱地区农业研究 2014(02)

- [20].圆盘栅式马铃薯挖掘机的研制与试验[J]. 农业工程学报 2012(24)

- [21].4SW-140型马铃薯挖掘机[J]. 农村牧区机械化 2009(03)

- [22].马铃薯挖掘机挖掘铲力学模型构建[J]. 农机化研究 2014(01)

- [23].4UM-600型马铃薯挖掘机挖掘铲的设计[J]. 新疆农机化 2017(05)

- [24].4U-2型马铃薯挖掘机[J]. 农业开发与装备 2008(08)

- [25].三荣SD-88型马铃薯挖掘机[J]. 农机导购 2016(01)

- [26].4SW-140型马铃薯挖掘机[J]. 农村牧区机械化 2009(02)

- [27].4UM-40型马铃薯挖掘机的研制与试验[J]. 农业机械 2009(01)

- [28].机具世界[J]. 农业机械 2010(09)

- [29].基于UG与MatLab马铃薯挖掘机分离筛仿真与优化[J]. 农机化研究 2019(11)

- [30].小型马铃薯挖掘机在甘肃省马铃薯产业中应用的必要性分析[J]. 农业机械 2015(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6db08273410af0c2c03e57b5.html