# 基于任意广角波动方程的地震偏移成像方法研究

### 论文摘要

随着地震勘探的深入发展,油气勘探的目标逐渐转向复杂地表、复杂构造和复杂储层方向,对地震成像的精度提出了更高的要求。基于波动方程的叠前深度偏移是实现精细勘探,解决复杂油气藏勘探和开发的关键技术。因此,当前迫切需要发展能够适应复杂地质结构的波动方程叠前深度偏移成像技术。本文在任意广角波动方程（Arbitrarily Wide-Angle Wave Equation,简记为AWWE ）理论研究的基础上,推导得到了频率-空间域声波AWWE ,进而得到二阶、三阶AWWE偏移算子,然后利用有限差分高阶分裂法进行求解,设计了一种新的偏移成像算法,并实现了声波AWWE方程的叠后和叠前深度偏移成像。声波OWWE是建立在对单程波波动方程（One Way Wave Equation,简记为OWWE ）连续分裂近似的基础上,与传统的OWWE近似相比, AWWE更加准确地描述了地震波的传播。通过对AWWE偏移算子进行理论误差分析和不同参数的脉冲响应测试,结果表明优化AWWE偏移算子能够获得更大偏移倾角,对地震波传播的描述更加准确。AWWE偏移算子的阶数和参考速度的选取是影响偏移成像效果的重要因素,在脉冲响应和理论模型试验对比分析的基础上,提出了AWWE偏移算子的参数选取原则与优化策略,为AWWE偏移的实际应用和推广提供了重要参考。为了检验新算法的有效性和适应性,论文对Marmousi模型地震记录进行了叠后和叠前深度偏移成像试验,并与优化系数有限差分和傅立叶有限差分偏移方法从成像效果和计算效率等方面进行了对比。试验结果表明,新算法能够适应具有强横向变速和陡倾角等复杂地质结构的成像需要。与优化系数有限差分算法和Fourier有限差分算法偏移相比,基于AWWE偏移算法参数优化方法更加简单有效,对复杂地质体局部成像效果更好。与已有时间-空间域AWWE逆时偏移算法相比,新方法计算效率更高。基于AWWE方程的频率-空间域叠前深度偏移成像方法研究表明,新方法能够对复杂地质结构进行准确地偏移成像且具有较高的计算效率,因此,新方法的研究符合我国实现精细开发和解决复杂油气藏勘探难题的需要。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 Kirchhoff 积分类偏移方法

- 1.2.2 基于波场延拓的偏移方法

- 1.2.3 任意广角波动方程偏移成像研究现状

- 1.3 技术路线和研究内容

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 任意广角波动方程偏移成像理论

- 2.1 任意广角波动方程原理

- 2.2 声波任意广角波动方程

- 2.2.1 声波单程波方程

- 2.2.2 标量AWWE公式

- 2.2.3 频率-空间域AWWE方程

- 2.3 高阶分裂法

- 2.3.1 波动方程近似

- 2.3.2 高阶分裂的基本原理

- 2.3.3 高阶方程二～三阶分裂

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于AWWE方程的叠后深度偏移

- 3.1 叠后成像方法

- 3.2 二阶AWWE偏移算子

- 3.3 有限差分高阶分裂求解

- 3.3.1 常速度AWWE二阶分裂求解

- 3.3.2 常速度AWWE二～三阶分裂求解

- 3.3.3 常速度三阶AWWE求解

- 3.3.4 任意速度二阶AWWE高阶分裂求解

- 3.4 AWWE精度分析

- 3.5 成像条件

- 3.6 模型试验

- 3.6.1 脉冲响应

- 3.6.2 多反射体模型试验

- 3.6.3 凹陷模型

- 3.6.4 Marmousi模型

- 3.7 本章小结

- 第四章 基于AWWE方程的叠前深度偏移

- 4.1 叠前偏移成像原理

- 4.2 三阶AWWE偏移算子

- 4.3 有限差分高阶分裂求解

- 4.4 成像条件

- 4.5 模型试验

- 4.5.1 脉冲响应

- 4.5.2 单点绕射

- 4.5.3 Marmousi模型

- 4.6 算法效率分析

- 4.7 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 研究工作展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].基于平面波照明的偏移成像补偿[J]. 地球物理学报 2010(07)

- [2].速度误差与偏移成像的定量分析[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(02)

- [3].小波滤波方法在叠前偏移成像无损检测中的应用研究[J]. 安徽科技学院学报 2014(03)

- [4].再论地震数据偏移成像[J]. 地球物理学报 2016(02)

- [5].正则化偏移成像的全局优化快速算法[J]. 地球物理学报 2011(03)

- [6].混凝土损伤识别中的叠加偏移成像技术[J]. 无损检测 2008(12)

- [7].基于程函方程的克希霍夫全平面域偏移成像方法[J]. 物探与化探 2020(04)

- [8].地震资料叠前偏移成像技术进展[J]. 地球物理学进展 2011(03)

- [9].压缩感知理论在频率步进探地雷达偏移成像中的应用[J]. 电子与信息学报 2011(01)

- [10].并行技术促进地震偏移成像系统升级[J]. 中国石化 2011(10)

- [11].波动方程保幅地震偏移成像方法[J]. 复杂油气藏 2009(01)

- [12].基于偏微分方程的模型光滑处理在偏移成像中的应用[J]. 地球物理学报 2018(11)

- [13].反褶积在混凝土结构超声叠前偏移成像中的应用[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [14].远探测声反射成像测井裂步式傅里叶法偏移成像[J]. 测井技术 2014(02)

- [15].基于保幅波动方程的广义高阶屏地震偏移成像方法[J]. 物探化探计算技术 2013(05)

- [16].基于偏移成像道集的剩余静校正方法[J]. 地球物理学报 2016(02)

- [17].波动方程地震成像技术及其展望[J]. 内蒙古石油化工 2014(21)

- [18].2019地球物理技术发展动向与展望[J]. 世界石油工业 2019(06)

- [19].基于重力及重力梯度数据的位场偏移成像[J]. 世界地质 2018(01)

- [20].Walkaway VSP深度域叠前偏移成像[J]. 石油地球物理勘探 2016(04)

- [21].探地雷达钢筋正演模拟及偏移成像研究[J]. 隧道建设(中英文) 2019(S1)

- [22].局域化相空间中的VSP偏移成像方法(英文)[J]. Applied Geophysics 2010(01)

- [23].偏移成像技术的研究现状和发展趋势——以射线束法在LD-A区域的应用为例[J]. 海洋地质前沿 2013(08)

- [24].高精度屏算子地震偏移成像方法研究[J]. 石油物探 2010(06)

- [25].接收函数曲波变换去噪与偏移成像[J]. 地球物理学报 2019(06)

- [26].地震偏移成像技术回顾与展望[J]. 石油地球物理勘探 2015(05)

- [27].射线类偏移成像中的模型平滑处理研究[J]. 地球物理学报 2019(06)

- [28].稳定的保幅高阶广义屏地震偏移成像方法研究[J]. 地球物理学报 2012(07)

- [29].利用局部谐和基小波束的高精度叠前深度域偏移成像方法研究[J]. 地球物理学报 2010(10)

- [30].叠前深度域偏移成像技术及其应用[J]. 中国煤炭地质 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6db2a2ec962b33ec120c321a.html