# 直井钻柱安全可靠性分析方法研究

### 论文摘要

现场资料分析表明,80%的钻柱失效是由于疲劳引起的。采用理论分析的方法,并与现场数据相结合,对直井钻柱的安全可靠性进行了分析研究。钻柱发生屈曲变形,随着钻柱的转动而产生振动,引起钻柱上应力的交替变化,在交变应力作用下,钻柱上的疲劳裂纹不断扩展导致钻柱断裂。根据能量原理推导了钻柱屈曲变形后节距与钻压、转速、扭矩之间的关系模型,为确定钻柱在井眼中的位置,计算钻柱应力提供帮助。在钻柱应力分析的基础上,考虑疲劳因素,建立了钻柱强度的校核模型,与常规方法只基于静载相比,提高了钻柱强度设计的安全性。结合现场数据,分析了钻柱疲劳强度系数随钻井参数的变化规律,得出了随钻压、转速、井深的增加而减小的重要结论,且应用结果也说明了钻柱强度校核必须考虑疲劳的重要性。通过钻柱接头螺纹的受力分析,建立了螺纹牙在轴向载荷和弯曲载荷作用下的变形协调方程,并根据边界条件,推导出了每圈螺纹牙所受载荷的计算公式。结果表明,当钻柱接头受力不变时,随着螺纹牙底倒角半径的增大,螺纹处的应力集中系数是降低的;而强度系数是增大的。基于钻柱疲劳S ? N曲线及修正的Miner线性疲劳累积损伤理论,建立了一种关于钻柱疲劳累积损伤的计算方法,便于钻柱疲劳损伤的度量。算例表明,随着井深的增加,钻柱损伤是减小的;随着转速的增大,钻柱疲劳损伤是增加的,顺序向下倒换钻柱是最佳方法,且倒换6次后钻柱整体损伤趋于平衡。同时,推导出了钻铤疲劳S ? N曲线表达式,能够计算一定可靠度下钻铤的疲劳寿命,便于工程应用。在钻柱受力分析的基础上,提出钻柱上的疲劳裂纹是张开型与撕开型表面复合型裂纹的假设,比较接近实际钻柱,并建立了张开型与撕开型表面复合型裂纹扩展速率的计算模型。分析表明,随着钻压、转速的增加,钻柱的循环次数是减小的。根据钻柱尺寸参数、材料特性参数、钻进参数等数据的分布规律,基于可靠性理论,从概率的角度建立了钻柱可靠度的计算方法,克服了安全系数选取时的经验性,具有一定的先进性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状及进展

- 1.2.1 钻柱受力分析的理论研究

- 1.2.2 钻柱疲劳寿命的计算研究

- 1.2.3 钻柱疲劳安全可靠性分析理论与方法

- 1.3 目前存在的问题及本文的研究内容

- 第二章 钻柱失效原因分析

- 2.1 钻柱失效类型

- 2.1.1 钻柱过量变形

- 2.1.2 钻柱表面损伤

- 2.1.3 钻柱断裂

- 2.2 现场钻柱疲劳失效统计分析

- 2.2.1 油田现场钻柱疲劳失效分类

- 2.2.2 钻柱失效位置分析

- 2.2.3 钻柱疲劳失效机理

- 2.3 本章小结

- 第三章 直井钻柱屈曲变形研究

- 3.1 基本假设

- 3.2 基于能量原理的钻柱屈曲变形分析

- 3.2.1 能量原理要点

- 3.2.2 直井钻柱屈曲变形的节距计算

- 3.3 直井钻柱摩扭矩的计算

- 3.3.1 中性点以上钻柱与井壁正压力的计算

- 3.3.2 中性点以下钻柱与井壁正压力的计算

- 3.3.3 摩擦系数的确定

- 3.4 屈曲变形钻柱在直井中的位置

- 3.5 钻柱接头的应力集中系数

- 3.6 本章小结

- 第四章 直井钻柱疲劳强度校核方法研究

- 4.1 直井钻柱受力分析

- 4.2 钻柱应力合成

- 4.3 钻柱疲劳强度校核

- 4.4 钻柱接头螺纹牙强度校核研究

- 4.4.1 钻柱螺纹破坏类型

- 4.4.2 钻柱螺纹破坏原因分析

- 4.4.3 钻柱接头螺纹牙的强度校核

- 4.5 算例分析

- 4.5.1 莫深1 井

- 4.5.2 LN2-2J1 井

- 4.5.3 TZ-26 井

- 4.6 本章小结

- 第五章 直井钻柱疲劳累积损伤研究

- 5.1 疲劳损伤的定义

- 5.2 钻柱疲劳累积损伤的度量

- 5.2.1 钻柱疲劳累积损伤的度量方法

- 5.2.2 钻柱疲劳累积损伤的计算方法

- 5.2.3 算例分析

- 5.3 钻铤疲劳S ? N 曲线的推导

- 5.4 本章小结

- 第六章 直井钻柱疲劳裂纹寿命研究

- 6.1 直井钻柱疲劳裂纹形成寿命

- 6.2 直井钻柱疲劳裂纹扩展寿命

- 6.2.1 钻柱疲劳裂纹扩展的类型

- 6.2.2 钻柱疲劳裂纹的扩展速率

- 6.2.3 钻柱疲劳裂纹扩展寿命的计算

- 6.3 钻柱复合型疲劳裂纹扩展寿命

- 6.4 算例分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 直井钻柱可靠性分析研究

- 7.1 影响钻柱疲劳强度的随机量的分布规律

- 7.2 钻柱疲劳安全可靠度的计算

- 7.2.1 钻柱可靠度的定义

- 7.2.2 非对称循环应力条件下钻柱的可靠度

- 7.3 钻柱整体安全可靠度的计算

- 7.4 本章小结

- 结论与建议

- 1. 结论

- 2. 建议

- 参考文献

- 攻读博士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6dc4b122880475ad79045def.html