# 浅析油田地质特征与开发策略陈刚

中原油田采油一厂河南濮阳457001

摘要：如今，人类正共同面临着重大的能源问题，因此本文主要就油田的相关内容展开了研究，主要分为三个板块：第一，浅谈研究油田地质的重要意义；第二，细致分析油田地质特征；第三，针对油田开发策略的研究分析。

关键词：油田；地质特征；开发策略

引言

为了使油田的开发力度稳步加大，提高开采效率，实现油田开采意义的最大化，首先需要对油田的地质特征进行详细的分析研究，明晰其特征，继而有针对性地进行开发、采用。油田开发的工程比较复杂，难免在实际操作中会出现纰漏，为了规避此种可能性的发生，对其特征研究是极其有必要的，而且能为其开发策略奠定基础。

一、油田研究的重要意义

石油资源在我国分布比较广泛，而且总量丰富。因市场对其需求量逐日增加，为了充分满足市场的需求，目前对石油资源的研究成为了亟待解决的重要事件。对油田资源进行研究，有利于市场资源的科学与长足发展，避免资源被肆意开采；有利于推动油田资源的高效利用，防止资源浪费；有利于缓解当下石油资源逐渐枯竭的问题；有利于推动油气资源分布规律研究工作的巨大进步，为日后的勘探开发奠定科学的理论基础。

二、油田地质特征的分析

（一）油田油层的分析

油田往往在被开采的过程中分为了很多层，形成诸多分层，科学、合理地划分油层，能有效地降低开采的难度以及使开采的速度得以提升，甚至直接影响着开采时的注水方式。对油层进行划分的时候，首先需要对其进行科学的综合评估，其中延伸长度等需尤其注意，待评估合格之后方可实施操作。

（二）油层物性分析

油层物性重点强调的是油田中碳酸盐的含量以及空气渗透百分比，对数据进行测量的时候，只需要测得平均参数就可以。对油田地质特征进行研究时，为了实现过程的简化，研究砂岩岩性和物性的数据经常参考于其沉积形成的原因。结束原油的分析后，继而通过气分析和水分析对油气水的物性实施研究分析。

（三）油层分布

对油田开发前，首先需要明确油藏的分布情况，这样能有效提高石油开采的效率，简易工作程序，方便开采。为了了解到更准确、直观、全面的油层分布状况，往往会使用油砂体平面图亦或是油层连通图等进行展示，能够通过油层分布的分析来掌握砂岩的形态等重要内容，相对便捷、全面。为了完成油砂平面体的绘制，首先经过绘制油砂体平面图时的小层计数，继而借用油砂体数据表对油砂体进行恒定，最后依据油层有效厚度实现边界线的划分。这种巧妙的绘制过程不仅是分析油田地质特征的重要工具，而且也是影响油田开发策略的重要因素。其中，在整个石油开采的过程中，连通图的绘制是其基础环节，能为后续的开采工作起到基础性的作用。

（四）地层对比分析

地层对比分析的内容主要包括分析地层岩相岩性、厚度变化以及断裂状况等，科学、准确、全面的地层分析能为高效的开采反馈出至关重要的信息，有利于开发策略的科学制定。在进行地层分析的过程中，需要先搜集齐全相关的内容信息，包括其物性、岩性等重要信息，促进剖面图的科学构建。其中需重点分析岩电关系，这在确定标志层方面具有重要意义。依据岩层的厚度变化我们可以完成单层对比，使用次一级沉积旋回的方式完成对砂层组的相关对比。

（五）油藏分析法

所谓的油藏分析法主要指的是局部性的结构分析，准确的油藏分析往往在大数据的基础上建立的。在进行油藏分析之前需对地层分层状况、断层的数量以及地质状况等内容进行勘探，从中获取地下井位的具体信息，从而有效指导绘制剖面图。挑选出合理的组合方式，分析断层的情况，并且充分利用油水分解过渡带等数据信息，全面掌握油水分布的规律，从而获得油藏剖面图，使得工作人员能形象地观察油藏分布的具体状况，最终确定出油藏的类型。工作人员可依据不同类型的油藏制定相应的开采策略，依据油藏类型采用合适的技术方式，从而实现科学开采、准确开采的现实目标。

三、油田开发策略的研究分析

开发油田是基于对油田地质特征的充分了解而进行的一系列举措，只有在了解油田的地质特征之后才能使油田的开发策略发挥到最大化，才能够减少不必要的资源损耗。

（一）选取科学的开采技术

由于油田的不同，其浅层气藏的地质特征也会有所不同，因此需要依据不同的地质特征选取不同的、合适的开采技术，使其开采效果能够达到最佳。比如，其浅层气藏储集层的凝胶程度比较低时，亦或者组成结构不够紧密之时，易导致开采过程出现出砂状况，受到泥质胶结等因素的影响，土层因触水而呈现出了松软的状况，所以必须采用防沙技术。

（二）针对油田气层的防护

浅层气藏的地质特征直接影响着钻井等工序，因此，必须加强对油田气层的防护工作。最主要的就是对钻井和完井阶段的气层防护，主要采用平衡钻井技术和射孔技术。在对气层防护的过程中要充分掌握气、水关系，当处理同一油层出现气水的情形时，其厚度不足2米则无需射孔。若厚度较大时，要积极发挥内夹层的重要作用，借助射孔技术完成施工。为实现气层防护的加强，还需优化生产管理过程，工作制度应控制在极小的合理范围，若出现气井水淹情形，要及时采取措施解决底层渗漏状况，从而减小地层引发的环境污染。

（三）油田开发工艺的选取

不同的开发工艺影响会有不同，气嘴技术用于处理零散不集中的气井，防砂技术用于开采前期，增压采气工艺在油田开采后期具有提高开采量的意义。可见，科学的开采工艺能有效提高浅层气藏采收率，从而促进经济效益的提升。

（四）整理油气井的相关动态资料

准确的油气井动态资料能指导油田开采，需对其进行实时吸纳与补充，适时建立科学的地质模型，如此一来也能够大致了解剩余气的分布情况，有利于工作人员依据其分布规律实现开采效率提高的目的。

结语

企业为获得更大的利益相继竞争于油田开发行业，不断地扩大开采的范围。现如今，为了规范市场，为了实现我国的资源可持续发展，必须对油田开发策略进行不断优化，制定出更合理、准确的发展策略。因此，首先需要对油田地质特征进行细致地分析，再依据其特征制定、选取合理的开发策略，以此确保工作质量，实现资源与经济的协调、可持续发展，从而实现效率的最大化，最终实现双赢。

参考文献

[1]李晓威.油田开发调整措施决策系统研究[D].大庆石油学院,2016.

[2]张金庆,安桂荣,耿站立,张伟,潘彩霞.中国近海陆相典型沉积类型油田水驱高效开发模式探讨[J].中国海上油气,2017,29(02):70-77+166.

[3]杜艳蕾.油田地质特征和开发策略分析[J].化工管理,2015(25):98.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6dc78a064539f2a8915b06fd.html