# 震后边坡松动岩体强度参数获取方法研究

### 论文摘要

在节理岩体的分析计算及稳定性评价中,岩体强度参数的确定至关重要。但由于岩体受多种复杂因素的影响,表现出不均匀性、不连续性和随时间变化的特性,其强度参数的准确确定是岩体工程研究中所面临的最大难题之一。合理、准确地确定震后边坡岩体的强度对灾后重建和修复工作有重要的现实意义。本文运用了Hoek-Brown强度理论、地质强度指标法（GSI法）等理论和方法,内容主要围绕影响边坡岩体强度的因素;Hoek-Brown准则的内容、应用条件及参数m、s值的获取;边坡岩体强度参数的经验确定;GSI值的取值等方面进行。主要的研究成果是:①通过分析、总结调查结果,得出了影响边坡岩体强度的主要因素,包括岩石的强度、结构面的特征和赋存的环境;②推导得到了广义Hoek-Brown准则参数转换为Mohr-Coulomb准则参数的公式;③通过引入岩体完整性系数（Kv）和结构面粗糙度系数（JRC）对地质强度指标值（GSI）进行了量化;④在总结各类强度确定方法的基础上,通过考虑尺寸折减,提出了基于GSI值确定岩体强度参数的方法。本文的创新之处在于:①参照FLAC手册中狭义Hoek-Brown准则参数转换为Mohr-Coulomb准则参数的推导方式,将广义Hoek-Brown准则做了推广;②提出了量化GSI取值的新方式;③在以Hoek-Brown理论为基础的经验分析法中考虑了尺寸效应的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题目的和意义

- 1.2 岩体强度理论

- 1.2.1 岩石材料的强度理论

- 1.2.2 节理岩体材料的强度理论

- 1.3 岩体强度获取方法

- 1.3.1 试验方法

- 1.3.2 数值分析法

- 1.3.3 经验分析法

- 1.3.4 工程反分析法

- 1.3.5 类比分析法

- 1.3.6 各类规范标准建议的岩体强度参数的取值

- 1.4 论文主要研究内容

- 第二章 影响边坡岩体强度的因素分析

- 2.1 岩石强度对岩体强度的影响

- 2.2 结构面对边坡岩体强度的影响

- 2.3 赋存环境的影响

- 第三章 岩体强度参数的经验确定

- 3.1 Hoek-Brown 经验准则及其应用条件

- 3.1.1 Hoek-Brown 准则的内容

- 3.1.2 Hoek-Brown 经验准则的应用条件

- 3.2 经验参数m、s 对岩体强度的影响及取值

- 3.2.1 m、s 对岩体强度的影响

- 3.2.2 Hoek-Brown 准则经验参数m、s 的确定

- 3.3 利用岩体质量评价值确定岩体强度参数

- 3.3.1 工程岩体分类

- 3.3.2 岩体分类指标间的关系

- 3.3.3 岩体强度参数的经验确定

- 第四章 震后边坡岩体强度参数的获取

- 4.1 GSI 值的量化

- 4.1.1 岩体结构的量化

- 4.1.2 结构面表面特征的量化

- 4.2 GSI 值的修正

- 4.2.1 边坡形态与边坡稳定性关系的力学分析

- 4.2.2 GSI 值的修正

- 4.3 岩体的尺寸效应

- 4.4 考虑尺寸效应岩体强度参数的获取

- 4.5 震后边坡岩体强度参数的获取

- 第五章 工程应用

- 5.1 工程概况

- 5.2 计算过程

- 5.2.1 经验分析法求岩体强度参数的过程

- 5.2.2 改进的经验分析法求岩体强度参数的过程

- 5.3 结果分析

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].考虑时间和深度效应的岩体强度影响因素分析[J]. 地下空间与工程学报 2016(S2)

- [2].岩体强度估算方法研究及应用[J]. 岩土力学 2011(03)

- [3].煤岩体强度对灌浆压裂裂隙形成规律影响分析[J]. 煤炭科技 2020(01)

- [4].基于波速特征的路堑边坡岩体强度参数研究[J]. 工程建设与设计 2013(12)

- [5].岩体强度准则发展现状及适用范围[J]. 四川建筑 2016(04)

- [6].受酸腐蚀岩体强度分布特征研究[J]. 昆明理工大学学报(理工版) 2010(04)

- [7].煤岩体强度对注浆压裂裂隙形成规律影响分析[J]. 中国煤炭 2017(02)

- [8].岩体强度评价理论研究现状评述[J]. 山西建筑 2012(34)

- [9].基于微震监测的矿山岩体强度动态标定方法研究[J]. 采矿与安全工程学报 2013(04)

- [10].基于质量分级的岩体强度参数统计[J]. 岩石力学与工程学报 2011(S2)

- [11].岩体强度理论综述[J]. 山西建筑 2010(09)

- [12].裂隙形式对岩体强度特征及破坏模式影响的试验研究[J]. 岩土力学 2015(S2)

- [13].一种渗流吸水诱发岩体强度弱化的有限体积数值计算方法[J]. 工程力学 2018(07)

- [14].岩体强度空间变异性与边坡可靠性研究[J]. 金属矿山 2015(10)

- [15].岩体强度参数新解及应用[J]. 中国安全生产科学技术 2014(05)

- [16].岩体强度理论及其影响因素研究[J]. 西南公路 2014(04)

- [17].基于地应力和岩体强度的岩爆预判[J]. 中国地质灾害与防治学报 2018(05)

- [18].硬岩体强度弱化范围理论分析与工程验证[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [19].基于等效岩体技术的节理参数对岩体强度影响性研究[J]. 中国矿业大学学报 2018(05)

- [20].煤岩体强度与面长对承压开采底板的影响[J]. 煤炭技术 2016(10)

- [21].含共面结构面岩体强度损伤规律研究[J]. 江苏建筑 2016(02)

- [22].基于统计岩体力学的岩体强度特征分析[J]. 岩土力学 2015(08)

- [23].基于弹性波速比的岩体强度参数估算方法[J]. 煤田地质与勘探 2010(06)

- [24].某水电工程坝肩边坡碎裂岩体强度参数反演研究[J]. 人民长江 2012(10)

- [25].路堑边坡岩体强度参数的模糊折减方法研究[J]. 岩土工程技术 2014(02)

- [26].某水电站高边坡稳定性分析及岩体强度参数反演[J]. 云南水力发电 2019(05)

- [27].考虑岩体强度演化的全强风化岩质边坡主动加固设计方法[J]. 水利与建筑工程学报 2017(02)

- [28].浅述节理岩体强度参数的确定方法[J]. 中国水运(下半月) 2011(10)

- [29].岩质路堑边坡结构面对岩体强度的影响及其修正[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2010(07)

- [30].基于GSI系统的边坡卸荷岩体强度参数确定[J]. 科学技术与工程 2014(30)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ddd5d4ae3b36d6f6ff5e7e8.html