# 球式自动平衡装置在倍频激励下的动态特性研究

### 论文摘要

回转机械是应用很广泛的一类机械。由于设备质量缺陷、维护不当,会引起回转机械的各类故障,振动是其主要表现形式。振动过大会影响旋转机械的稳定运行,甚至会引起设备破坏,造成重大的经济损失,有时会威胁到生产人员的人身安全。解决这一问题有效的办法就是对转子进行高精度的平衡。以往,几乎都是采用静平衡的方法。但是,这种方法工作量大,效率低,技巧性强。为了避免上述缺点,对于在过临界转速下工作的回转机械,人们开始采用被动式自动平衡装置进行动平衡。球式自动平衡装置就是其中一种。目前,无论是国内还是国外,对球式自动平衡装置的相关研究都只考虑了滚球对偏心质量引起振动的平衡作用。由偏心质量产生的惯性力是基频激励,实际上很多时候倍频激励也是引起机械振动的主要原因。因此,研究球式自动平衡装置在倍频激励下的动态特性有很重要的意义。本文针对研究球式自动平衡装置在倍频激励下的动态特性进行了理论、仿真和实验研究。本文的主要研究内容如下：1.分析了倍频激励产生的原因和相应的振动特征,并对滚球转子进行了动力学分析。根据现有实验装置,应用拉格朗日方程推导了内装两个球的双自由度球式自动平衡装置在倍频激励作用下的数学模型。2.基于Matlab软件,应用Runge-Kutta算法对在倍频激励下内装两球的双自由度球式自动平衡装置进行了参数化计算机仿真,分析了其动态特性。3.设计和构建了相应的实验台,配置了相应的振动信号测试系统。通过实验和仿真的对比,验证了双球双自由度球式自动平衡装置在倍频激励作用下的动态特性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源与研究意义

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外相关研究动态

- 1.2.1 国外相关研究动态

- 1.2.2 国内相关研究动态

- 1.2.3 自动平衡技术的应用现状

- 1.2.4 自动平衡的研究方向

- 1.3 本文研究内容

- 1.3.1 本文研究的主要内容

- 1.3.2 采取的研究方法

- 1.3.3 结构安排

- 1.4 本章小结

- 第二章 球式自动平衡装置在倍频激励下的结构与数学模型分析

- 2.1 产生倍频激励的主要原因分析和振动特性

- 2.1.1 基频激励

- 2.1.2 二倍频激励

- 2.1.3 其他高次倍频激励

- 2.1.4 半倍频激励

- 2.1.5 其他分数倍频激励

- 2.2 球式自动平衡装置在倍频激励下的结构模型与动力学分析

- 2.2.1 在倍频激励下的结构模型

- 2.2.2 在倍频激励下的动力学分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 球式自动平衡装置在倍频激励下的计算机仿真

- 3.1 MATLAB简介

- 3.2 数值计算原理

- 3.3 计算流程

- 3.4 实验装置的结构参数

- 3.5 仿真结果

- 3.5.1 仅在偏心质量激励下的仿真结果

- 3.5.2 仅在倍频（除基频）激振力作用下的仿真结果

- 3.5.3 在偏心质量和倍频（除基频）激振力共同作用下的仿真结果

- 3.5.4 在单向基频激振力作用下球式自动平衡装置的运行机理

- 3.6 本章小结

- 第四章 实验装置与结果分析

- 4.1 实验的总体方案

- 4.2 激振系统

- 4.2.1 TS1212B低频扫频功率信号源

- 4.2.2 JZT-2激振器

- 4.3 振动测试与分析系统

- 4.3.1 硬件系统

- 4.3.2 软件系统

- 4.4 实验装置的相关参数

- 4.5 实验结果

- 4.5.1 仅在偏心质量作用下的实验结果

- 4.5.2 仅在倍频（除基频）激振力作用下的实验结果

- 4.5.3 在偏心质量和倍频（除基频）激振力共同作用下的实验结果

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].气动自动平衡系统在连杆加工中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(09)

- [2].基于旋转式机械自动平衡装置的研究[J]. 拖拉机与农用运输车 2016(06)

- [3].重型压力离心机试验台在线自动平衡研究[J]. 机械工程师 2011(06)

- [4].双盘球式自动平衡装置动态特性分析[J]. 科学技术与工程 2020(11)

- [5].基于分岔理论的球式自动平衡装置的稳定性研究[J]. 噪声与振动控制 2019(06)

- [6].趸船自动平衡系统[J]. 水运工程 2017(04)

- [7].通过自动平衡头实现旋转机构在线动平衡[J]. 才智 2010(17)

- [8].新型自动平衡头的控制算法研究[J]. 机械工程与自动化 2008(06)

- [9].自动平衡装置的平衡机理探讨[J]. 农机使用与维修 2013(05)

- [10].非平面运动球式自动平衡装置数值仿真与实验[J]. 噪声与振动控制 2016(06)

- [11].张力自动平衡首绳悬挂革新设计[J]. 煤矿机械 2013(06)

- [12].主动混合式砂轮-电主轴系统自动平衡装置研究综述[J]. 振动与冲击 2012(05)

- [13].液压自动平衡技术在风机转子上的应用[J]. 中国电机工程学报 2009(05)

- [14].基于自适应粒子群优化的非稳态自动平衡控制算法研究[J]. 振动与冲击 2018(24)

- [15].用于水泵叶轮的全自动平衡修正设备的设计与实现[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(07)

- [16].电磁环形自动平衡装置的结构设计与计算[J]. 机床与液压 2012(13)

- [17].具有自动平衡机制的交互盯住国际汇率体系的初步构想[J]. 国际金融研究 2016(01)

- [18].磁力配重型在线自动平衡头的作动原理研究[J]. 西安交通大学学报 2013(02)

- [19].影响系数法在机械式磨床自动平衡系统中的应用[J]. 风机技术 2008(01)

- [20].加热炉实现高效燃烧的检测与控制[J]. 莱钢科技 2010(04)

- [21].用于发动机曲轴的全自动平衡修正系统的设计研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(08)

- [22].航空发动机自动平衡技术发展综述[J]. 航空动力学报 2019(07)

- [23].电磁式自动平衡头过盈配合设计方法[J]. 振动.测试与诊断 2017(01)

- [24].低压台区变三相负载自动平衡系统技术[J]. 中国高新技术企业 2016(24)

- [25].蒸渗仪地下水位自动平衡系统设计[J]. 水利水电科技进展 2014(02)

- [26].低压负荷自动平衡调节控制器的研制[J]. 通信电源技术 2018(11)

- [27].新型多功能自动平衡护理床的设计与运动学分析[J]. 电子测试 2014(24)

- [28].基于自动平衡悬挂装置的调绳方法[J]. 现代矿业 2018(06)

- [29].皮带多电机驱动中的功率自动平衡研究[J]. 山西焦煤科技 2015(S1)

- [30].两大部类自动平衡增长的特性和最优增长路径[J]. 当代经济研究 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6deed85446e70dfd1ba21b8e.html