# 含偶氮苯侧链热致聚肽液晶的合成与相转变行为

### 论文摘要

聚肽常以液晶态的形式大量存在于生命体系中,其结构与功能一直是人们所关注的研究课题。过去,研究者们已对热致聚肽液晶进行了较详尽的理论与应用研究。通过修饰聚肽的侧链,能够有效地调节聚肽液晶的热致相转变行为。胆甾相是聚肽液晶最常见的相态。由于胆甾螺距能对入射光进行选择性的反射,而热致胆甾液晶的螺距又能对温度作出响应,因此该材料在光电显示及温度感应器等领域有着广泛的应用前景。由于光是一种可被快速、精确、远程控制的清洁能源,光响应性材料成为人们研究的新热点。如果在热致聚肽胆甾液晶体系中引入光致变色分子,则其光致异构将引起材料整体的响应,该材料也有望成为光/热双重控制的光学功能材料。在本论文中,我们首先采用N-羧酸内酸酐（N-carbonyl Anhydride, NCA）的方法合成了溶致聚肽胆甾液晶聚谷氨酸苄酯（poly（γ-benzyl D-glutamate）, PBDG）,除了对产物进行了一般的结构表征,还探讨了聚合条件（不同引发剂和不同聚合温度）对聚肽分子量及分子量分布的影响,为后续合成溶致聚肽胆甾液晶打下了基础。在上述研究的基础上,我们选择了合适的聚合条件,用NCA方法合成了热致聚肽胆甾液晶聚谷氨酸月桂酯（poly（y-dodecyl L-glutamate）, PDLG）,通过酯交换的方法在聚肽侧链上引入了不同含量的偶氮苯光响应基团,合成了一系列主链、侧链均含有介晶基元的热致聚肽液晶AzoPDLGs。我们首先对AzoPDLGs的热致相转变行为进行了研究。结果发现,不同偶氮苯含量的热致聚肽液晶呈现出了不同的热致相变趋势。当偶氮苯含量小于20%时,聚合物的热致液晶性与PDLG相似,但刚性的偶氮苯介晶基元提高了其液晶相转变温度。而当偶氮苯含量大于40%时,侧链介晶基元的堆积迫使聚肽液晶侧链排列形成层状结构的结晶相。随着温度的升高,其侧链有序结构遭受破坏而形成胆甾液晶结构。当偶氮苯含量为100%时,聚合物在低温状态下同样形成层状结构的晶相和近晶相,而在高温形成的是各向同性相而非胆甾相。我们还对AzoPDLGs的光响应行为进行了研究。结果发现,当偶氮苯含量在40%至70%的情况下,能够通过紫外光和可见光的转换照射,实现聚肽分子在层状结构的结晶相和胆甾液晶相之间的可逆光调控。这是因为偶氮苯基团在紫外光照射之后,由棒状的反式体变成了弯曲状的顺式体,破坏了原有的相结构,使液晶相转变温度明显降低。当偶氮苯含量为100%时,紫外光能虽诱导材料由近晶相转变为各向同性相,但光源一旦关闭,相结构会发生自发性的回复；而当样品处于层状结构的结晶相时,紫外光无法诱导材料发生明显相变行为。可见聚肽侧链中的柔性烷基链含量会对于聚肽液晶的光响应行为产生非常重要的影响。当烷基链穿插在刚性的偶氮苯介晶基元之间,偶氮苯就无法过于紧密地聚集,这为它的光致异构提供了足够的自由空间,使光化学相转变成为可能。这种由生色团光化学反应而引起的聚肽液晶的光化学相转变,能使材料在较低的温度下发生相变行为,以前未见有相关报道。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 概述

- 1.2 溶致聚肽液晶

- 1.3 热致聚肽液晶的发展

- 1.4 含偶氮苯液晶体系中的光化学相转变

- 1.5 本论文的工作内容及研究意义

- 参考文献

- 第二章 聚肽液晶的合成与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验

- 2.2.1 单体BDG的合成

- 2.2.2 聚合物PBDG的合成

- 2.2.3 单体BDG及聚合物PBDG的表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 单体BDG及聚合物PBDG的结构鉴定

- 2.3.2 聚合物PBDG的热力学性质

- 2.3.3 聚合条件对PBDG分子量及分子量分布的影响

- 2.3.3.1 不同引发剂对PBDG分子量及分子量分布的影响

- 2.3.3.2 不同反应温度对PBDG分子量及分子量分布的影响

- 2.3.4 不同分子量聚合物PBDG的二级结构比较

- 2.3.5 不同分子量聚合物PBDG的液晶性质比较

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第三章 含偶氮苯侧链热致聚肽液晶的合成、热致相变与光响应行为

- 3.1 概述

- 3.2 实验

- 3.2.1 偶氮苯小分子的合成

- 3.2.2 热致聚肽液晶PDLG的合成

- 3.2.3 具有不同含量偶氮苯侧基的热致聚肽液晶AzoPDLGs的合成

- 3.2.4 H11AB6、PDLG及AzoPDLGs的表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 偶氮苯小分子的结构鉴定、热力学性质及光致异构

- 3.3.2 热致聚肽液晶PDLG的结构鉴定、热力学性质及液晶性质

- 3.3.3 具有不同含量偶氮苯侧基的热致聚肽液晶AzoPDLGs的结构鉴定

- 3.3.4 具有不同含量偶氮苯侧基的热致聚肽液晶AzoPDLGs的相变行为比较

- 3.3.5 具有不同含量偶氮苯侧基的热致聚肽液晶AzoPDLGs的光响应研究

- 3.4 结论

- 参考文献

- 第四章 总结与展望

- 攻读硕士期间的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].具有改善电导率和碱稳定性的含八柔性侧链阳离子结构的阴离子交换膜（英文）[J]. Science China Materials 2020(12)

- [2].侧链调控在有机光电高分子材料中的应用研究进展[J]. 有机化学 2014(09)

- [3].聚羧酸减水剂侧链结构对水泥水化影响规律研究[J]. 新型建筑材料 2009(02)

- [4].主侧链协同作用型高选择性苯胺荧光探针[J]. 现代化工 2019(12)

- [5].侧链含有环糊精的聚合物的研究进展[J]. 山东化工 2011(03)

- [6].短侧链全氟磺酸膜材料[J]. 化工进展 2014(12)

- [7].甲基苯基异氰酸酯的侧链氯化研究[J]. 精细石油化工进展 2011(09)

- [8].光滑侧链藻——中国淡水硅藻新记录[J]. 武汉植物学研究 2008(05)

- [9].侧链结构酯醚共聚型聚羧酸减水剂的研究与应用[J]. 新型建筑材料 2016(03)

- [10].长侧链聚羧酸减水剂的合成及其早期水化作用机理[J]. 混凝土与水泥制品 2012(11)

- [11].甲苯及其衍生物侧链α-H的取代氯化[J]. 化工中间体 2011(08)

- [12].侧链液晶聚乙炔的合成及性能表征[J]. 高分子材料科学与工程 2008(07)

- [13].紫杉醇C_(13)侧链的硒代合成及其结构性质[J]. 原子与分子物理学报 2015(03)

- [14].平均结构相似性方法在蛋白质侧链优势构象数据库建立的应用[J]. 药物生物技术 2011(03)

- [15].侧链型水性含氟聚氨酯的制备及性能研究[J]. 工程科学与技术 2019(03)

- [16].泰比培南侧链合成工艺改进[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [17].单取代侧链液晶聚炔的相结构[J]. 化学进展 2010(06)

- [18].替比培南侧链的合成工艺改进研究[J]. 化工管理 2018(23)

- [19].侧链含卟啉的聚芳醚砜共聚物的制备及表征[J]. 中国科技论文 2016(18)

- [20].头孢克肟侧链活性酯的合成[J]. 黑龙江科技信息 2012(17)

- [21].正交优化头孢克肟侧链活性酯的合成工艺[J]. 中国抗生素杂志 2011(05)

- [22].梳型侧链结晶聚氯乙烯的制备与表征[J]. 武汉理工大学学报 2011(07)

- [23].侧链结构对聚羧酸盐减水剂性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2011(04)

- [24].疏水烷基酯侧链对聚羧酸系减水剂分散及保坍性能的影响[J]. 功能材料 2014(13)

- [25].煤中芳核侧链模型化合物丁基蒽的初次热解[J]. 化工学报 2009(12)

- [26].甲苯-甲醇侧链烷基化制备苯乙烯反应机理与催化剂[J]. 化工进展 2017(07)

- [27].侧链结构对磺化聚芳醚性能及微观形貌的影响[J]. 高等学校化学学报 2014(06)

- [28].侧链液晶聚乙炔的最新研究进展[J]. 材料导报 2013(03)

- [29].侧链改性聚硅氧烷的应用研究进展(二)[J]. 有机硅材料 2010(05)

- [30].头孢克肟侧链活性酯的合成[J]. 中国新药杂志 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6e11daec47fe1701bf315114.html