# 左氧氟沙星合成工艺的研究

### 论文摘要

左氧氟沙星是最著名的喹诺酮类抗菌药氧氟沙星（氟嗪酸）的左旋光学异构体,具有强效广谱的抗菌作用。左氧氟沙星药代动力学特性良好、不良反应轻微、临床疗效确切、适用范围广,因此左氧氟沙星的合成研究日益受到重视。本文对左氧氟沙星的合成方法进行了综述,在此基础上对其合成工艺进行了优化和改进,以四氟苯甲酰氯为起始原料,经缩合、水解脱羧、胺化、环合、水解、缩合、精制最终得到了目标化合物左氧氟沙星,总摩尔收率可达55.35%。经研究得到较优的工艺条件如下：1.采用配比（W/W）为1.00：0.80：0.23：5.00：0.12：0.026：1.00的2,3,4,5-四氟苯甲酰氯：丙二酸二乙酯：无水乙醇：甲苯：镁粉：对甲苯磺酸：盐酸为原料,进行氧氟单酯的合成。其中缩合反应于45℃保温1小时,水解脱羧于100℃保温3小时,-8℃结晶8小时,摩尔收率77.21%。2.采用配比（W/W）为1.00：0.60：0.28：3.50：（1.00+8.00）：0.90：0.30的氧氟单酯：N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛（简写为：DMF-DMA）:S-（+）-2-氨基丙醇：甲苯:DMSO:氟化钾：5%Na2CO3溶液为原料,进行左氧氟羧酸的合成。其中先以甲苯做溶剂,氧氟单酯与N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛（DMF-DMA）反应,再与S-（+）-2-氨基丙醇进行胺化反应,避免了文献中使用醋酐做溶剂、由氧氟单酯与原甲酸三乙酯缩合再与S-（+）-2-氨基丙醇置换造成的胺化反应不完全；环合反应在高活性氟化钾-DMF体系中进行,回流温度为150℃,反应2.5小时左右,大大改善了原文献中在碳酸钾-甲苯体系中进行环合反应造成的反应不完全,环合产品颜色较深的情况。水解反应用5%Na2CO3溶液代替浓硫酸+冰醋酸,使水解反应收率提高,同时反应条件更加温和。反应后调溶液pH值至6.5。摩尔收率83.2%。3.采用配比（W/W）为1.00：2.00：0.60：0.30：（0.02+0.02）：（2.00+3.00+1.00）：0.80：7.00的左氧氟羧酸：N-甲基哌嗪：三乙胺：氨水：767#活性炭：95%乙醇：二甲基亚砜：三氯甲烷为原料进行左氧氟沙星的合成。其中缩合反应温度控制在85℃,反应时间为6小时,滴加氨水调节pH值至中性,精制结晶温度冷却至5℃后抽滤最佳,摩尔收率为86.16%。产品经元素分析、紫外光谱、红外光谱、核磁共振谱、质谱、热分析、粉末X-射线衍射分析,可确证合成产物为左氧氟沙星。经过中试放大,合成的左氧氟沙星收率为49.9%～57.4%,产品质量符合国家药品标准的规定,该制备工艺重现性好,质量稳定,同时具有收率高,操作步骤简单及三废产生量少等特点,具有较高的工业化价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 前言

- 1.1 喹诺酮抗菌药发展历史

- 1.2 喹诺酮类产品化学性质与构效关系

- 1.2.1 喹诺酮类药物作用机制

- 1.2.2 喹诺酮类药物的构效关系

- 1.3 左氧氟沙星的药理特性

- 1.3.1 强效广谱的抗菌作用

- 1.3.2 良好的药代动力学特性

- 1.3.3 临床疗效确切、适用范围广

- 1.3.4 耐受性好,不良反应轻微

- 1.4 左氧氟沙星的市场情况

- 1.4.1 国外有关该品的市场现状

- 1.4.2 国内有关该品的市场现状

- 第二章 文献综述

- 2.1 左氧氟沙星合成综述

- 2.2 左氧氟沙星合成路线选择

- 第三章 左氧氟沙星的合成研究

- 3.1 氧氟单酯的合成研究

- 3.1.1 主要试剂与仪器

- 3.1.2 实验过程

- 3.1.3 实验结果与讨论

- 3.1.4 产品检测

- 3.2 左氧氟羧酸合成工艺研究

- 3.2.1 主要试剂与仪器

- 3.2.2 实验过程

- 3.2.3 实验结果与讨论

- 3.2.4 产品检测

- 3.3 左氧氟沙星合成工艺研究

- 3.3.1 主要试剂与仪器

- 3.3.2 实验过程

- 3.3.3 实验结果与讨论

- 3.4 产品精制与结构表征

- 3.4.1 测试样品精制方法

- 3.4.2 元素分析

- 3.4.3 紫外光谱

- 3.4.4 红外光谱

- 3.4.5 核磁共振谱

- 3.4.6 质谱

- 3.4.7 热分析

- 3.4.8 粉末X-射线衍射分析

- 3.4.9 综合解析

- 3.5 本章小结

- 第四章 中试放大

- 4.1 工艺描述

- 4.1.1 单酯工段

- 4.1.2 胺化工段

- 4.1.3 合工段

- 4.1.4 水解工段

- 4.1.5 缩合工段

- 4.1.6 精制工段

- 4.1.7 干燥、过筛、混合、包装工段

- 4.2 三废处理

- 4.3 主要原辅料、中间体、包装材料质量指标

- 4.3.1 原辅料质量指标

- 4.3.2 中间体质量指标

- 4.4 中试实验结果

- 第五章 结论

- 参考文献

- 附录1：缩写、符号清单

- 作者简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].盐酸头孢甲肟的合成[J]. 精细化工 2009(01)

- [2].酶法合成头孢氨苄工艺研究[J]. 中国抗生素杂志 2013(07)

- [3].1种合成噻奈普汀中间体的新方法[J]. 化工生产与技术 2013(05)

- [4].头孢呋辛钠的精制[J]. 河北化工 2011(08)

- [5].酶法合成头孢克洛工艺研究[J]. 中国抗生素杂志 2015(02)

- [6].乙酸苄酯的合成[J]. 化工中间体 2010(06)

- [7].一种3-羟基-2,6-二烷基类吡啶合成方法的优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [8].驱避剂伊默宁的合成及其药效观察[J]. 中华卫生杀虫药械 2008(04)

- [9].头孢孟多酯钠制备工艺的改进[J]. 海峡药学 2013(07)

- [10].头孢哌酮酸合成新方法[J]. 广东化工 2015(21)

- [11].埃索美拉唑镁的工艺改进[J]. 海峡药学 2015(01)

- [12].三氯蔗糖氯化后处理优化[J]. 广州化工 2020(18)

- [13].羟哌酯的合成及其防蚊效果研究[J]. 中华卫生杀虫药械 2012(06)

- [14].富马酸沃诺拉赞中间体的合成新方法[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [15].乙酸芳樟酯的合成工艺改进[J]. 轻工标准与质量 2013(04)

- [16].对二甲苯氨氧化法制对苯二腈[J]. 化学工程 2009(03)

- [17].纤维素温和条件下一步水热法制备甲烷的研究[J]. 新能源进展 2018(05)

- [18].L-丙氨酰-L-酪氨酸二肽化学合成研究[J]. 化工技术与开发 2014(02)

- [19].17α-羟基黄体酮生产4-雄烯-3,17-二酮回收新工艺[J]. 化工生产与技术 2014(02)

- [20].邻硝基乙苯法合成3-甲基吲哚[J]. 精细化工 2008(03)

- [21].酶法制备阿莫西林的工艺优化研究[J]. 中国抗生素杂志 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6e2b65fcccf1618a75d7fcfe.html