# 烟气排放连续监测系统的分析与改进

### 论文摘要

我国对于环境保护的要求日益严格,火电厂是国家的重点排污企业,环保部门对于烟气排放连续监测系统(CEMS)的要求非常严格和准确。对于火电厂来说,还关系到脱硫电价的补贴,对于电厂的经济效益有着显著的影响。近十年来,我国污染源自动监测设备的建设发展迅速,目前全国已建成324个省、地市级监控中心,在10279个国家重点监控企业分别安装了烟气自动监测设备5427套。因此无论是火电厂还是环保部门都十分重视CEMS在线表计的准确性和稳定性以及数据传输的连续性。本文在介绍了CEMS的含义、研究CEMS的意义以及CEMS发展历程及现状的基础上,详细阐述了CEMS的各部分的组成、结构和测量原理,并结合西柏坡电厂CEMS系统的实际情况,认真的分析了测量产生误差的原因,并提出了自己的观点,进行了相应的改进,保证了CEMS系统的稳定性和传输的连续性。改进后的CEMS更客观真实地反映了脱硫系统的运行情况,为电厂赢得了经济效益,也为环保部门的监督监察提供了真实、可靠、有效的数据。另外,文中也对CEMS系统测点位置的选取以及CEMS系统的日常运行维护给与了说明。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 烟气排放连续监测系统的现状

- 1.3 本论文主要研究工作

- 第2章 CEMS 发展概况

- 2.1 CEMS 设备的发展概况

- 2.2 颗粒物监测仪的发展状况

- 2.3 气态污染物监测系统的发展状况

- 2.3.1 直接测量法

- 2.3.2 直接抽取+非分散红外吸收法

- 2.3.3 直接抽取+紫外差分法

- 2.3.4 稀释抽取+紫外荧光法

- 2.4 烟气参数监测系统的发展状况

- 2.4.1 烟气含氧量的测量

- 2.4.2 流速测量系统

- 第3章 FB-1000X 型CEMS 系统的分析

- 3.1 颗粒物监测子系统

- 3.1.1 颗粒物监测子系统的原理

- 3.1.2 其他颗粒物监测方法的介绍与对比

- 3.2 气态污染物监测子系统

- 3.2.1 直接测量法原理

- 3.2.2 DOAS 直接测量式CEMS 仪器分析

- 3.2.3 气态污染物不同测量原理和方法的比较

- 3.3 烟气排放参数监测子系统

- 3.3.1 流速自动监测仪

- 3.3.2 含氧量自动监测仪

- 3.3.3 温度、压力、湿度测量系统

- 3.4 数据处理子系统

- 3.4.1 应具有的功能

- 3.4.2 西柏坡电厂的FB-1000 型CEMS 系统的数据处理系统及功能

- 第4章 FB-1000 型CEMS 系统的改进及维护

- 4.1 CEMS 的安装

- 4.1.1 一般要求

- 4.1.2 具体要求

- 4.1.3 CEMS 仪器设备安装的测点位置的选取

- 4.2 FB-1000 型CEMS 系统存在的问题及原因分析

- 4.2.1 数据监测不稳定

- 4.2.2 数据传输有时不稳定

- 4.3 FB-1000 型CEMS 系统的改进

- 4.3.1 改善探头监测窗口的工况

- 4.3.2 减少探头与烟道的振动

- 4.3.3 光谱仪的检查维护

- 4.3.4 改善数据传输系统的运行环境

- 4.3.5 CEMS 系统软件运行

- 4.3.6 针对系统含湿量大的问题

- 4.4 FB-1000 型CEMS 系统改进后经济效益的分析

- 4.4.1 排污费的减少

- 4.4.2 脱硫电价的补贴

- 4.4.3 改进现有CEMS 系统的资金投入

- 4.4.4 总投入和总收益的经济效益核算分析

- 4.5 CEMS 系统的日常运行维护与质量保证

- 4.5.1 日常巡检

- 4.5.2 日常维护

- 4.5.3 运行质量保证

- 4.6 CEMS 数据有效性审核

- 4.6.1 有效性审核的目的

- 4.6.2 有效性审核的内容及方法

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 CEMS 系统展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 作者简介

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].西柏坡电厂三期冷却塔地基处理方案优化设计[J]. 武汉大学学报(工学版) 2008(S1)

- [2].西柏坡电厂烟气脱硫装置的运行诊断及优化[J]. 中国环保产业 2011(04)

- [3].烟气连续监测系统ABB 3020在西柏坡电厂的应用[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(02)

- [4].西柏坡电厂提升企业文化的对策[J]. 华北电力大学学报(社会科学版) 2011(S2)

- [5].西柏坡电厂罗非鱼养殖创新技术[J]. 河北渔业 2013(01)

- [6].全厂停电事故原因分析及整改措施[J]. 中国包装工业 2012(19)

- [7].西柏坡电厂岩溶塌陷与黄土湿陷灾害预测[J]. 西部探矿工程 2009(08)

- [8].电厂风机单侧运行安全性分析[J]. 科技传播 2010(09)

- [9].西柏坡电厂铁路专用线与朔黄铁路并行段石方隔坡定向爆破技术应用[J]. 石家庄铁道学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [10].“五抓促五好”汇聚文明创建正能量[J]. 河北水利 2018(12)

- [11].TSI系统在西柏坡电厂中的应用及故障分析[J]. 现代信息科技 2018(09)

- [12].超临界锅炉水动力计算[J]. 广东电力 2008(10)

- [13].导电玻璃钢WESP在西柏坡电厂330 MW机组上的应用[J]. 电力科技与环保 2017(02)

- [14].加强建设单位工程造价管理的几点举措[J]. 中国电力教育 2009(16)

- [15].紧邻基础设施的爆破安全管理[J]. 铁道工程学报 2009(03)

- [16].动荷载下浅埋大断面输煤廊道施工技术[J]. 路基工程 2008(03)

- [17].自动电压控制系统在大型电厂中的应用[J]. 河北电力技术 2008(05)

- [18].4-?3.0m顶管同步穿越京广铁路施工技术[J]. 国防交通工程与技术 2017(05)

- [19].黄壁庄水库水源地保护现状与对策[J]. 河北水利 2013(11)

- [20].西柏坡电厂600MW#5机组厂用电率降低途径分析[J]. 中国包装工业 2012(19)

- [21].浅谈超滤装置化学清洗[J]. 资源节约与环保 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6e335a5e0aab3702a0de5373.html