# Excel在水库洪水调度计算中的应用

陕西秦龙电力股份有限公司二郎坝水发电公司赵琦724400

【摘要】运用Excel的自动计算及函数功能，进行水库洪水调度计算，使计算简单化、工作更高效。

【关键词】Excel；洪水调度计算；泄流计算；函数

Excelinreservoirflooddispatchinginthecalculationoftheapplicationofshaanxipersistentlyimprovingelectricpowerco.,LTD.ErLangdamwaterpowergenerationcompanyzhaoqi724400

【pickto】byuseofExcelautomaticcalculationandfunctionfunction,carriesonthereservoirflooddispatchcalculation,makingthecalculationsimplification,workmoreefficient.

【keywords】Excel;Theflooddispatchcalculation;Dischargecalculation;function

在水库洪水调度计算过程中，需要处理、查阅大量的数据和图表，效率低而且出错率高，对水库管理工作提出很高要求。如何才能准确、快捷地进行洪水调度计算，是水库管理工作者不断研究的课题。Excel具备的函数和计算功能，能有效解决工作中的困难，减少工作量，数据准确且易于保存，可以快速提高工作效率。

1建立Excel工作簿并录入数据

在工作簿中将sheet1更名为“天生桥水库洪水调度计算表”，然后按照要求在单元格中建立表头和各要素名称（如表1）。将sheet2更名为“水位库容”，在A列录入水位，在B列录入对应库容。将sheet3更名为“天生桥水库溢洪道泄流计算表”，按照要求在单元格中建立表头和各要素名称（如表2）。将sheet4更名为“e/H”（闸门开度/堰上水头)，在A列录入e/H，在B列录入与e/H值对应的孔口出流流量系数。将sheet5更名为“堰流系数”，在A列录入堰上水头，在B列录入与堰上水头对应的堰流流量系数。

2公式编辑

2.1洪水调度计算表公式设置

按照水库水量平衡法在（表1）各单元格分别键入公式：C3单元格键入公式=VLOOKUP(B3,水位库容！$A$1:$B$3801,2,)；E4单元格键入公式=；F4单元格键入公式=；G4单元格键入公式=；H4单元格手动键入数据；I4单元格键入公式=;J4单元格键入公式=天生桥水库溢洪道泄流计算表！F3。

2.2溢洪道泄流计算表公式设置

按照堰流及闸孔出流水力计算方法，当时，采用堰流公式：

（1）

式中：Q---堰流流量（m3/s）;

e----闸门开度（m);

H---堰上水头（m);

m---堰流系数。

当时，采用孔口出流公式：

（2）

式中：Q--孔口出流流量（m3/s）;

e---闸门开度（m);

H---堰上水头（m);

μ---孔口出流流量系数。

按照以上公式在（表2）各单元格分别键入:D3单元格键入公式=;E3单元格键入公式=IF（D3>0.75,VLOOKUP（B3,堰流系数!A3:B58,2,2),VLOOKUP（D3,e/H！A2:B739,2,2））;F3单元格键入公式=IF（D3>0.75,55.782578^1.5,61.980642^0.5)

3数据自动计算

把已知数据和公式录入后，利用Excel的填充功能对单元格依次进行填充，就可完成相应列的数据计算。计算成果见表1。

表1天生桥水库洪水调度计算表

ABCDEFGHRJ

天生桥水库洪水调度计算表

时间

水库水位（m）

水库库容（万m3）

区间间隔（min)

区间洪量

（万m3）

平均入库

流量（m3/s）

发电用水量

（万m3）

发电用水流量

（m3/s）

泄水总量

（万m3）

泄水流量

（m3/s）

7:00

1167.19

3897

8:00

1167.2

3898

60

26.28

73

5.22

14.5

20.06

55.72

9:00

1167.21

3899

60

26.28

73

5.22

14.5

20.06

55.72

10:00

1167.22

3901

60

27.28

75.78

5.22

14.5

20.06

55.72

11:00

1167.24

3904

60

28.28

78.55

5.22

14.5

20.06

55.72

12:00

1167.26

3906

60

27.28

75.78

5.22

14.5

20.06

55.72

13:00

1167.27

3908

60

27.28

75.78

5.22

14.5

20.06

55.72

14:00

1167.37

3922

60

39.28

109.11

5.22

14.5

20.06

55.72

15:00

1167.52

3943

60

46.28

128.55

5.22

14.5

20.06

55.72

表2天生桥水库溢洪道泄流计算表

ABCDEF

天生桥水库溢洪道泄流计算表

水位

(m)

堰上水头

(m)

开度

(e)

e/H

流量系数

泄流计算

(m³/s)

1180.15

16.65

0.3

0.018

0.7344

55.72

4结语

使用Excel进行水库洪水调度计算具有快捷、准确、易于保存等优点，且工作簿保存后可以长期使用。这种方法在其他水库调度中，只要改变其中的原始数据也能应用，运用Excel使问题简单化、工作更高效。

【参考文献】

[1]张群英，Excel中文版使用指南，清华大学出版社，1998

[2]袁作新，水利计算，水利电力出版社，1987

[3]吴持恭，水力学，高等教育出版社，1996

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6e826ab17047cd950d755a7c.html