# 铁基生物絮凝剂的制备与应用研究

### 论文摘要

絮凝是水处理工艺中最重要的环节之一,而絮凝剂的性能直接影响絮凝沉淀的效果,因此,研发高效、廉价、低毒性的新型絮凝剂具有重要意义。铁基生物絮凝剂因其净水效果优于传统药剂,日益受到企业界和学术界的重视。本文针对现有制备絮凝剂方法的弊端,以七水硫酸亚铁为原料,利用氧化亚铁硫杆菌对Fe2+的催化氧化作用制得铁基生物絮凝剂（BPFS）,该方法成本低、能耗小、产品稳定性高、处理效果好,具有广阔的应用前景。本研究首先开展了极端酸性条件下氧化亚铁硫杆菌自然选育实验,考察了pH、温度、接种量等对原始菌种的影响,结果表明在pH2.0、温度30℃、接种量10%的条件下菌种有较高的氧化活性。然后从最适宜菌种生长的条件（pH2.0,培养基中Fe2+含量为9g/L,（NH4）2SO4为3g/L）出发,经过定向培育（驯化）获得在低pH（1.5）,高Fe2+含量（45g/L）以及低（NH4）2SO4含量（0.5g/L）条件下的高效菌种,制得BPFS产品,其pH为1.5-2.2,每升全铁含量为43.87-45.24g,盐基度为17.5%-22.7%。对絮凝剂BPFS的絮凝性能研究表明：该产品有较宽的pH值适用范围5-9,当水样pH为8,投药量为1.25mL/100mL,搅拌强度为50-100r/min,沉降时间为20min时,其除浊率优于聚合硫酸铁（PFS）,且形成矾花大、沉降快。探讨了絮凝剂BPFS的实际废水处理能力。表明BPFS可以有效的去除景观湖水中70%以上的COD,对染料废水脱色率达90%,对含锌废水中Zn2+的去除率达99%,且净水效果均优于PFS和聚合氯化铝（PAC）,具有良好的应用前景。利用X射线衍射（XRD）、红外图谱、扫描电镜和GC-MS对BPFS的基本性质、结构进行分析,证明BPFS是多羟基高分子聚合物,BPFS的挥发性代谢产物含有较多的酯类、酰胺类以及烷烃类化合物及少量的生物碱类、苯类等。絮凝机理研究表明,其优良的絮凝效果是电性中和、吸附架桥和网捕卷扫等协同作用的结果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 絮凝剂概述

- 1.2.1 絮凝剂定义

- 1.2.2 絮凝剂分类

- 1.2.3 絮凝剂在水处理中的应用现状

- 1.3 铁基絮凝剂概述

- 1.3.1 PFS基础理论研究进展

- 1.3.2 PFS的制备方法研究

- 1.3.3 新型改性PFS的研究

- 1.4 生物絮凝剂概述

- 1.4.1 生物絮凝剂的种类及絮凝剂产生菌的种类

- 1.4.2 生物絮凝剂的研究进展

- 1.4.3 生物絮凝剂在废水处理中的应用

- 1.5 氧化亚铁硫杆菌的研究进展

- 1.5.1 生长特性研究

- 1.5.2 主要代谢机理研究

- 1.5.3 应用研究

- 1.6 本课题的研究意义、思路及内容

- 1.6.1 研究意义

- 1.6.2 研究思路

- 1.6.3 研究内容

- 第二章 实验研究方法

- 2.1 实验材料及仪器

- 2.1.1 菌种

- 2.1.2 培养基

- 2.1.3 实验试剂

- 2.1.4 实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 制备实验

- 2.2.2 絮凝实验

- 2.2.3 实验主要指标分析方法

- 第三章 铁基生物絮凝剂的制备

- 3.1 引言

- 2+的影响因素'>3.2 氧化亚铁硫杆菌催化氧化Fe2+的影响因素

- 3.2.1 初始pH的影响

- 3.2.2 温度的影响

- 3.2.3 接种量的影响

- 3.2.4 培养基成分的影响

- 3.2.5 初始亚铁含量的影响

- 3.3 高效氧化亚铁硫杆菌菌种的培养

- 3.3.1 优化培养基pH值

- 2+浓度'>3.3.2 优化Fe2+浓度

- 3.3.3 优化培养基成分

- 3.4 铁基生物絮凝剂的制备原理及工艺

- 3.4.1 制备原理

- 3.4.2 制备工艺

- 3.5 铁基生物絮凝剂基本性质

- 3.6 本章小结

- 第四章 铁基生物絮凝剂的絮凝性能及应用研究

- 4.1 引言

- 4.2 铁基生物絮凝剂的絮凝性能研究

- 4.2.1 投加量对絮凝效果的影响

- 4.2.2 体系pH对絮凝效果的影响

- 4.2.3 搅拌强度对絮凝效果的影响

- 4.2.4 沉降时间对絮凝效果的影响

- 4.2.5 PFS与BPFS的絮凝性能对比

- 4.3 铁基生物絮凝剂的实际应用研究

- 4.3.1 景观湖水的处理

- 4.3.2 印染废水的脱色处理

- 4.3.3 含锌废水的处理

- 4.4 本章小结

- 第五章 铁基生物絮凝剂的结构表征及絮凝机理探讨

- 5.1 引言

- 5.2 铁基生物絮凝剂的结构表征

- 5.2.1 X射线衍射分析

- 5.2.2 红外吸收光谱分析

- 5.2.3 扫描电镜分析

- 5.2.4 挥发性代谢物GC-MS分析

- 5.3 絮凝机理探讨

- 5.3.1 压缩双电层作用

- 5.3.2 吸附电中和作用

- 5.3.3 吸附架桥作用

- 5.3.4 沉淀网捕作用

- 5.3.5 协同作用

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6e9d5a32d0f240b86f9a9cd7.html