# 含金属芯压电纤维的驱动和传感特性研究

### 论文摘要

含金属芯压电纤维是一种新型的压电驱动器和传感器,根据表面电极形状可以分为全电极含金属芯压电纤维(MPF)和半电极含金属芯压电纤维(HMPF)。基于结构特点,单根MPF或HMPF既可以用作驱动器,也可以用作传感器。MPF和HMPF的尺寸很小,可以方便地埋入基体结构中用作驱动器和传感器,在智能材料和结构方面有着广泛的应用前景。为了优化设计,面向工程应用,本文对MPF和HMPF的驱动、传感特性进行了较系统的研究,取得了一些有创新意义的研究成果,主要有:(1)采用能量方法,建立了MPF和HMPF的静态本构方程。由此方程,可以得到悬臂杆结构MPF受到外加电压V、轴向力F时,产生的自由端轴向位移δ、电极上产生的电荷Q,也可以得到悬臂梁结构HMPF受到外加电压V、自由端弯矩M、自由端垂直力F和均布载荷p时,HMPF产生的自由端偏转角α、自由端横向位移δ、面积位移A、电极上产生的电荷Q。(2)基于振动理论,采用平均电荷方法,建立了MPF和HMPF的动态本构方程。由此方程,可以得到悬臂杆结构MPF受到外加动态电压V、动态轴向力F时,产生的自由端动态轴向位移δ、电极上产生的动态电荷Q,也可以得到悬臂梁结构HMPF受到外加动态电压V、自由端动态弯矩M、自由端动态垂直力F和动态均布载荷p时,HMPF产生的自由端动态偏转角α、自由端动态横向位移δ、动态面积位移A、电极上产生的动态电荷Q。(3)对悬臂杆结构MPF驱动器和悬臂梁结构HMPF驱动器进行了详细研究。基于MPF和HMPF的静态本构方程,建立了驱动器的的理论模型。研究了金属芯半径和弹性模量对MPF和HMPF驱动性能的影响,驱动性能包括位移、等效力、共振频率、机电耦合系数、最大能量转换常数和最大输出机械能。(4)设计了MPF和HMPF传感器,包括MPF静态电荷型应变传感器、HMPF电荷型(电压型)动态微力传感器。基于MPF的静态本构方程和HMPF的动态本构方程,建立了传感器的理论模型;研究金属芯半径和弹性模量对传感性能的影响;并对这些传感器的性能进行了理论和实验研究。(5)基于MPF和HMPF的静态和动态本构方程,建立了MPF和HMPF的静态和动态两种测试模型,设计了MPF和HMPF的参数测试方法,并实际测试了部分MPF和HMPF样品。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 智能材料结构的发展

- 1.2 智能材料结构中的驱动元件和传感元件

- 1.2.1 压电材料

- 1.2.2 1-3 型压电复合材料

- 1.2.3 压电陶瓷纤维

- 1.2.4 含金属芯压电纤维的研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第二章 MPF 的制备和性能表征

- 2.1 MPF 的制备

- 2.2 MPF 的微结构表征

- 2.3 MPF 的铁电性能表征

- 2.3.1 MPF 的电滞回线

- 2.3.2 MPF 的电场应变关系

- 2.4 本章小结

- 第三章 MPF 和HMPF 的静态本构方程

- 3.1 压电方程

- 3.2 MPF 的静态本构方程

- 3.2.1 理论基础

- 3.2.2 外加电压

- 3.2.3 外加电压和轴向力

- 3.3 HMPF 的静态本构方程

- 3.3.1 理论基础

- 3.3.2 外加电压和弯矩

- 3.3.3 外加电压和垂直力

- 3.3.4 外加电压和均布载荷

- 3.4 本章小结

- 第四章 MPF 和HMPF 的动态本构方程

- 4.1 MPF 的动态本构方程

- 4.1.1 外加纵向动态力

- 4.1.2 外加动态电压

- 4.2 HMPF 的动态本构方程

- 4.2.1 悬臂梁结构 HMPF 的弯曲振动模型

- 4.2.2 悬臂梁的自由端受到动态弯矩

- 4.2.3 悬臂梁的自由端受到动态垂直力

- 4.2.4 电极上外加动态电压

- 4.2.5 悬臂梁受到均布动态载荷

- 4.3 本章小结

- 第五章 MPF 和HMPF 的驱动特性研究

- 5.1 MPF 驱动器

- 5.1.1 MPF 的驱动位移

- 5.1.2 MPF 的等效力

- 5.1.3 MPF 的纵向共振频率

- 5.1.4 MPF 的机电耦合

- 5.1.5 MPF 的能量转换常数

- 5.1.6 MPF 最大输出机械能

- 5.2 HMPF 驱动器

- 5.2.1 HMPF 的驱动位移

- 5.2.2 HMPF 的等效力

- 5.2.3 HMPF 的弯曲共振频率

- 5.2.4 HMPF 的机电耦合

- 5.2.5 能量转化常数

- 5.2.6 最大输出机械能

- 5.3 本章小结

- 第六章 MPF 和HMPF 传感特性研究

- 6.1 MPF 传感器

- 6.1.1 MPF 静态纵向应变传感器设计

- 6.1.2 MPF 准静态纵向应变传感器性能测试

- 6.2 HMPF 传感器

- 6.2.1 电荷型HMPF 动态微力传感器设计

- 6.2.2 电压型HMPF 动态微力传感器设计

- 6.2.3 HMPF 动态微位移传感器性能测试

- 6.3 本章小结

- 第七章 MPF 和HMPF 的参数测量

- 7.1 MPF 的参数测试方法和结果分析

- 7.1.1 MPF 的静态参数测试

- 7.1.2 MPF 参数动态测试模型和方法

- 7.2 HMPF 的参数测试

- 7.2.1 HMPF 的静态测试方法

- 7.2.2 HMPF 参数动态测试方法

- 7.3 本章小结

- 第八章 总结与展望

- 8.1 全文总结

- 8.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2019(06)

- [2].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2020(02)

- [3].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2020(04)

- [4].《压电与声光》2016年第38卷总索引[J]. 压电与声光 2016(06)

- [5].压电电子学金属-绝缘体-半导体晶体管的电容-电压特性（英文）[J]. Science Bulletin 2020(02)

- [6].压电地板在轨道车站中应急导向应用性研究[J]. 交通世界 2020(10)

- [7].一种质量块-弹簧自参数共振压电俘能器研究[J]. 压电与声光 2020(05)

- [8].双层纤维压电智能薄板几何非线性建模与分析[J]. 计算力学学报 2017(06)

- [9].固支简支压电梁振动及发电特性仿真与试验[J]. 机械设计 2016(12)

- [10].一种基于惯性压电马达的扫描隧道显微镜[J]. 纳米技术与精密工程 2017(03)

- [11].涡激振动型水力复摆式压电俘能器的仿真与实验研究[J]. 振动与冲击 2017(19)

- [12].多向振动压电发电关键技术的研究[J]. 机械科学与技术 2017(10)

- [13].基于模拟退火算法的旋转梁压电分流电路优化[J]. 振动.测试与诊断 2016(02)

- [14].非极性纳米线压电电子和压电光电子学效应的研究进展[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [15].压电智能结构拓扑优化研究进展[J]. 固体力学学报 2020(05)

- [16].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2019(01)

- [17].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2019(05)

- [18].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(01)

- [19].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(02)

- [20].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(03)

- [21].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(05)

- [22].压电振动发电机工作原理与技术趋势[J]. 技术与市场 2016(11)

- [23].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2015(06)

- [24].基于PVDF的压电能收集电路的设计[J]. 科技资讯 2016(09)

- [25].微型压电振动发电机谐振频率调节技术的研究[J]. 电子器件 2016(05)

- [26].压电发电系统负载特性研究[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2015(03)

- [27].收集人体动能的压电俘能器研究[J]. 压电与声光 2015(05)

- [28].压电网络板的振动控制原理与控制效果[J]. 北京航空航天大学学报 2014(11)

- [29].压电阀的发展及应用[J]. 流体传动与控制 2009(06)

- [30].压电变压器的原理、研究及应用[J]. 物理 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ebc0bdf644ea069a8b85805.html