# 软锰矿降解糖蜜酒精废液并同时浸出锰的过程研究

### 论文摘要

糖蜜酒精废液是一种高浓度有机废水，成分非常复杂，处理难度大，特别是色素的去除。软锰矿作为一种环境矿物材料，近年来得到了广泛关注，在染料脱色方面已有研究。本文旨在利用糖蜜酒精废液的还原性和软锰矿的氧化性，在氧化降解糖蜜酒精废液的同时浸出锰矿中的锰。本文首先研究了浸出温度、浸出时间、硫酸用量、软锰矿用量和废液用量对锰浸出率、COD去除率和脱色率的影响，并优化了工艺条件。在反应温度90℃，H2SO4浓度1．13mol／L，软锰矿用量100g/L，糖蜜酒精废液COD为1．27×104mg／L，反应时间120min，采取两段反应工艺时，废液脱色率可达98．2％，COD去除率达78．5％，锰浸出率达92．3％。在工艺研究基础上，考察了搅拌速率、浸出温度、颗粒的初始粒度、硫酸的初始浓度、酒精废液的初始浓度对锰浸出速率的影响。研究表明提高浸出温度、废液浓度和硫酸浓度，降低颗粒粒径可以加快锰的浸出速率。糖蜜酒精废液酸浸软锰矿的过程受内扩散控制，可用缩核模型的内扩散控制方程描述。浸出过程的宏观动力学方程为：

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 糖蜜酒精废液的治理

- 1.1.1 物理化学法

- 1.1.2 生物法

- 1.1.3 糖蜜酒精废液的资源化

- 1.1.4 糖蜜酒精废液色素的治理

- 1.2 锰矿在环境治理的运用

- 1.2.1 锰矿的环境属性特征

- 1.2.2 锰矿对污染物的吸附去除

- 1.2.3 锰矿对污染物的氧化去除

- 1.3 软锰矿直接还原浸出过程的研究

- 1.3.1 无机还原剂直接还原浸出软锰矿

- 1.3.2 有机还原剂直接还原浸出软锰矿

- 1.4 研究内容及意义

- 第二章 实验方法

- 2.1 实验原料

- 2.1.1 软锰矿

- 2.1.2 糖蜜酒精废液

- 2.1.3 主要试剂

- 2.2 浸出实验

- 2.3 脱色实验

- 2.4 动力学实验

- 2.4.1 可氧化性实验

- 2.4.2 动力学实验

- 2.5 分析方法

- 2.5.1 锰含量的分析

- 2.5.2 COD的分析

- 2.5.3 色度的分析

- 第三章 软锰矿浸出工艺

- 3.1 结果与讨论

- 3.1.1 浸出温度的影响

- 3.1.2 废液用量的影响

- 3.1.3 硫酸用量的影响

- 3.1.4 浸出时间的影响

- 3.2 小结

- 第四章 软锰矿氧化糖蜜酒精废液脱色的研究

- 4.1 吸光度测定标准曲线的建立

- 4.2 软锰矿用量的影响

- 2SO4浓度的影响'>4.3 H2SO4浓度的影响

- 4.4 温度的影响

- 4.5 两段反应工艺

- 4.6 反应过程分析

- 4.7 小结

- 第五章 浸出过程的动力学分析

- 5.1 浸出过程的缩核模型

- 5.1.1 化学反应控制的动力学方程

- 5.1.2 外扩散控制的动力学方程

- 5.1.3 内扩散控制的动力学方程

- 5.2 糖蜜酒精废液还原能力的表征

- 5.2.1 可氧化性概念的引入

- 5.2.2 糖蜜酒精废液的可氧化性

- 5.2.3 糖蜜酒精废液用量与软锰矿浸出量的理论关系

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 搅拌速率对浸出速率的影响

- 5.3.2 温度对浸出速率的影响

- 5.3.3 粒度对浸出速率的影响

- 5.3.4 硫酸浓度对浸出速率的影响

- 5.3.5 废液浓度对浸出速率的影响

- 5.3.6 宏观动力学方程

- 5.4 小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于循环经济的糖蜜酒精废液生产有机肥研究[J]. 甘蔗糖业 2020(02)

- [2].施用酒精废液对耕作蔗地土壤理化性质的影响[J]. 土壤通报 2018(02)

- [3].糖厂酒精废液作追肥对甘蔗生长及产量的影响[J]. 贵州农业科学 2008(06)

- [4].糖蜜酒精废液资源化利用工艺技术探讨[J]. 广西糖业 2019(05)

- [5].酒精废液煤浆及其制备方法和用途[J]. 技术与市场 2010(01)

- [6].上思县甘蔗施用糖厂酒精废液存在问题及对策[J]. 耕作与栽培 2009(05)

- [7].电除尘器在酒精废液锅炉烟气净化中的应用[J]. 中国环保产业 2013(05)

- [8].甘蔗糖蜜酒精废液综合治理与资源化利用[J]. 广西轻工业 2010(11)

- [9].浅谈糖蜜酒精废液处理中双子表面活性剂合成的应用[J]. 科技展望 2014(15)

- [10].甘蔗糖蜜酒精废液对赤红壤改良及大豆生长的影响[J]. 土壤与作物 2019(02)

- [11].木薯酒精废液在香蕉上的资源化利用技术[J]. 现代农业科技 2014(04)

- [12].米曲霉处理酒精废液积累菌丝体蛋白的工艺研究[J]. 中国酿造 2012(06)

- [13].离子交换纤维在甘蔗酒精废液色素提取中的应用[J]. 甘蔗糖业 2011(05)

- [14].甘蔗糖蜜酒精废液浓缩液提取蛋白质的研究[J]. 广西蔗糖 2009(01)

- [15].甘蔗糖厂酒精废液成分分析及科学施用[J]. 中国糖料 2018(03)

- [16].催化氧化糖蜜酒精废液的反应动力学研究[J]. 环境污染与防治 2015(08)

- [17].甘蔗糖蜜酒精废液处理技术及其应用研究[J]. 工程技术研究 2019(17)

- [18].改性蔗渣焚烧灰去除糖蜜酒精废液中硫酸根[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [19].糖蜜酒精废液中一种能诱导纤维素酶产生的物质的分离与鉴定[J]. 食品与发酵工业 2009(04)

- [20].特别关注[J]. 大众商务 2008(18)

- [21].绿色木霉发酵强化糖蜜酒精废液活性炭脱色效果的研究[J]. 中国酿造 2011(04)

- [22].膨润土复合光催化剂降解糖蜜酒精废液研究[J]. 非金属矿 2011(03)

- [23].最新专利文摘[J]. 生物加工过程 2011(06)

- [24].甘蔗糖蜜酒精废液光催化工艺优化研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [25].离子交换树脂提取糖蜜酒精废液中K~+分离工艺的优化[J]. 食品与发酵工业 2009(10)

- [26].生长猪饲粮中添加糖蜜酒精废液浓缩物的试验研究[J]. 饲料工业 2008(05)

- [27].造纸黑液对糖蜜酒精废液处理效果的影响因素[J]. 工业水处理 2008(07)

- [28].铁碳内电解法对糖蜜酒精废液脱色处理的研究[J]. 中国酿造 2008(16)

- [29].规模化糖蜜酒精废液厌氧产沼气启动运行研究与实践[J]. 轻工科技 2016(07)

- [30].催化氧化糖蜜酒精废液催化剂的再生研究[J]. 食品与发酵工业 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ec173589dbdc2a75ae5f74a.html