# 固定化细胞催化制备亚氨基二乙酸的研究

### 论文摘要

亚氨基二乙酸是合成农药除草剂草甘膦的重要中间体。而草甘膦是目前世界上应用最广、产量最大的农药,占全球总量的30%。且其销量逐年递增,需求旺盛。而亚氨基二乙酸路线生产草甘膦是世界主流的草甘膦生产方法。目前,亚氨基二乙酸的生产大多采用化学法,生产过程中会产生多种副产物和有毒有害物质,带来成本和环境方面的诸多问题。而酶法水解腈类化合物具有反应条件温和、环境污染小、成本低等优点,与化学法相比有明显的优势。目前已经有应用腈水解酶水解腈类化合物的成功例子,而对亚氨基二乙腈的酶法水解领域尚属空白。本文使用实验室保藏的一株氰降解菌Alcaligenes faecalis ZJB09133,以该菌体的固定化及反应器构建为主线,研究了固定化细胞催化水解亚氨基二乙腈制备亚氨基二乙酸的过程。以下为研究的主要内容。首先,建立底物和产物的分析方法。具体的分析方法为:色谱柱,HypersilSAX5μm4.6mm×200mm;流动相,20mM（NH4）2HPO4,用磷酸调pH为4;柱温为室温;检测波长,210 nm;流速,1.0 mL/min;进样量,20uL。其次,筛选合适的固定化载体,优化固定化细胞的制备过程和催化条件。同时考察固定化细胞的重复性和稳定性。具体的固定化方法为:海藻酸钠浓度2.0%,聚乙烯醇浓度8.0%,两种包埋材料混合加热溶解后,冷却至室温。加入8.0%（菌体与包埋剂的质量体积比m/v）菌体,混匀后通过蠕动泵滴加入4.0%氯化钙和饱和硼酸混合液中;成型12h。转化条件为:底物浓度1.0%,固定化细胞含菌体量0.2g,pH为8.0的Tris-HCl缓冲液,温度40℃、150rpm条件下转化。固定化细胞转化8h,产物得率为15%。固定化细胞重复使用10次,活力降为原来的30%,与游离细胞相比有明显的提高。同时固定化细胞和游离细胞的在一个月内活力都改变不大。最后,在制得固定化细胞的基础上构建固定化细胞生物反应器,并对其操作过程进行优化,初步研究其连续化生产亚氨基二乙酸的可行性。结果为,采用聚乙烯醇-海藻酸钠固定化细胞,在两个反应器串联的固定床反应器中连续催化水解0.8%的底物生产亚氨基二乙酸,在一周内固定化细胞活力稳定,产物得率为20%左右。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 亚氨基二乙酸的概况

- 1.2 亚氨基二乙酸的合成方法

- 1.2.1 亚氨基二乙酸的化学法合成

- 1.2.1.1 氯乙酸甘氨酸法

- 1.2.1.2 氨代氯乙酸法

- 1.2.1.3 氮川三乙酸法

- 1.2.1.4 二乙醇胺法

- 1.2.1.5 羟基乙腈法

- 1.2.1.6 氢氰酸法

- 1.2.1.7 亚氨基二乙腈水解生产亚氨基二乙酸新工艺

- 1.2.2 亚氨基二乙酸的生物法合成

- 1.2.3 亚氨基二乙酸的应用

- 1.2.3.1 农药

- 1.2.3.2 染料

- 1.2.3.3 水处理

- 1.2.3.4 精细化工中间体

- 1.2.3.5 其它

- 1.3 固定化细胞技术

- 1.3.1 概述

- 1.3.2 细胞固定化方法

- 1.3.2.1 载体表面结合法

- 1.3.2.2 凝胶包埋法

- 1.3.2.3 细胞聚集法

- 1.3.2.4 物理截留法

- 1.3.2.5 细胞固定化新方法

- 1.3.3 固定化方法的选择

- 1.3.4 固定化细胞的应用

- 1.3.4.1 固定化细胞在食品工业中的应用

- 1.3.4.2 固定化细胞在发酵工业中的应用

- 1.3.4.3 固定化细胞在三废处理中的应用

- 1.3.5 细胞固定化技术的发展趋势

- 1.4 固定化细胞反应器

- 1.4.1 概述

- 1.4.2 固定化细胞常用的反应器

- 1.4.2.1 填充床反应器

- 1.4.2.2 流化床反应器

- 1.4.2.3 搅拌罐反应器

- 1.4.2.3 气升式反应器

- 1.4.2.5 膜反应器

- 1.4.3 固定化细胞反应器的发展方向

- 1.4.3.1 生物催化剂的改造

- 1.4.3.2 生物反应器的优化设计

- 1.5 本论文的研究意义

- 1.6 本课题的主要研究内容

- 参考文献

- 第二章 检测方法的建立

- 2.1 引言

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 方法

- 2.2.2.1 RP-HPLC检测方法

- 2.2.2.1.1 样品准备

- 2.2.2.1.2 色谱条件

- 2.2.2.2 HPLC检测方法

- 2.2.2.2.1 样品准备

- 2.2.2.2.2 色谱条件

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 检测方法的建立

- 2.3.1.1 流动相的选择

- 2.3.1.2 pH的选择

- 2.3.2 检测方法评价

- 2.3.2.1 标准曲线的制作

- 2.3.2.2 线性关系及检测限

- 2.3.2.3 稳定性和重现性实验

- 2.3.2.4 回收率实验

- 2.3.3 HPLC方法与RP-HPLC方法的比较

- 2.4 小结

- 参考文献

- 第三章 细胞固定化方法的选择及固定化条件优化

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1 试剂与材料

- 3.2.1.1 试剂

- 3.2.1.2 不同缓冲体系的配置（具体方法见附录1）

- 3.2.2 仪器设备

- 3.2.3 微生物培养

- 3.2.3.1 微生物菌种

- 3.2.3.2 微生物培养基

- 3.2.3.3 微生物培养条件

- 3.2.4 细胞的固定化方法

- 3.2.4.1 海藻酸钠包埋法

- 3.2.4.2 卡拉胶包埋法

- 3.2.4.3 琼脂凝胶包埋法

- 3.2.4.4 明胶包埋法

- 3.2.4.5 聚乙烯醇包埋法

- 3.2.4.6 壳聚糖包埋法

- 3.2.4.7 聚乙烯醇-海藻酸钠复合包埋法

- 3.2.4.8 壳聚糖-海藻酸钠

- 3.2.5 细胞转化方法

- 3.2.5.1 底物溶液的配置

- 3.2.5.2 游离细胞酶活力的测定

- 3.2.5.3 固定化细胞酶活力的测定

- 3.2.5.4 固定化细胞机械强度的测定

- 3.2.6 分析方法

- 3.2.6.1 IDA与IDAN的HPLC测定

- 3.6.2.2 产物得率的计算方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 固定化方法的选择

- 3.3.2 海藻酸钠固定化方法的条件优化

- 3.3.2.1 海藻酸钠浓度的选择

- 3.3.2.2 氯化钙浓度的选择

- 3.3.3 海藻酸钠固定化细胞的转化进程曲线

- 3.3.4 复合式包埋法的选择

- 3.3.5 聚乙烯醇-海藻酸钠固定化方法的条件优化

- 3.3.5.1 海藻酸钠浓度的选择

- 3.3.5.2 聚乙烯醇浓度的选择

- 3.3.5.3 氯化钙浓度的选择

- 3.3.5.4 包埋量的选择

- 3.3.6 固定化细胞转化条件的优化

- 3.3.6.1 底物浓度的选择

- 3.3.6.2 底物和产物对催化过程的抑制

- 3.3.6.3 转化pH的选择和固定化细胞的pH稳定性

- 3.3.6.4 转化温度的选择和固定化细胞的温度稳定性

- 3.3.7 PVA-SA固定化细胞的转化时间曲线

- 3.3.8 固定化细胞的转化批次和储存稳定性

- 3.3.8.1 固定化细胞的转化批次

- 3.3.8.2 固定化细胞的储存稳定性

- 3.4 小结

- 参考文献

- 第四章 固定化细胞反应器的初步研究

- 4.1 引言

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 试剂与材料

- 4.2.2 仪器设备

- 4.2.3 微生物培养

- 4.2.4 固定化方法

- 4.2.5 固定化细胞反应器的构建

- 4.2.5.1 流化床反应器

- 4.2.5.2 固定床反应器

- 4.2.6 分析方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 流化床反应器

- 4.3.2 填充床反应器的操作条件优化

- 4.3.2.1 最佳转化温度的确定

- 4.3.2.2 最佳底物浓度的确定

- 4.3.2.3 最佳流速的确定

- 4.3.3 固定床反应器的操作稳定性

- 4.4 小结

- 参考文献

- 总结与展望

- 致谢

- 硕士在读期间已发表的论文

- 附录1 本论文所用到的缓冲液的配置

### 相关论文文献

- [1].浅谈固定化细胞颗粒的机械强度[J]. 生物学教学 2014(10)

- [2].固定化细胞载体材料的研究进展[J]. 化学与生物工程 2009(10)

- [3].半固定化细胞法在微生物法丙烯酰胺生产中的应用研究[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2008(03)

- [4].沸石固定化细胞去除农村生活污水中有机物的效果[J]. 浙江农业科学 2009(04)

- [5].酵母细胞酒精发酵固定化载体的改进[J]. 食品工业科技 2008(02)

- [6].沸石固定化细胞处理农村生活污水中氨氮效果研究[J]. 环境科学与技术 2009(07)

- [7].壳聚糖-聚乙烯醇固定化细胞在生物转化合成烟酸中的应用[J]. 化工进展 2019(05)

- [8].产脂肪酶菌株的筛选及其固定化的研究[J]. 可再生能源 2010(01)

- [9].油品固定化细胞脱硫研究进展[J]. 化工进展 2009(11)

- [10].固定化细胞拆分(R,S)-α-乙基-2-氧-1-吡咯烷乙酸甲酯的研究[J]. 微生物学报 2018(09)

- [11].根瘤菌BK-20固定化细胞生产L(+)-酒石酸[J]. 生物工程学报 2014(02)

- [12].重组L-谷氨酸氧化酶固定化细胞的制备[J]. 湖北农业科学 2019(17)

- [13].高效降酚菌Bacillus sp.JY01的固定化及降解特性研究[J]. 环境科学与技术 2010(04)

- [14].固定化细胞技术在SBR处理造纸废水中的应用[J]. 广东化工 2015(07)

- [15].DA-F127水凝胶包埋固定化含腈水合酶细胞[J]. 中国生物工程杂志 2019(11)

- [16].D-阿洛酮糖3-差向异构酶在枯草芽孢杆菌中的高效表达及固定化细胞研究[J]. 中国生物工程杂志 2018(07)

- [17].固定化假单胞菌对对苯二甲酸降解情况的研究[J]. 高校实验室工作研究 2013(02)

- [18].利用基因工程菌HC01固定化细胞转化生产D-对羟基苯甘氨酸[J]. 微生物学通报 2010(05)

- [19].磁纳米颗粒固定化多能硫碱弧菌(T.versutus D301)生物脱硫[J]. 过程工程学报 2015(02)

- [20].固定化细胞生物制氢研究进展[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [21].固定化细胞技术及其应用研究进展[J]. 生命的化学 2013(05)

- [22].固定化嗜麦芽寡养单胞菌的制备及其降解羽毛废弃物的初步研究[J]. 环境污染与防治 2012(12)

- [23].海藻酸锶凝胶固定化含海藻糖合酶细胞的研究[J]. 食品科学 2008(03)

- [24].一菌双酶法转化富马酸生成β-丙氨酸[J]. 发酵科技通讯 2018(04)

- [25].固定化细胞法生产醋酸影响因素的研究[J]. 浙江科技学院学报 2008(02)

- [26].不同载体固定化蒙氏肠球菌发酵蛋壳制备乳酸钙[J]. 食品科学 2020(02)

- [27].应用数学统计法优化副干酪乳杆菌HD1.7固定化细胞制备和产细菌素发酵[J]. 微生物学报 2009(05)

- [28].PVA/ZnONPs活细胞固定化载体的构建及喹啉生物降解特性试验研究[J]. 安全与环境学报 2020(01)

- [29].固定化地衣芽孢杆菌产弹性蛋白酶的研究[J]. 食品科学 2014(23)

- [30].用乳清粉生产乙醇的研究[J]. 中国酿造 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f010c6bcd2801be19158623.html