# 自平衡式两轮电动车运动控制技术研究

### 论文摘要

随着汽车工业的高速发展,人均汽车持有量的不断提高,现有的能源、交通和环境状况将难以继续支持。在这样的背景下,自平衡式两轮电动车概念应运而生。它是一种清洁、小型的城际电动辅助交通工具,能够很好的解决传统汽车所带来的诸多问题。自平衡式两轮电动车是一个非线性、强耦合、欠驱动的自不稳定系统,对其控制策略的研究具有重大的理论意义。首先,基于分析力学和牛顿力学相结合的方式对系统进行了动力学方程推导,得到了系统的刚性模型和柔性模型,并在MATLAB环境下进行了模型的验证实验。针对所建模型,进行能控性、能观型、转弯惯性力、最大上下坡角度、最大可控角等系统特性的分析,得出了相关结论及设计参考公式。在车身倾角和车轮转速控制器设计方面,基于传统双闭环PID控制器的实验经验,得出了控制效果更好的双闭环模糊控制器,并通过仿真实验验证了其有效性和鲁棒性。针对直线运行时两车轮转速差的问题,提出了一种切换式动态补偿方法,得到了较好的矫正效果。进行自平衡式两轮电动车实物装置的设计和制造,包括基于MEMS的倾角传感器机构、系统的执行机构、控制器机构、电源供给机构和人机交互机构等五个部分。并针对该装置,确定了系统的软件结构。最后,将控制算法转换为程序代码,写入控制芯片并进行实物实验,结果证明控制算法在实物装置中同样有效。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状及分析

- 1.2.1 自平衡式两轮电动车发展

- 1.2.2 控制算法及建模方法

- 1.2.3 研究现状分析

- 1.3 主要研究内容

- 第2章 自平衡式两轮电动车系统建模

- 2.1 自平衡式两轮电动车刚性模型建立

- 2.1.1 速度计算

- 2.1.2 能量计算

- 2.1.3 应用拉格朗日方程建模

- 2.1.4 模型线性化

- 2.2 模型验证

- 2.3 直线运动时系统等效模型

- 2.4 自平衡式两轮电动柔性模型建立

- 2.5 本章小结

- 第3章 自平衡式两轮电动车控制器设计

- 3.1 系统特性分析

- 3.1.1 能控性分析

- 3.1.2 能观性分析

- 3.1.3 转弯惯性力分析

- 3.1.4 最大上下坡角度分析

- 3.1.5 最大可控角分析

- 3.2 双闭环PID控制器设计

- 3.2.1 内环控制器设计

- 3.2.2 外环控制器设计

- 3.3 模糊控制器设计

- 3.3.1 模糊控制简介

- 3.3.2 车身倾角模糊控制器设计

- 3.3.3 双闭环模糊控制器设计

- 3.4 车轮转速差矫正

- 3.5 本章小结

- 第4章 自平衡式两轮电动车实物系统设计

- 4.1 基于MEMS的倾角传感器设计

- 4.1.1 MEMS简介

- 4.1.2 传感器选型及设计

- 4.1.3 倾角传感器信号处理

- 4.2 执行机构设计

- 4.2.1 直流电机及驱动器

- 4.2.2 机械本体

- 4.3 其它机构设计

- 4.3.1 电源及电源转换

- 4.3.2 控制机构

- 4.3.3 人机交互机构

- 4.4 软件结构

- 4.5 本章小结

- 第5章 实物实验及结果分析

- 5.1 实物系统实验

- 5.1.1 启动实验

- 5.1.2 平衡控制实验

- 5.1.3 车轮转速跟定实验

- 5.1.4 斜坡运行实验

- 5.2 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种关于自平衡式架桥机侧方桥下取梁的研究与应用[J]. 广西农业机械化 2020(02)

- [2].论会计平衡式的重构[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版) 2009(04)

- [3].压力平衡式电磁阀结构特性的分析[J]. 阀门 2014(04)

- [4].泥水平衡式顶管施工方法[J]. 东北水利水电 2017(06)

- [5].双平衡式相干接收原理及其在外差干涉仪中的应用研究[J]. 光子学报 2012(09)

- [6].非平衡式空气净化画技术面授培训[J]. 农村百事通 2018(14)

- [7].重心平衡式领导力[J]. 中国民营科技与经济 2011(07)

- [8].气动自平衡式搬运助力机器人的开发[J]. 中国新通信 2018(24)

- [9].非平衡式空气净化画技术面授培训[J]. 农村百事通 2018(15)

- [10].读懂重心平衡式领导力模型:帮你从有才能到出类拔萃[J]. 商学院 2011(03)

- [11].压力平衡式密封保护水下电缆方法研究与应用[J]. 中国海上油气 2014(03)

- [12].自平衡式高精度弱电流互感器[J]. 电气开关 2008(06)

- [13].电机磁平衡式差动原理与定值整定[J]. 电工技术 2014(01)

- [14].泥水加压平衡式顶管技术在城市污水管施工中的应用[J]. 铁道标准设计 2009(07)

- [15].船用外平衡式热力膨胀阀的故障分析[J]. 科技创新导报 2008(35)

- [16].非平衡式空气净化画技术面授培训[J]. 农村百事通 2018(13)

- [17].大跨度自平衡式拉锁幕墙吊装技术[J]. 福建建材 2017(11)

- [18].井场平衡式连续自动加药系统设计[J]. 石油矿场机械 2016(02)

- [19].粮田流转的约束与释放:自“三个平衡式”观察[J]. 改革 2015(04)

- [20].气象探空雷达中平衡式低噪声放大器设计[J]. 雷达与对抗 2014(02)

- [21].转炉用变截面自平衡式扭力杆扭转变形的理论计算[J]. 工程力学 2012(06)

- [22].一种S波段平衡式限幅低噪声放大器的设计[J]. 微电子学 2012(04)

- [23].1.55μm相干激光测风雷达平衡式探测接收实验[J]. 光子学报 2010(06)

- [24].龙精虎猛、不怒自威 柏林之声(Burmester)011前级 911MK3后级[J]. 视听技术 2009(08)

- [25].对称平衡式压缩机安装技术浅析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(16)

- [26].平衡式S波段低噪声放大器设计[J]. 数字技术与应用 2013(06)

- [27].大直径泥水平衡式盾构机系统施工用电特性分析[J]. 科技信息 2012(16)

- [28].泥水平衡式顶管施工关键技术[J]. 西部交通科技 2010(08)

- [29].平衡式泡沫比例混合装置及检测中常见问题[J]. 消防科学与技术 2009(10)

- [30].平衡式增力液压拔轮器[J]. 煤炭技术 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f0fe981dc42c22f45d92456.html