# 不同挤压比对Mg-Sn系合金组织与性能的影响

### 论文摘要

镁基材料作为可降解医用材料目前集中应于以下三个方面：心血.管支架、骨固定材料和骨填充材料。作为治疗心血管疾病的植入器械,镁合金血管支架有望成为既能在病变阶段提供足够的机械支撑,且在愈合后被有机体逐步分解吸收的理想血管支架。镁合金制造以压铸成形为主,压力加工产品很少,使其在高端医疗器械的应用受到限制。挤压成形是固态成形的最好替代工艺,特别是热挤压工艺,因其具有较多的优点而被广泛研究。镁合金的塑性变形能力较差,采用挤压工艺,能够产生比轧制更为强的三向压应力状态,最大限度发挥镁合金的塑性。本文针对镁合金棒材挤压成型的工艺进行研究,制备了Mg-3Sn-0.5Mn、Mg-3Sn-1Zn、Mg-3Sn-1Zn-5Mn等三种生物医用镁合金,选择了三种挤压工艺参数对其进行挤压成型处理,研究了挤压比对其显微组织、相组成、力学性能、电化学腐蚀性能及生物相容性的影响。研究结果表明：对于Mg-3Sn-0.5Mn、Mg-3Sn-1Zn、Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn三种合金,在挤压温度370℃、挤压速度1.5m/min、胶体石墨润滑、挤压比分别为6、13、20进行挤压处理时,相比于其各自的铸态组织晶粒明显细化,其抗拉强度得到提高,三种挤压工艺下都达到了200MPa以上,与铸态相比延伸率都略有下降；腐蚀性能与铸态时相比变化不大；溶血率随着挤压比的升高而变小,最低可达2.9%。Mg-3Sn-0.5Mn, Mg-3Sn-1Zn合金在挤压比6时,延伸率分别为16.3%、16.8%,可进行多道次挤压加工；挤压比为20时,变形量比较大,可以减少加工工序。Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金在挤压比为6的时候,延伸率为18.7%,可再进行多道次挤压加工。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 生物医用镁合金

- 1.2.1 镁与人体健康

- 1.2.2 镁基材料的优势

- 1.2.3 镁基材料的医学应用

- 1.3 镁合金挤压成型

- 1.3.1 挤压技术

- 1.3.2 镁合金挤压工艺现状

- 1.3.3 挤压工艺参数

- 1.4 主要研究内容

- 第2章 实验方法

- 2.1 合金熔炼

- 2.2 挤压成型

- 2.2.1 挤压工艺设计

- 2.2.2 挤压模具设计

- 2.2.3 挤压实验及结果

- 2.3 试样加工

- 2.4 测试分析方法

- 2.4.1 组织及相分析

- 2.4.2 力学性能测试

- 2.4.3 腐蚀性能测试

- 2.4.4 溶血率分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 Mg-3Sn-0.5Mn合金的组织与性能

- 3.1 λ=6时Mg-3Sn-0.5Mn合金的组织与性能

- 3.1.1 λ=6时Mg-3Sn-0.5Mn合金的微观组织

- 3.1.2 λ=6时Mg-3Sn-0.5Mn合金的力学性能

- 3.1.3 λ=6时Mg-3Sn-0.5Mn合金的腐蚀性能

- 3.1.4 λ=6时Mg-3Sn-0.5Mn合金的溶血率

- 3.2 λ=13时Mg-3Sn-0.5Mn合金的组织与性能

- 3.2.1 λ=13时Mg-3Sn-0.5Mn合金的微观组织

- 3.2.2 λ=13时Mg-3Sn-0.5Mn合金的力学性能

- 3.2.3 λ=13时Mg-3Sn-0.5Mn合金的腐蚀性能

- 3.2.4 λ=13时Mg-3Sn-0.5Mn合金的溶血率

- 3.3 λ=20时Mg-3Sn-0.5Mn合金的组织与性能

- 3.3.1 λ=20时Mg-3Sn-0.5Mn合金的微观组织

- 3.3.2 λ=20时Mg-3Sn-0.5Mn合金的力学性能

- 3.3.3 λ=20时Mg-3Sn-0.5Mn合金的腐蚀性能

- 3.3.4 λ=20时Mg-3Sn-0.5Mn合金的溶血率

- 3.4 本章小结

- 第4章 Mg-3Sn-1Zn合金的组织与性能

- 4.1 λ=6时Mg-3Sn-1Zn合金的组织与性能

- 4.1.1 λ=6时Mg-3Sn-1Zn合金的微观组织

- 4.1.2 λ=6时Mg-3Sn-1Zn合金的力学性能

- 4.1.3 λ=6时Mg-3Sn-1Zn合金的腐蚀性能

- 4.1.4 λ=6时Mg-3Sn-1Zn合金的溶血率

- 4.2 λ=13时Mg-3Sn-1Zn合金的组织与性能

- 4.2.1 λ=13时Mg-3Sn-1Zn合金的微观组织

- 4.2.2 λ=13时Mg-3Sn-1Zn合金的力学性能

- 4.2.3 λ=13时Mg-3Sn-1Zn合金的腐蚀性能

- 4.2.4 λ=13时Mg-3Sn-1Zn合金的溶血率

- 4.3 λ=20时Mg-3Sn-1Zn合金的组织与性能

- 4.3.1 λ=20时Mg-3Sn-1Zn合金的微观组织

- 4.3.2 k=20时Mg-3Sn-1Zn合金的力学性能

- 4.3.3 λ=20时Mg-3Sn-1Zn合金的腐蚀性能

- 4.3.4 λ=20时Mg-3Sn-1Zn合金的溶血率

- 4.4 本章小结

- 第5章 Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的组织与性能

- 5.1 λ=6时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的组织与性能

- 5.1.1 λ=6时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的微观组织

- 5.1.2 λ=6时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的力学性能

- 5.1.3 λ=6时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的腐蚀性能

- 5.1.4 λ=6时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的溶血率

- 5.2 λ=13时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的组织与性能

- 5.2.1 λ=13时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的微观组织

- 5.2.2 λ=13时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的力学性能

- 5.2.3 λ=13时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的腐蚀性能

- 5.2.4 λ=13时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的溶血率

- 5.3 λ=20时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的组织与性能

- 5.3.1 λ=20时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的微观组织

- 5.3.2 λ=20时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的力学性能

- 5.3.3 λ=20时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的腐蚀性能

- 5.3.4 λ=20时Mg-3Sn-1Zn-0.5Mn合金的溶血率

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].连续挤镦Mg-Sn合金的显微组织与力学性能[J]. 热加工工艺 2014(08)

- [2].传感器表面磁控溅射Mg-Sn涂层组织及导电特性分析[J]. 真空科学与技术学报 2020(08)

- [3].Mg-Sn合金的阻尼机理研究[J]. 金属热处理 2017(04)

- [4].可时效强化Mg-Sn基合金的研究进展[J]. 金属学报 2019(10)

- [5].第三组元对Mg-Sn合金铸态组织与力学性能的影响[J]. 材料工程 2016(06)

- [6].铸态和固溶态Mg-Sn二元合金的组织与力学性能[J]. 材料研究与应用 2014(04)

- [7].Mg及Mg-Sn合金的显微组织和力学性能[J]. 铸造技术 2014(01)

- [8].化合物相的析出对Mg-Sn二元合金导热性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f15855e8b28eed06d826847.html