# 华能北京热电厂高压变频工程设计应用研究

### 论文摘要

随着国家整体节能减排战略的推进,电力系统节能减排面临的形势非常严峻,如何将发电厂这个发电企业,同时也是用电大户的节能减排工作有效开展,合理选择并应用目前的多项节能新科技,取得一定社会效益和经济效益,是每个发电厂都在探索的问题。本文在查阅、收集大量资料的基础上,结合研究人员自身的长期现场工程实践经验,以华能北京热电厂增压风机高压变频改造的具体工程为例,对目前主要的高压变频器技术进行了探讨,确定了电厂增压风机高压变频调速改造的设备选型,在生产厂家提供的变频设备技术图纸基础上,进行了变频改造项目的工程设计,包括一次系统接线设计、变频器与机组DCS接口设计、变频器PLC逻辑设计、变频系统继电保护配置设计、DCS系统增压风机控制策略设计等设计工作。本文还对高压变频器的继电保护配置设计与定值整定进行研究,提出了较为合理的变频器保护配置方式。同时对高压变频器的接地问题进行了着重研究,通过理论分析及现场试验,归纳总结出相关规律,并提出了接地保护的合理设计与配置。论文最后对增压风机变频改造后的经济效益进行了相关分析。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 选题研究现状

- 1.1.1 选题背景及其意义

- 1.1.2 增压风机变频调速改造研究现状

- 1.1.3 高压变频调速系统继电保护研究现状

- 1.2 本文的主要工作

- 第二章 高压变频器调速技术及产品情况

- 2.1 电机调速原理及基本形式

- 2.1.1 电机调速原理

- 2.1.2 电机调速基本形式

- 2.2 主要高压变频产品技术

- 2.2.1 多单元串联电压源型变频器

- 2.2.2 三电平电压源型变频器

- 2.2.3 器件直接串联电流型变频器

- 2.2.4 其它类型变频器

- 2.3 高压变频器市场情况

- 2.3.1 主要高压变频器制造商情况

- 2.3.2 市场占有情况

- 2.3.3 市场发展及价格情况

- 2.4 高压变频器电厂应用情况

- 2.4.1 华北网应用情况

- 2.4.2 应用中出现的问题情况

- 第三章 发电厂高压变频器的工程设计

- 3.1 发电厂高压变频器应用的技术问题

- 3.1.1 变频调速改造项目合理立项

- 3.1.2 系统设计时充分考虑机组各种运行工况

- 3.1.3 系统设计时充分考虑机组厂用电

- 3.1.4 高压变频器环境设计

- 3.2 电厂增压风机高压变频改造工程可行性分析

- 3.2.1 增压风机运行中存在的问题

- 3.2.2 增压风机变频改造的可行性

- 3.2.3 增压风机变频改造的设备选型

- 3.3 电厂增压风机变频改造工程设计

- 3.3.1 变频系统一次接线设计

- 3.3.2 变频器与机组DCS接口设计

- 3.3.3 变频器PLC逻辑设计

- 3.3.4 DCS系统增压风机控制策略设计

- 3.3.5 变频器工程设计中应注意的其它问题

- 第四章 发电厂高压变频系统的继电保护研究

- 4.1 高压变频系统的继电保护研究概论

- 4.2 高压变频系统的继电保护配置

- 4.2.1 高压变频系统工频运行工况的继电保护配置

- 4.2.2 高压变频系统变频运行工况的继电保护配置

- 4.2.3 6KV电源进线开关的继电保护配置

- 4.3 高压变频系统的继电保护定值整定

- 4.3.1 工频旁路QF2 开关保护整定

- 4.3.2 变频器输入QF1 开关保护整定

- 4.3.3 6KV电源进线开关保护整定

- 4.3.4 高压变频器保护整定

- 4.3.5 高压变频系统的继电保护配置对一次系统设计的影响

- 4.4 高压变频系统的单相接地故障研究

- 4.4.1 高压变频器接地保护构成

- 4.4.2 变频器正常运行工况

- 4.4.3 变频器功率单元接地运行工况

- 4.4.4 变频器输出侧接地运行工况

- 4.4.5 变频器接地保护定值的确定

- 4.4.6 高压变频系统单相接地故障研究的结论

- 第五章 发电厂增压风机变频改造效益分析

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].第4讲 变频器的基本参数及基本运行[J]. 电世界 2010(08)

- [2].变频器启动发生振荡的处理[J]. 电世界 2008(02)

- [3].重视变频器的散热问题[J]. 电世界 2011(01)

- [4].变频器的负面效应及防治措施[J]. 产业创新研究 2019(11)

- [5].《变频器世界》2019年总目录次[J]. 变频器世界 2019(12)

- [6].变频器过热跳闸的分析及预防[J]. 合成纤维 2020(03)

- [7].变频器应用中存在的干扰问题及对策[J]. 中外企业家 2020(04)

- [8].“疫情”当下，产学研协同正当时——聚焦2020年国内变频器产业发展新态势[J]. 变频器世界 2020(01)

- [9].高压变频器在红钢烧结除尘风机中的应用[J]. 冶金能源 2020(02)

- [10].抽油机平衡度对变频器耗电的影响办法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(01)

- [11].中压水冷变频器在海洋平台的设计应用[J]. 电气时代 2020(03)

- [12].防爆变频器超长距离输出电路的设计及应用[J]. 科技视界 2020(08)

- [13].煤矿皮带机变频器节能的探讨[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [14].分析变频器干扰在游乐设备的解决方法[J]. 设备监理 2019(07)

- [15].变频器热模型故障浅析及改进[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [16].非防爆矿用变频器在有色金属矿山的应用[J]. 中国金属通报 2020(03)

- [17].油田变频器常见故障分析与处理[J]. 中国设备工程 2020(11)

- [18].变频器应用中的常见故障及处理措施[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [19].高压变频器应用中常见问题的对策研究[J]. 智能城市 2020(09)

- [20].电推船有源前端变频器原理分析与故障处理[J]. 世界海运 2020(05)

- [21].6kV高压变频器运行中的问题及解决对策[J]. 石化技术 2020(06)

- [22].变频器选型方法及应用[J]. 电子世界 2020(12)

- [23].新器件、新技术如何引领变频器产业变革[J]. 变频器世界 2020(05)

- [24].高压变频器功率单元故障维修与预防[J]. 变频器世界 2020(04)

- [25].西门子高压变频器的日常操作及检修维护[J]. 变频器世界 2020(05)

- [26].诺德推出功率范围为0.25至160k W的新一代变频器[J]. 变频器世界 2020(05)

- [27].第十四届变频器行业企业家论坛 变频器市场优秀品牌展示[J]. 变频器世界 2020(05)

- [28].变频器柜的散热设计[J]. 有色金属设计 2020(02)

- [29].汽车行业的分布式变频器应用及发展[J]. 内燃机与配件 2020(14)

- [30].下一个十年,国产变频器的机遇方向——专访大连普传科技股份有限公司董事长 张海杰[J]. 变频器世界 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f2f179b5562b705155e95c7.html