# 羰基硫加氢脱除催化剂的制备与性能研究

### 论文摘要

我国是以煤炭为主要能源的国家,整体煤气化联合发电（IGCC）技术由于高效率、低污染等特点成为当前最有前景的洁净燃煤发电技术之一,其中煤气脱硫净化是关键环节。煤气中的有机硫（主要是羰基硫,COS）脱除相对比较困难。加氢转化法脱除有机硫精度高、操作简单,设备投资低,而且可以直接利用煤气中的H2而无需外加气源,是加氢脱除煤气中COS的有效手段,开发高效加氢脱硫催化剂一直是本领域的研究热点。近年来,纳米科技的发展为催化剂的研究带来了新的机遇,纳米材料的优异催化性能受纳米晶的暴露晶面、形状、表面缺陷等参数的影响。因此,本论文将通过形貌控制合成,制备具有不同形貌、特定晶面的纳米材料,用作COS加氢脱除的非负载催化剂,探讨其对反应性能的影响。主要研究内容如下：（1）纳米氧化铈的控制合成及脱除COS性能采用水热合成法,通过调控反应参数,制备得到不同形貌的Ce02纳米多面体和一维纳米棒,与商业级Ce02对比,考察了它们在强还原气氛中对COS的加氢转化与脱除效果。结果表明,二者均优于商业级Ce02,Ce02纳米多面体颗粒比纳米棒可保持长时间的高活性及稳定性,分析了Ce02在不同温度下对COS的脱除机理。（2）纳米氧化钴的控制合成及脱除COS性能乙二醇法合成了不同形貌的Co3O4纳米棒和纳米多面体,在相同的预硫化和加氢脱硫反应条件下,一维纳米棒的活性显著优于纳米多面体。通过TEM、BET、XRF、H2-TPR等表征手段分析表明,二者主要暴露晶面不同：棒状Co3O4主要暴露晶面为活泼的（110）面,而多面体Co3O4为稳定的（111）晶面；影响催化活性的主要因素是催化剂的晶面效应,Co3O4纳米棒更容易被H2S气体预硫化,所形成的金属-硫键较活泼,容易形成硫空位,从而获得较高的加氢脱硫活性。此外,鉴于Pd基催化剂优异的加氢性能,进一步研究了负载型Pd基催化剂对COS的加氢脱除性能。分别以上述制备的纳米Ce02和不同种类的炭质材料为载体,采用超声辅助浸渍法制备了负载型Pd基催化剂,发现载体是影响催化效果的主要因素之一。相对于非负载Ce02,Pd／Ce02催化剂对COS的催化活性有所提高；以椰壳炭（AC）、超高比表活性炭（SAC）和碳纳米管（CNTs）为载体制备的催化剂,在相同反应条件下,对COS的加氢脱除性能依次为：Pd／CNTs＞Pd／SAC＞Pd／AC,Pd／CNTs表现出显著的高脱硫活性和稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 研究背景

- 1.2 羰基硫的脱除方法

- 1.2.1 水解法

- 1.2.2 吸收法

- 1.2.3 吸附法

- 1.2.4 加氢转化法

- 1.3 加氢脱硫催化剂的研究现状

- 1.3.1 负载型催化剂

- 1.3.1.1 金属氧化物载体

- 1.3.1.2 炭载体

- 1.3.2 非负载型金属氧化物催化剂

- 1.3.2.1 稀土氧化物

- 1.3.2.2 过渡金属氧化物

- 1.3.2.3 纳米金属氧化物的常用制备方法

- 1.4 论文主要研究内容

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料及设备仪器

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验设备

- 2.1.3 分析仪器

- 2.2 样品的制备

- 2.3 样品表征

- 2.3.1 X射线衍射（XRD）

- 2.3.2 比表面积、孔分布测定

- 2.3.3 XRF表征

- 2.3.4 SEM/FESEM表征

- 2.3.5 TEM表征

- 2.3.6 FTIR表征

- 2.4 样品的加氢催化转化活性评价

- 2.4.1 COS加氢催化转化实验装置

- 2.4.2 气相色谱分析

- 2.4.3 脱硫活性评价

- 3 纳米氧化铈的控制合成及其脱除COS性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 纳米氧化铈的控制合成

- 3.2.2 脱硫活性评价

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 纳米氧化铈的XRD谱图

- 3.3.2 纳米氧化铈的TEM、SEM图

- 3.3.3 不同形貌氧化铈的脱硫性能对比

- 3.3.4 纳米氧化铈的BET表征

- 3.3.5 纳米多面体颗粒氧化铈的脱硫机理

- 3.3.5.1 氧化铈的恒温脱硫性能

- 3.3.5.2 氧化铈COS-TPD研究

- 3.3.5.3 氧化铈的脱硫机理

- 3.4 本章小结

- 4 纳米氧化钴的控制合成及其脱除COS性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 纳米氧化钴的控制合成

- 4.2.2 脱硫活性评价

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 预硫化条件对催化脱硫活性的影响

- 4.3.2 氧化钴的XRD表征

- 4.3.3 氧化钴的FE-SEM和TEM表征

- 4.3.4 不同形貌硫化态氧化钴的脱硫性能

- 4.3.5 晶面效应在脱硫过程中的作用分析

- 4.3.5.1 氧化钴的预硫化穿透曲线及组成分析

- 4.3.5.2 BET测试与分析

- 2-TPR研究'>4.3.5.3 H2-TPR研究

- 4.4 本章小结

- 5 负载型Pd催化剂脱除COS性能研究

- 5.1 引言

- 2催化剂的制备及其脱硫性能'>5.2 Pd/CeO2催化剂的制备及其脱硫性能

- 2催化剂的制备'>5.2.1 Pd/CeO2催化剂的制备

- 5.2.2 催化剂的XRD表征

- 5.2.3 催化剂的脱硫活性

- 5.3 Pd/C催化剂的制备及其脱硫性能

- 5.3.1 Pd/C催化剂的制备

- 5.3.2 实验结果与讨论

- 5.3.2.1 炭载体的微观形貌

- 5.3.2.2 炭载体表面含氧基团的定性分析（FT-IR）

- 5.3.2.3 炭载体的比表面积与孔径分布

- 5.3.2.4 Pd/C催化剂的表征

- 5.3.2.5 Pd/C催化剂脱硫活性比较

- 5.3.2.6 Pd/C催化剂稳定性评价

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f3361948b72a0de71e90522.html