# Cr3C2基金属陶瓷制备技术及高温抗氧化性能的研究

### 论文摘要

本论文采用X射线衍射（XRD）、扫描电镜（SEM）和能谱（EDS）等实验手段,系统地分析了Cr3C2基金属陶瓷的成分、制备工艺、组织结构和性能等之间的关系,并研究Cr3C2基金属陶瓷和Ti（C,N）基金属陶瓷高温氧化行为及氧化机理。首先综述了金属陶瓷制备技术和烧结理论的研究进展;简述了成分及添加剂对金属陶瓷组织和性能的影响;特别是对Cr3C2基金属陶瓷的研究现状进行了总结和评述;概述了材料的高温氧化及研究测试方法。在此基础上,指出了本文的研究目的和意义。对主要的烧结工艺参数对金属陶瓷组织和性能的影响进行了研究。结果表明:在1250℃×60min烧结条件下,烧结体具有较佳的力学性能和显微组织,其抗弯强度和硬度分别达到了1426MPa和91.5HRA,致密度高达98.5%,获得了优化的烧结工艺。采用优化的烧结工艺,进一步研究化学成分对金属陶瓷组织和性能的影响。试验发现:当Ni/Cr质量比为4:1,Cr3C2含量为75wt%时,添加0.3wt%C,可以使材料获得较佳的微观组织和较好的强韧性。研究了Cr3C2基金属陶瓷的高温氧化行为及其氧化机理。在750℃恒温空气中氧化100h时,所制备的Cr3C2基金属陶瓷的单位面积氧化增重为15.69×10-4 g·cm-2,氧化速率常数仅为3.67×10-5mg2·cm-4h-1,其高温氧化行为基本遵循对数规律。且在氧化后期,氧化速率主要受Cr3+在氧化膜中的扩散速率控制。另外,对Ti（C,N）基金属陶瓷的高温氧化行为及其氧化机理也进行了研究。在750℃恒温空气中氧化100h时,Ti（C,N）基金属陶瓷的单位面积氧化增重为33.52×10-4g·cm-2,氧化速率常数为11.21×10-5mg2·cm-4·h-1,其氧化行为遵循抛物线规律。且在氧化后期,氧化速率受外界氧离子通过氧化层向反应界面的扩散速率控制。将Cr3C2基金属陶瓷与Ti（C,N）基金属陶瓷的性能进行对比。得出如下结论:两种材料的力学性能相差不大,但Cr3C2基金属陶瓷表现出更加优异的高温抗氧化性能。经生产实践应用可知,Cr3C2基金属陶瓷具有较好的导电性、耐磨性、强韧性以及高温抗氧化性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 金属陶瓷的制备技术

- 1.2.1 粉末的制备方法

- 1.2.2 混料方法

- 1.2.3 成型方法

- 1.2.4 烧结

- 1.2.5 烧结理论的研究进展

- 1.3 金属陶瓷的组织和性能

- 1.3.1 组织结构特征

- 1.3.2 金属陶瓷的合金化

- 3C2 基金属陶瓷的研究进展'>1.4 Cr3C2基金属陶瓷的研究进展

- 1.5 材料的高温氧化

- 1.5.1 高温氧化简介

- 1.5.2 材料的高温氧化测试与研究方法

- 1.5.3 氧化热力学

- 1.5.4 氧化动力学

- 1.6 本文研究的主要内容及目的

- 1.7 本研究课题的技术路线

- 第二章 试验方案及方法

- 2.1 试验原料与成分设计

- 2.1.1 原料

- 2.1.2 成分设计

- 2.2 金属陶瓷制备技术

- 2.3 高温氧化试验

- 2.3.1 试样制备

- 2.3.2 坩锅的焙烧

- 2.3.3 实验过程

- 2.4 力学性能测试与组织分析

- 2.4.1 硬度及抗弯强度测试

- 2.4.2 组织分析

- 第三章 真空烧结工艺研究

- 3.1 前言

- 3.2 试验材料及试验方法

- 3.3 主要烧结工艺参数对金属陶瓷组织和性能的影响

- 3.3.1 烧结温度

- 3.3.2 保温时间

- 3.4 金属陶瓷真空烧结工艺的确定

- 3.5 本章小节

- 第四章 化学成分对金属陶瓷组织和性能的影响

- 4.1 前言

- 4.2 试验材料及试验方法

- 4.3 陶瓷相含量对金属陶瓷组织与性能的影响

- 4.4 Ni/Cr 质量比对金属陶瓷组织和性能的影响

- 4.4.1 力学性能

- 4.4.2 组织分析

- 4.5 碳含量对金属陶瓷组织和性能的影响

- 4.6 本章小节

- 3C2基金属陶瓷高温氧化行为'>第五章 Cr3C2基金属陶瓷高温氧化行为

- 5.1 前言

- 5.2 试验材料及试验方法

- 5.3 试验结果与讨论

- 5.3.1 恒温氧化增重

- 5.3.2 氧化膜的组织与结构

- 5.3.3 氧化热力学

- 5.3.4 氧化动力学

- 5.3.5 氧化膜生长模型

- 5.4 本章小节

- 第六章 Ti（C,N）基金属陶瓷高温氧化行为

- 6.1 前言

- 6.2 试验材料及试验方法

- 6.3 试验结果与讨论

- 6.3.1 恒温氧化增重

- 6.3.2 氧化膜的组织与结构

- 6.3.3 氧化热力学

- 6.3.4 氧化动力学

- 3C2 基金属陶瓷与 Ti（C,N）基金属陶瓷性能对比'>6.4 Cr3C2 基金属陶瓷与 Ti（C,N）基金属陶瓷性能对比

- 6.4.1 力学性能比较

- 6.4.2 高温抗氧化性能比较

- 6.4.3 使用性能测试

- 6.5 本章小节

- 第七章 全文总结

- 7.1 本文主要结论

- 7.2 本文的创新之处

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].VC/Cr_3C_2对Ti(C,N)基金属陶瓷微观组织和力学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(05)

- [2].金属相对NiFe_2O_4-10NiO基金属陶瓷致密度的影响[J]. 功能材料 2011(12)

- [3].铁酸镍基金属陶瓷的强化烧结与熔盐腐蚀行为[J]. 中国有色金属学报 2011(06)

- [4].合金元素对Mo_2FeB_2基金属陶瓷组织及性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2014(04)

- [5].Mo_2NiB_2基金属陶瓷制备技术及应用的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(10)

- [6].Cr_3C_2基金属陶瓷的研究进展[J]. 粉末冶金技术 2014(02)

- [7].Mo_2FeB_2基金属陶瓷的相变及其显微组织演变研究Ⅰ:相变[J]. 硬质合金 2011(03)

- [8].反应烧结法制备Mo_2FeB_2基金属陶瓷的研究[J]. 硬质合金 2008(02)

- [9].Cr_3C_2基金属陶瓷高温抗氧化性能的研究[J]. 硬质合金 2008(02)

- [10].镍和铬对Mo_2FeB_2基金属陶瓷高温抗氧化性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(10)

- [11].烧结工艺和碳加入量对Mo_2FeB_2基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2009(03)

- [12].含Cu碳化钛基金属陶瓷的探索研究[J]. 科学咨询(决策管理) 2009(12)

- [13].Mo_2FeB_2基金属陶瓷的相变及其显微组织演变研究Ⅱ:组织演变[J]. 硬质合金 2011(04)

- [14].硬质相晶粒尺寸对Mo_2FeB_2基金属陶瓷断裂韧性的影响[J]. 硬质合金 2013(05)

- [15].Ti(C,N)材料的研究进展[J]. 材料导报 2010(23)

- [16].磷酸盐连接NiFe_2O_4基金属陶瓷的界面形貌和连接机理[J]. 中国有色金属学报 2011(05)

- [17].铁酸镍基金属陶瓷惰性阳极材料的研究进展[J]. 中国有色金属学报 2011(10)

- [18].烧结气氛对Mo_2FeB_2基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 硬质合金 2010(05)

- [19].超细TiCN基金属陶瓷的制备及其微波烧结工艺研究[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [20].NiFe_2O_4基金属陶瓷惰性阳极腐蚀组元在电解质中的传质研究[J]. 轻金属 2011(05)

- [21].Cu_2O基金属陶瓷热压制备及其致密化过程[J]. 热加工工艺 2011(18)

- [22].合金组成对TiC基金属陶瓷组织和性能影响的研究[J]. 上海金属 2008(05)

- [23].新书推荐——《Ti(C,N)基金属陶瓷材料》[J]. 硬质合金 2010(05)

- [24].Ti(C,N)基金属陶瓷芯/环结构的研究进展[J]. 硬质合金 2010(01)

- [25].Ti(C,N)基金属陶瓷在900～1150℃的氧化行为[J]. 机械工程材料 2010(07)

- [26].镍钴对超细Ti(C,N)基金属陶瓷性能的影响[J]. 硬质合金 2008(04)

- [27].Cr_3C_2对Ti(C，N)基金属陶瓷性能的影响[J]. 硬质合金 2008(01)

- [28].Ti(C,N)基金属陶瓷的组织结构与合金化[J]. 材料导报 2013(19)

- [29].Ti(C,N)基金属陶瓷材料的强韧化研究进展[J]. 热加工工艺 2014(18)

- [30].碳含量对超细Ti(C,N)基金属陶瓷的结构及性能的影响[J]. 包装学报 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f351fd2dc2392eb62a1e573.html