# 用于USB2.0中高稳定性480MHz锁相环的分析与设计

### 论文摘要

USB2.0接口标准以其可以将设备之间的数据传输速度增加到480Mbps的优势被广泛应用，市面上USB2.0的规格有全速（Full-Speed）和高速（High-Speed），其中高速的理论传输速率就是480Mbps。本文致力于让用户使用的设备稳定高速的传输数据，提出了一个高稳定性的480MHz锁相环（Phase Locked Loop：PLL）的设计和实现，用在USB2.0收发器物理层的部分保证时钟的稳定和精准。本文首先介绍了锁相环的基本理论和结构，重点介绍本论文设计的电荷泵锁相环。主要从构成电荷泵锁相环的模块包括鉴频鉴相器，电荷泵，环路滤波器，压控振荡器和分频器分别介绍它们的原理，电路结构，数学模型和传输函数，并且从系统角度对锁相环进行环路分析，给出开闭环传输函数，零极点分布，频率响应，及其噪声模型。在此基础上本文设计一种高稳定性480MHz的锁相环，按照模块分别给出设计方法，电路实现，然后对所设计的电路进行仿真和分析。文中压控振荡器采用双端控制的四级差分环形压控振荡器，环路滤波器采用二阶无源RC滤波器。另外，本文提出了一种电流可调电荷泵的电路设计。该电路的设计分两个部分，一是电荷泵电流可调部分，另一个是电荷泵开关电路部分。在电流可调电路部分，它通过外部寄存器的配置来调整电流，可以补偿因工艺制造过程中的离散性造成电路参数的偏差，从而保持锁相环的稳定性，以提高产品的成品率。传统的电荷泵电路的电流是固定的，或者通过改变电流镜管子的宽长来改变电荷泵中的电流。如果电荷泵的电流固定，只能通过调节环路滤波器或者VCO来调整锁相环的振荡频率，但是这样整个锁相环的传输函数都会发生大的改变，不利于整个环路稳定性的控制；如果是通过改变电流镜管子的宽长来改变，每次修改需要涉及到版图的修改。本论文中的电荷泵通过控制信号位，实现整数或者小数倍电流，具有极大的灵活程度。在开关电路部分，本文采用“自举”电路结构，通过分析其非理想因素和仿真结果，与其它两种基本单端电荷泵相比较，本文设计的电荷泵有效地解决了电荷共享的问题，使得上拉电流和下拉电流更匹配，从而提高了锁相环的稳定性。为了进一步提高稳定性，本论文在锁相环系统分析的基础上，针对环路滤波器对环路带宽造成影响，通过调整环路滤波器中参数值来对电路进行优化。通过仿真结果的对比，优化锁相环的相位裕度增大，信噪比增大，使得带宽处在让噪声和锁定时间均衡的合理位置，时域上代表频率稳定的V ctrl值更加平稳。本文电路经流片测试后USB2.0High-Speed运行正常，达到了设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图表索引

- 目录

- 第一章 绪论

- 第二章 锁相环的发展和应用背景

- 2.1 锁相环的发展与应用

- 2.2 480MHz 锁相环在 USB2.0 通信系统的作用

- 2.3 本章小结

- 第三章 锁相环原理和结构

- 3.1 锁相环简介

- 3.1.1 锁相环的工作原理

- 3.1.2 锁相环的分类

- 3.2 锁相环的组成模块

- 3.2.1 鉴频鉴相器

- 3.2.2 电荷泵

- 3.2.3 环路滤波器

- 3.2.4 压控振荡器

- 3.2.5 分频器

- 3.3 锁相环的主要性能

- 3.3.1 锁相环的跟踪性能

- 3.3.2 锁相环的稳定性能

- 3.4 本章小结

- 第四章 锁相环的系统分析

- 4.1 锁相环各个模块的数学模型及传输函数

- 4.2 电荷泵锁相环系统的传输函数和瞬态响应

- 4.3 锁相环环路噪声模型的建立与分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 电荷泵锁相环电路优化设计和仿真

- 5.1 电荷泵锁相环系统的参数选取及设计方法

- 5.2 鉴频鉴相器的设计和仿真

- 5.3 电荷泵的优化设计和仿真

- 5.3.1 电荷泵电流可调部分的电路设计

- 5.3.2 电荷泵开关控制部分的电路优化设计

- 5.3.3 电荷泵电路仿真结果及分析

- 5.4 环路滤波器的设计和仿真

- 5.4.1 环路滤波器电路结构设计

- 5.4.2 环路滤波器电路参数的分析与优化

- 5.4.3 环路滤波器的仿真

- 5.5 压控振荡器的设计和仿真

- 5.5.1 VCO 的整体结构

- 5.5.2 电压-电流转换电路设计

- 5.5.3 环形振荡器设计

- 5.5.4 输出缓冲器的设计

- 5.5.5 VCO 的整体仿真

- 5.6 分频器的设计和仿真

- 5.7 PLL 环路仿真

- 5.8 本章小结

- 第六章 锁相环版图设计和测试结果

- 6.1 版图设计的基本原则

- 6.2 锁相环的版图设计

- 6.2.1 整体版图

- 6.2.2 电流可调电荷泵的版图设计

- 6.2.3 VCO 单元的版图设计

- 6.2.4 环路滤波器的版图设计

- 6.3 测试结果

- 6.4 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 本文总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 缩略语

- 致谢

- 攻读学位期间录用、发表的学术论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f544fc0a5058eb9ca6a61c7.html