# 智能变电站技术方案研究

### 论文摘要

为适应未来经济社会发展的需要,保障安全、经济、高效、可持续的电力供应,结合电网发展新趋势,国内外各国政府均开展了智能电网研究工作。智能变电站具有“先进、可靠、集成、低碳、环保”等特征。如何确定智能变电站的设备配置、系统结构,如何实现新技术在智能变电站中的集成应用,需要进行进一步的深入研究。本文针对500kV典型变电站探讨其智能集成方案,主要完成了以下几个方面的工作：（1）研究智能一次设备和状态监测在智能变电站中的应用,结合现状和发展方向,现阶段500kV及以下变电站可采用一次设备+智能终端+状态监测单元模式。（2）电子式互感器长期运行的稳定性需要规模化的应用、长时间的运行经验积累才能得以验证,通过电子式互感器在工程中的一、二次应用设计方案,提出进一步的试点应用电子式互感器以取得实际运行经验。（3）分析智能变电站自动化系统、网络通信系统、一体化信息平台和高级应用、智能辅助控制系统的优缺点,基于IEC61850标准提出智能变电站的三层（站控层、间隔层、过程层）及两网（站控层网络、间隔层网络）框架结构,在该框架模式下形成完整的智能变电站建设方案。（4）对建设智能变电站带来的技术优势和劣进行分析,在此基础上对经济效益进行了探讨。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目次

- 1 绪言

- 1.1 背景

- 1.2 国内外动态

- 1.3 技术现状

- 1.4 智能变电站研究方向

- 1.5 本文主要工作

- 2 智能变电站综述

- 2.1 智能变电站系统构成

- 2.2 智能变电站相关技术

- 3 智能变电站一次系统

- 3.1 智能一次设备

- 3.2 电子式互感器

- 3.3 一次设备状态监测

- 4 智能变电站二次系统

- 4.1 IEC 61850标准

- 4.2 自动化系统

- 4.3 二次网络系统

- 4.4 一体化信息平台和高级应用

- 5 智能变电站建设方案

- 5.1 特征和功能

- 5.2 设计思路

- 5.3 主要设备配置原则

- 5.4 一次系统

- 5.5 二次系统

- 5.6 技术经济分析

- 6 总结和展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简介

- 稿件录用证明

### 相关论文文献

- [1].变电站中的重点与难点[J]. 科技资讯 2019(31)

- [2].程序化操作在220kV智能变电站中的应用[J]. 河南科技 2019(34)

- [3].变电站运维一体化实施中存在的问题及对策[J]. 科技创新导报 2019(25)

- [4].110kV变电站的电气设计与防雷保护研究[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [5].集中监控变电站操作辩识技术研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(12)

- [6].智能变电站继电保护系统问题及策略研究[J]. 时代农机 2019(09)

- [7].变电站“全防误”项目实施的风险管理[J]. 电气技术 2019(12)

- [8].变电站运行维护工作的现状与改进[J]. 冶金管理 2019(19)

- [9].刍议110kV变电站中电气工程安装管理[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [10].重道求实尖兵营——贺州供电局220千伏道石变电站[J]. 广西电业 2019(10)

- [11].变电站电缆敷设三维设计的应用[J]. 吉林电力 2019(06)

- [12].智能变电站的电气二次系统设计[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [13].潞宁矿35kV变电站二次保护故障诊断及定位技术研究[J]. 煤矿现代化 2020(02)

- [14].试析500kV智能变电站程序化操作技术及管理[J]. 冶金管理 2019(21)

- [15].110kV变电站土建施工质量管理探讨[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [16].智能化变电站电气二次设计的要点分析[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [17].两个人 一座站——记山西500千伏海会变电站抗疫运维二人组[J]. 中国电业 2020(02)

- [18].基于可穿戴设备感知的变电站工作状态监测预警平台研究[J]. 国外电子测量技术 2020(01)

- [19].城市变电站与城市规划的协调分析[J]. 新型工业化 2020(01)

- [20].智能变电站设备状态检修及运行对策[J]. 时代农机 2019(11)

- [21].传统土建新能源变电站与模块化预制舱变电站对比分析[J]. 机电信息 2020(15)

- [22].三明富兴220kV变电站扩建项目电磁辐射对环境影响的探索[J]. 海峡科学 2020(04)

- [23].110kV智能化变电站电气系统设计研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [24].110kV变电站智能化改造技术分析[J]. 中国新通信 2020(10)

- [25].防汛要求下的35kV变电站技改技术要点[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [26].220kV变电站微机继电保护状态监测分析[J]. 石化技术 2020(07)

- [27].装配式变电站成本管控分析[J]. 中国电力企业管理 2020(12)

- [28].智能变电站信息一体化应用[J]. 数字通信世界 2020(07)

- [29].煤矿变电站常见故障及预防措施[J]. 当代化工研究 2020(17)

- [30].智能变电站继电保护装置的改进设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f6dec6ac0b495350d816250.html