# 多功能无线数字通信终端的电磁兼容性设计

### 论文摘要

本文主要对一个具有无线数字通信功能的多功能终端产品的电磁兼容性设计进行了研究,并在此基础上总结了该类产品特殊的电磁兼容性要求,电磁兼容性设计流程及需要使用的各种电磁干扰抑制措施。首先,对于该类产品,其电磁兼容性要求有其特殊性。产品的电磁兼容设计,不仅需要使得该类产品的电磁兼容性能满足相关行业标准的要求,还需要满足产品无线通信功能实现的需要。这主要是缘于此类产品所具有的两个基本特征,即一方面产品使用的嵌入式多媒体应用处理器及各种数字电路的工作频率越来越高,使得终端内干扰信号的频谱越来越宽;另一方面产品的无线数字通信接收性能极易受到内部干扰信号的影响,导致性能降低。然后,本文以相关电磁兼容性理论研究为基础,对该类产品内的电磁干扰源特性及其传播机制进行了分析和总结。根据分析,终端内的电磁干扰主要来自于嵌入式多媒体应用处理器及其它数字设备,并主要通过电路间的互连电缆,以辐射方式向外传播,从而对终端无线通信的接收性能形成干扰。进一步的,本文介绍了一个实际产品的电磁兼容设计实例。在实例中,对产品使用的各种电磁干扰抑制措施进行了介绍,并通过测量干扰信号频谱幅度、无线通信接收机的灵敏度性能等方法,分析验证了这些措施对电磁干扰的抑制效果。最后,归纳和总结了该类产品电磁兼容性设计需要遵循的设计流程,以及必须综合运用的各种电磁干扰抑制措施。对于其它类似产品的开发而言,本文所总结的电磁兼容性设计流程及必须综合运用多种电磁干扰抑制措施的观点,将具有一定的借鉴意义。对于此类产品,只有综合应用各种电磁干扰抑制措施,才能较好的完成产品的电磁兼容性设计,保证产品的性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 多功能无线数字通信终端中电磁兼容问题的提出

- 1.2 EMC 研究进展及多功能无线数字通信终端中EMC 问题的特点

- 1.3 本文内容介绍

- 第二章 多功能无线数字通信终端硬件组成及电磁兼容性要求

- 2.1 硬件系统组成

- 2.1.1 终端主要功能模块介绍

- 2.1.2 终端各功能模块之间的互连

- 2.2 终端的电磁兼容性要求

- 2.2.1 电磁兼容法规的要求

- 2.2.2 终端电磁兼容性的特殊要求

- 2.3 本章小结

- 第三章 多功能无线数字通信终端电磁干扰源及其传播机制分析

- 3.1 电磁干扰源

- 3.1.1 常见信号的频谱特性

- 3.1.2 多功能无线数字通信终端内的干扰源

- 3.2 电磁干扰的传播机制

- 3.2.1 传导干扰

- 3.2.2 辐射干扰

- 3.2.3 终端中干扰源的传播机制总结

- 3.3 本章小结

- 第四章 多功能无线数字通信终端的电磁兼容设计方法

- 4.1 GSM 通信发射性能的改善

- 4.1.1 发射性能的改善措施

- 4.1.2 干扰抑制设计要点

- 4.2 GSM 通信接收性能的改善

- 4.2.1 干扰滤波设计

- 4.2.2 屏蔽及互连电缆设计

- 4.2.3 终端的PCB 设计

- 4.2.4 电磁干扰综合抑制效果

- 4.3 终端电磁干扰抑制措施总结

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f7052018783ead996409bbd.html