# 基于Z源逆变器的光伏并网系统的研究

### 论文摘要

光伏并网发电是太阳能光伏发电应用发展的趋势，逆变器是光伏并网发电系统核心部件之一，由于传统的电压型和电流型逆变器存在着原理上的障碍和局限，因此本论文主要分析一种新型的Z源逆变器，它能够克服传统电压型和电流型逆变器的理论局限。在电压型逆变器中引入Z网络后，使逆变器主电路的直通成为可能，并且可以利用逆变器的直通使Z源逆变器成为一个升压降压型的逆变器。本论文对Z源逆变器的电路拓扑结构、升降压原理以及等效电路进行了详细的分析、通过分析根据不同的研究角度得出了Z源逆变器的优点，然后讨论了阻抗源变换器的各种控制方法，建立SVPWM算法数学模型并进行了仿真，对电路性能进行了验证，最后通过分析计算设计出Z网络，电压电流采样调理电路等。利用最大功率跟踪控制使得太阳能输出功率最大，同时交流电流作为并网电流实时跟踪电网电压的频率和相位。逆变器的并网控制方式采用电压源电流控制方式，并网控制方案采用跟踪实时电流的三角波比较方式，该系统采用TMS320LF2407DSP芯片控制整个并网系统，利用DSP丰富的外围电路和强大的功能实现并网系统的所有控制和保护功能，以DSP为控制核心的光伏并网逆变系统具有可靠性强，工作效率高，稳定性好等优点,其加快了光伏并网发电系统的应用和推广。最后搭建实验电路，通过DSP的控制，验证了系统的可靠性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 课题研究的实际意义

- 1.3 光伏并网系统的发展历史与趋势

- 1.3.1 国外光伏发电历史及现状

- 1.3.2 国内光伏发电历史及现状

- 1.4 课题主要研究的内容

- 2 Z 源逆变器的提出

- 2.1 传统逆变电路拓扑的理论局限

- 2.1.1 电压型和电流型逆变器拓扑简介

- 2.1.2 电压型和电流型逆变器拓扑的理论局限

- 2.2 新型的Z 源逆变器

- 2.2.1 Z 源逆变器的提出

- 2.2.2 Z 源逆变器的优点

- 2.3 电压型Z 源逆变器的工作原理

- 2.3.1 电路拓扑结构

- 2.3.2 工作原理

- 2.3.3 电压型Z 源逆变器的升降压原理

- 2.3.4 Z 源逆变器的仿真及结果分析

- 2.4 本系统实现的设计方案

- 2.5 基于Z 源并网逆变器系统控制

- 3 电压型Z 源型逆变器的控制方法

- 3.1 短路零矢量的不同实现方法

- 3.2 Z 源逆变器的各种控制方法

- 3.2.1 按实现短路零矢量的方法不同分类

- 3.2.2 按注入短路零矢量的方法不同分类

- 4 空间矢量调制SVPWM 算法研究

- 4.1 矢量等效原理

- 4.2 建立算法模型及仿真

- 4.2.1 扇区仿真模型的建立

- 4.2.2 相邻两矢量作用时间的确定

- 4.2.3 计算空间矢量比较器切换点

- 4.2.4 输出PWM 信号

- 4.2.5 空间矢量实现流程图及仿真结果分析

- 5 最大功率跟踪方案的确定

- 5.1 最大功率点跟踪技术

- 5.2 MPPT 实现方法介绍

- 5.3 增量电导法算法流程

- 6 基于DSP 的并网控制方案

- 6.1 DSP 介绍

- 6.1.1 DSP 系统的特点

- 6.1.2 主控制芯片介绍

- 6.2 采用DSP 控制的系统结构

- 6.2.1 电流指令的同步

- 6.2.2 调制波的产生

- 6.3 光伏并网的控制目标

- 6.3.1 逆变器的并网控制方式

- 6.3.2 采用电流源输出控制方式

- 6.3.3 直流侧电压的控制

- 6.3.4 PWM 逆变器的控制方案选取

- 6.3.5 实现电压相位检测方法

- 6.4 控制系统软件设计

- 6.4.1 软件设计原则

- 6.4.2 程序的总体设计

- 6.4.3 程序的编制

- 6.4.4 程序的检查和修改

- 6.4.5 程序的调试

- 6.5 软件开发环境

- 6.5.1 集成开发环境

- 6.5.2 程序调试

- 6.6 控制部分软件实现

- 6.6.1 软件程序流程图

- 6.6.2 锁相环的原理与实现

- 6.6.3 频率调整控制算法

- 7 Z 源逆变器样机设计

- 7.1 主电路器件参数选择

- 7.1.1 输入二极管的设计

- 7.1.2 输入侧电容的设计

- 7.1.3 Z 网络中电容的设计

- 7.1.4 Z 网络中电感的设计

- 7.2 采样控制电路设计

- 7.3 功率变换器的IGBT 驱动核心电路

- 8 结论

- 8.1 本文研究工作的总结

- 8.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].船用逆变器带电动机稳定性研究[J]. 船电技术 2019(12)

- [2].一种互动式逆变器用市电切换电路设计[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [3].无刷直流电机软开关逆变器矢量控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [4].虚拟光伏逆变器的设计和实现[J]. 电工技术 2020(05)

- [5].逆变器并网系统谐振机理与阻尼控制策略研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(09)

- [6].Z源逆变器的的研究[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].三相SPWM逆变器的研究与设计[J]. 电子世界 2020(07)

- [8].三相Z源逆变器的简单升压SPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(02)

- [9].三相Z源逆变器的直通分段SVPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(03)

- [10].地铁车辆辅助逆变器工作原理及典型故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [11].单相高增益准Z源逆变器研究[J]. 信息技术 2020(05)

- [12].减小微网中不同容量并联逆变器电压频率偏移方法研究[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(05)

- [13].光伏逆变器多场景性能测试平台与实验研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [14].基于极限学习机的光伏逆变器软故障辨识方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].改进型高增益准Z源逆变器[J]. 可再生能源 2020(07)

- [16].不平衡负载下三相离网逆变器的序阻抗建模及特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(12)

- [17].低压逆变器设计解决方案[J]. 汽车电器 2020(08)

- [18].Z源逆变器直流链电压的控制方法[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].2020年全球光伏逆变器行业发展现状分析：国内出货量占比超6成[J]. 变频器世界 2020(07)

- [20].城轨车辆辅助逆变器设计研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(09)

- [21].一种功率动态调整的光伏逆变器调压方法[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [22].弱电网下多逆变器并网谐振失稳分析方法[J]. 电气技术 2020(10)

- [23].具有功率约束的逆变器电源电压/功率统一控制模型研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(18)

- [24].光伏:逆变器逆势上涨的三个逻辑[J]. 股市动态分析 2020(19)

- [25].基于全碳化硅的车辆辅助逆变器应用研究[J]. 电力电子技术 2020(10)

- [26].光伏发电中组串式逆变器汇流方案的讨论[J]. 电气时代 2018(12)

- [27].探讨逆变器中高频漏电的处理[J]. 世界电子元器件 2019(01)

- [28].一种模块化48脉冲大功率PWM逆变器[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [29].单相并离网光伏逆变器设计与实现[J]. 电子测试 2019(21)

- [30].准Z源逆变器光伏并网系统的研究[J]. 科技风 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f828ed7a9e5e11c564ee356.html