# 论电厂汽轮机的常见故障及处理对策郑秀广

国家电投河南电力有限公司平顶山发电分公司河南平顶山467000

摘要：随着社会经济的发展，生活水平的提高，人们越来越追求高品质的的生活，社会中各个行业的出现，使能源的需求量逐渐的上升，电能作为我国居民生活的基础能源，影响着人们的日常生活，对社会的发展有一定的影响作用。目前我们国家的电能主要靠火力发电供应，火力发电厂产生的电能大概占到了全国电能总量的60%左右，是我国主要的电能来源。火力发电厂主要的发电设备是汽轮机，它主要原理是把蒸汽内能转变成转子旋转的机械能。发电厂的发电效能也与汽轮机的稳定性和安全性有关，因此，在发电过程中应该充分了解汽轮机的工作原理，分清楚它的类别，分析解决其经常出现的问题尤其重要。

关键词：电厂汽轮机；常见故障；处理对策

引言

在当今社会，随着人们生活水平的不断提高，人们的各类需求也不断增加，而电力成为了人们生活中必不可少的一部分，供电方式也是层出不穷，例如风力发电、水力发电、火力发电、太阳能发电技术等，虽然技术众多，但是火电是占据主要地位的，在城市用电中，电厂是保证城市用电的基础，电厂的发电能力又是受电厂汽轮机直接影响的，至于汽轮机是火力发电的核心设备，所以说火电在众多技术中处于首位，由于二者的共存性，这直接体现出了汽轮机的重要性，要注意对其的保养与看护工作，由此保证电厂发电的顺利进行，满足人们的日常需求。

1汽轮机常见故障分析

1.1汽轮机的真空降低

在汽轮机正常运行的时候，它汽缸内部应该是封闭的，如果汽轮机的外壳发热就说明已经超过了正常工作的时间，当它超负荷运行时真空降低，会影响设备的正常运行。汽轮机真空下降主要有四个原因，第一点是因为和凝汽器相关联的管道被堵住了，但它的真空下降速度比较慢。第二是正常运行的汽轮机内的循环水泵水温变高，增加了机身内部的气压，导致真空逐渐降低。第三是机器里没有足够的水量，循环水泵没有正常运行，在汽轮机工作时，循环水泵进出口的水温温差过大，导致真空下降。第四是它的循环水泵出口有问题，其真空下降速度很快。

1.2汽轮机叶片损坏

如果汽轮机在很长的时间里都是在恶劣的环境下保持高速运转的，就会使汽轮机叶片损坏、甚至报废，应该对其及时进行保养。如果叶片出现了故障，会影响到汽轮机的动力输出效率，使轴系受到严重的磨损，很大程度的缩减了设备的寿命。叶片损坏的原因主要有两点，一是使用的原因，主要表现为操作人员的使用不当，其次是外界环境的影响，如温度，水冲击等问题，都会对叶片的质量产生影响。第二是设备内部存在问题，叶片本身的质量是关键，如果其生产没有达到相关的质量要求，就会引起叶片在汽轮机运转过程中的损坏。

1.3受水冲击影响

汽轮机在运行过程中，随时会出现温度差异过大的问题，如果里面的温度下降的特别快，就会有许多水蒸汽进入设备里面，从而导致汽轮机内部的温度下降，使湿蒸汽在很长时间里都处于饱和状态。在这个时候利用人工对它进行一定程度的调整，汽轮机就会受到非常严重的水冲击，会损坏叶片，特别严重的话还会严重损坏汽轮机的内部，甚至会使设备报废不能使用。

2电厂汽轮机故障处理方法

2.1正确操作汽轮机的启动、运行以及停机程序

汽轮机进行正式启动运行之前，需要先对其参数进行设定和核对，保证启动参数满足实际生产需求，人们也能够通过启动参数值，对其运行是否合理做出正确判断。一般来讲，想要保证汽轮机正常启动必须满足三个条件，即：真空压力、主再热蒸汽温度和主再热汽压。具体而言，机侧主蒸汽压力8.5MPa、机侧主蒸汽温度380℃、机侧再热汽压1.4MPa、机侧再热汽温340℃（尽量接近主汽温为宜）。真空压力值一般保持在-88～-92kPa。虽然这三个条件很关键，但是在实际启动操作的过程中还是会出现其他问题，例如，温度提升需要的时间过长就会导致耗电量增大。在生产过程中，耗电能的增加并不会影响生产质量，但是为了响应我们国家节能减排的号召，要采取相应的措施来减少能源消耗问题，在操作的过程中，操作人员可以先保留一台真空泵运行，根据需要再稍开真空破坏门小旁路手动门，这样就可以有效的控制汽轮机组的真空压力，还能解决前期预热时间较长的情况，直接加快暖机的运行速度，将并网所需的时间缩减，从而有效的减少能源的消耗。人们可以选择低负荷状态进行相关操作，不仅可以有效提升生产效率，还可以优化生产质量，实现资源的循环利用和可持续发展要求。

2.2加强汽轮机给水温度控制

加强汽轮机给水温度控制是一个重要的控制环节，是对于汽轮机在运行时可以持续节能降耗的保证。给水温过高或者过低，都会对节能降耗造成影响，还会降低于汽轮机运行的效率。在对汽轮机加煤时，要严格控制加煤速度，不可过快或过慢，还有对数量进行控制。操作人员要实时注意设备运行监控给水的温度，及自己的操作是否符合操作流程。还要在设备维护上，以正确的方式来进行维护。对于管道及设备，进行定时清理，以备后续工作的正常操作。在供热时，要注意加热设备的使用标准，确定设备处于标准内提高效率。还要做好供热期间所有设备及环节的检查，定时维修，水室要加强检查，以免出现问题。所以，要严密控制锅炉，合理控制燃料燃量，及燃料是否进行了充分燃烧。

2.3保证凝汽器实现最佳真空状态

想要保证电厂汽轮机的正常运行需要一个特定的条件，就是使凝汽器保持在真空状态下，想要使其处在真空状态下员工需要注意做好以下几方面的工作，第一是工作人员要认真对待凝汽器的工作，保证在全方位封闭的情况下进行检查，以免出现泄露情况，打破其真空性；第二是工作人员要实时对水泵进行检查，并且控制好水温，一般情况下，水温大概要控制在二十六摄氏度之下，如若发现问题及时进行处理，从而保证水泵的正常运行；第三是保证循环水能够达到标准，这需要实时监督其工作状态，确保水中无杂质方可提升工作质量与效率；第四是做好水位的控制工作，做到以上几点，不仅能够提高汽轮机的工作效率，还能够在一定程度上减少煤炭资源的浪费。

2.4控制汽轮机凝结器运行的状态

在汽轮机运行中，要时刻注意其真实封闭性、真空泵运行状态、循环水水质及凝结器的水位。真实封闭性要进行定期检查，定期进行实验，看是否有泄露的问题，在汽轮机日常的工作中，就要实时检查。一旦发现问题或者达不到标准要求就要及时的进行处理。真空泵也要经常进行检查，不仅仅是运行状态，还有水位检查，必须符合要求达到标准。实际操作中，就要利用现代化科技设备进行控制水温的操作。而循环水的水质问题会影响之后的凝结器运行，如果不经常对水质进行检查或处理水垢，就会降低凝结器效率。循环水水质影响的是效率那么水位的检测就是安全问题了，水位是否达标，就影响着汽轮机运行中是否安全，还会影响经济效益。所以我们要保证汽轮机的正常运行，就要做好以上方面的检测。

结束语

结合上述情况我们可以得知，想要保证电厂的供电能力，是需要由多方面共同协作完成的，其中最重要的部分就是企业员工的职业素养，尤其是在电厂设备的维护工作中，要求员工做好设备的修检养护，能够及时的发现设备中存在的问题并进行解决，这项工作要求员工不仅要具备专业技能，还要有良好的职业道德，由此才能够从根本上保证电厂顺利供电。

参考文献：

[1]冯亮亮.电厂汽轮机运行中的常见故障及应对策略[J].科技与创新，2014（19）：39.

[2]杨智.电厂汽轮机运行中的常见故障及应对策略[J].科技经济导刊，2017（13）.

[3]邹广富.电厂汽轮机常见故障及其应对策略[J].硅谷，2012（20）：189.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6fb57ac59f3f3730e615ab98.html