# 基于FPGA的航空电子光纤通道接口卡的研究

### 论文摘要

为了使用光纤通道技术对我国航空电子系统进行升级,打破国外技术垄断,因此需要开发研制出具有自主知识产权的FC协议芯片或是相应的IP内核,这对我国下一代军用机载数据总线的开发有着重要且深远的经济价值和政治意义。通过对FC协议的深层解析,采用基于FPGA的SOPC软硬件协同开发方法对适用于航空电子环境下的光纤通道接口卡系统进行了设计:采用Verilog硬件描述语言来实现帧级别的数据收发,并通过IPIF将硬件逻辑以自定制IP核的形式挂载到PLB总线上实现与嵌入式处理器间的通信;采用C语言实现IP核的驱动程序及交换序列管理;软硬件通过共享存储器和寄存器实现信息交互。以Xilinx公司的Spartan3E系列FPGA为开发平台,采用嵌入式开发套件EDK作为开发环境,利用Modelsim和Chipscope等工具对设计进行了仿真和调试,最终证明了功能的正确性,可以达到预定的设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文内容安排

- 第二章 光纤通道协议解析

- 2.1 分层模型

- 2.2 拓扑结构

- 2.3 FC-PH 数据类型

- 2.3.1 帧

- 2.3.2 有序集

- 2.3.2.1 帧定界符

- 2.3.2.2 原语信号

- 2.3.2.3 原语序列

- 2.4 流量控制机制

- Credit 流量控制机制'>2.4.1 BBCredit 流量控制机制

- BBCredit 流量控制机制'>2.4.2 AvailableBBCredit 流量控制机制

- 第三章 FC-AE 接口卡系统设计

- 3.1 概述

- 3.2 系统硬件设计

- 3.2.1 概述

- 3.2.2 帧发送模块

- 3.2.3 发送通道模块

- 3.2.4 接收通道模块

- 3.2.5 帧接收模块

- 3.2.6 环/端口状态机模块

- 3.2.7 IPIF

- 3.2.8 RocketIO 收发器

- 3.3 系统软件设计

- 3.3.1 主函数

- 3.3.2 交换/序列发送

- 3.3.2.1 交换发送函数

- 3.3.2.2 序列发送函数

- 3.3.3 中断处理

- 3.3.3.1 中断处理服务函数

- 3.3.3.2 发送中断处理函数

- 3.3.3.3 接收中断处理函数

- 3.4 软硬件共享寄存器设计

- 3.5 开发方法

- 3.6 本章小结

- 第四章 验证

- 4.1 模块功能验证

- 4.1.1 IP 核发送功能模块级验证

- 4.1.2 IP 核接收功能模块级验证

- 4.2 IP 核接口验证

- 4.2.1 往发送缓冲区中写数据

- 4.2.2 从接收缓冲区中读数据

- 4.3 系统验证

- 4.3.1 IP 核初始化

- 4.3.2 发送功能系统级验证

- 4.3.3 接收功能系统级验证

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结

- 5.1 工作总结

- 5.2 创新点

- 5.3 不足及展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 在研期间参加的课题及发表论文

### 相关论文文献

- [1].一起复用光纤通道告警故障处理及分析[J]. 电子测试 2014(S1)

- [2].博科第五代光纤通道[J]. 办公自动化 2015(12)

- [3].第5代光纤通道——新名称意义何在[J]. 计算机与网络 2013(24)

- [4].数字化检验在光纤通道节点卡生产中的应用[J]. 飞机设计 2017(05)

- [5].光纤通道总线采集器中高速数据传输技术的研究与实现[J]. 科技传播 2018(16)

- [6].光纤通道行业协会宣布开发业内最快的存储网络[J]. 计算机与网络 2014(Z1)

- [7].光纤通道死了,光纤通道永生![J]. 中国集成电路 2014(06)

- [8].光纤通道异常的分析方法探究[J]. 科技创业月刊 2014(07)

- [9].浅析光纤通道技术在航电系统中的应用[J]. 机电信息 2012(30)

- [10].继电保护光纤通道异常快速诊断处理研究[J]. 电气技术 2018(02)

- [11].继电保护光纤通道的分析探讨[J]. 科技与企业 2012(10)

- [12].继电保护光纤通道的分析与保护探讨[J]. 科技传播 2011(19)

- [13].光纤通道交换网络接口卡的零拷贝技术研究与实现[J]. 计算机测量与控制 2008(03)

- [14].利用动态配置接口实现光纤通道多速率适配设计[J]. 电子技术 2017(06)

- [15].光纤通道将是未来十年的首选协议[J]. 办公自动化 2016(19)

- [16].继电保护光纤通道的分析探讨[J]. 科技与企业 2012(16)

- [17].航空电子光纤通道协议分析与接口卡设计[J]. 测控技术 2010(02)

- [18].继电保护光纤通道的分析与保护探讨[J]. 价值工程 2010(09)

- [19].220kV线路保护光纤通道构成与故障查找[J]. 水电与新能源 2017(11)

- [20].博科光纤通道网络解决方案[J]. 微电脑世界 2012(05)

- [21].继电保护光纤通道的构成与维护[J]. 科技信息 2010(31)

- [22].一种改进的光纤通道存储扩展流量控制方法[J]. 电子学报 2009(10)

- [23].输电线路光纤通道的测试与维护[J]. 电世界 2017(05)

- [24].第六代光纤通道协议[J]. 办公自动化 2014(05)

- [25].时间触发光纤通道协议芯片的设计与实现[J]. 计算机工程 2018(10)

- [26].光纤通道故障告警处理技术报告[J]. 低碳世界 2017(33)

- [27].Emulex为戴尔提供16Gb光纤通道连接[J]. 计算机与网络 2012(15)

- [28].光纤通道在继电保护中的应用[J]. 大众用电 2011(08)

- [29].谈光纤通道在继电保护中的应用[J]. 企业家天地 2011(08)

- [30].共通共用——整合催生FCoE[J]. 每周电脑报 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6fb65c25c7e19189ace63183.html