# 高铁酸盐的制备及其应用

论文题目: 高铁酸盐的制备及其应用

论文类型: 硕士论文

论文专业: 物理化学

作者: 卢成慧

导师: 廖代伟

关键词: 高铁酸钾,高铁酸钡,制备,正极材料,高铁电池,掺杂

文献来源: 厦门大学

发表年度: 2005

论文摘要: 铁是自然界中含量较为丰富的元素,通常以Fe(0)、Fe(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)的价态存在。而Fe(Ⅵ)作为电池正极活性物质,其氧化反应为3电子过程,且反应产物为Fe(Ⅲ),与一般传统碱性电池相比较,它是一种高能无污染的绿色电池。它的研究已成为电池研究领域的一个热点。本论文旨在制备电极材料高纯度高铁酸盐以适应当前社会对高功率高容量电池的需求,首次提出K2FeO4稀溶液回收利用新方法。研究了K2FeO4和BaFeO4的电化学性质,提出稳定高铁酸盐添加剂的选择标准。本文以KClO、Fe(NO3)3·9H2O为原料,采用次氯酸盐氧化法来制备K2FeO4,并以制得的K2FeO4与Ba(CH3COO)2反应制备BaFeO4。研究了反应温度、反应时间、次氯酸钾与硝酸铁摩尔比、不同铁原料、过滤时间长短等对K2FeO4产率及纯度的影响;运用红外光谱(IR)、X -射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、热重(TG)以及差示扫描量热(DSC)等分析手段,分析表征了K2FeO4和BaFeO4的微观结构以及热分解特性;以制得的K2FeO4和BaFeO4为正极活性物质与Zn、Fe、Al负极活性物质配对,制备AAA型碱性高铁电池和钮扣式电池,考察了K2FeO4和BaFeO4的低负荷放电性能;并研究了掺杂物质对其放电性能的影响。研究结果表明制备高浓度KClO最适合的反应条件;反应温度为10 - 15℃,反应时间为90 - 120 min;制备K2FeO4最适合的反应条件为[ClO-]和Fe(NO3)3·9H2O的摩尔比为3:2,反应温度为30 - 35℃,反应时间为60 min。这样制得的K2FeO4和BaFeO4纯度可达到99.7%和95%以上。IR、XRD、SEM测试表明:K2FeO4是有金属光泽、紫黑色、长条状晶体。

论文目录:

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 前言

1.2 高铁酸盐发展简介

1.3 高铁酸盐的分析方法

1.4 高铁酸盐的应用

1.5 高铁酸盐电池的研究现状

1.6 高铁酸盐电池存在的问题

1.7 本论文主要研究内容和创新之处

第二章 高铁酸钾材料的制备与检测方法

2.1 实验部分

2.2 反应条件的确立

2.3 产物的微观结构分析

2.4 本章小结

第三章 高铁酸钡制备及其结构表征

3.1 实验

3.2 结果与讨论

3.3 本章小结

第四章 高铁酸盐的应用

4.1 实验

4.2 电池的制作、装配和测试

4.3 结果与讨论

4.4 高铁酸盐作为净水剂应用展望

本章小结

展望

参考文献

硕士期间发表的论文

致谢

发布时间: 2006-12-11

参考文献

- [1].高铁酸盐的制备及其电化学性能研究[D]. 王宏丽.四川大学2006

- [2].高铁酸盐的制备及其Fe（Ⅵ）向Fe（Ⅳ）转化的研究[D]. 于伟伟.郑州大学2005

- [3].铁的不同价态之间的转化与氢氧化铁残渣的后处理[D]. 关彩霞.郑州大学2007

- [4].超声强化铁电极电解制备高铁酸钠过程的作用机理研究[D]. 周琳芳.扬州大学2008

- [5].高铁酸盐及其绿色分解产物的性质研究[D]. 李海霞.郑州大学2003

- [6].功能高分子膜的制备及在电合成中的应用[D]. 许彩霞.福建师范大学2008

- [7].电解法制备高铁酸盐及其电化学性能研究[D]. 丁哲.郑州大学2004

相关论文

- [1].高铁酸盐的合成及在氧化降解DNBP中的应用[D]. 盖永才.大连理工大学2008

- [2].电解法制备高铁酸钾的研究[D]. 尚宏利.重庆大学2006

- [3].高铁酸盐的制备及其电化学性能研究[D]. 王宏丽.四川大学2006

- [4].高铁酸钾的制备及其去除水中污染物的初探[D]. 刘臣.哈尔滨工业大学2006

- [5].绿色水处理剂高铁酸钾的合成技术研究[D]. 冉亮.合肥工业大学2007

- [6].化学氧化法制备高铁酸钾及其处理有机废水的研究[D]. 董娟.东华大学2007

- [7].高铁酸盐的制备、表征及其在新型超铁（Ⅵ）电池中的应用研究[D]. 杨红平.湘潭大学2004

- [8].高铁酸盐的制备及其Fe（Ⅵ）向Fe（Ⅳ）转化的研究[D]. 于伟伟.郑州大学2005

- [9].高铁酸盐的制备及其应用研究[D]. 林智虹.福建师范大学2004

- [10].高铁酸盐的合成及其电化学性能研究[D]. 苏秀丽.新疆大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6fc2baafa08dd9c8d4754203.html