# 内分泌干扰物双酚A在饮用水处理过程中的典型行为研究

### 论文摘要

双酚A(BPA)是典型的内分泌干扰物,诸多研究表明BPA在试管试验与活体试验中均表现出对动物体急性毒性和对生殖、胚胎、神经系统发育的内分泌干扰影响,由于其在现代工业中的广泛应用,可以经由各种途径污染地表水体和地下水体,而地表水又是目前饮用水的重要水源之一,因而可能通过饮用水途径使人类遭受直接或潜在的暴露风险。更有研究表明,即使采用了氯氧化甚至臭氧氧化工艺,一些水厂的出厂水中仍有双酚A检出,由此对现有的饮用水常规和深度处理技术提出了新的挑战。本论文分别探讨了BPA在饮用水常规处理及常用工艺过程中的行为与归趋,具体为以下三个方面:在饮用水混凝过程中的行为特征、在活性炭处理工艺中的吸附行为、在臭氧消毒过程中的氧化降解规律,以期为客观评价BPA在饮用水净化工艺过程中的转化、归趋以及有效控制饮用水体中这类有机物的污染提供理论依据。以聚合氯化铝(PAC)作为混凝剂,探讨了双酚A(BPA)在模拟水体混凝过程中的去除效果和混凝特征。结果表明,在较低TOC浓度和浊度条件下,随着PAC投加量的增加,BPA的去除效果呈先上升后下降的趋势,本实验条件下最优的混凝剂投量约为BPA/PAC=1:2.6(质量比)。值pH值6.0~8.0时,混凝对BPA有相对较好的去除率,此时水体中铝盐多核络合物的电中和是混凝的主要作用机理。原水中的腐殖酸类有机物和浊度物质对BPA的混凝过程有较大的影响,较高浓度的腐殖酸类物质会削弱PAC对BPA的混凝效果,而随着浊度的提高,BPA的去除率呈先上升后下降的趋势。通过模拟实验,考察活性炭吸附BPA的速度,BPA活性炭吸附等温线的测定与绘制,并就溶液pH、吸附温度、溶液离子强度以及吸附质粒径等对吸附过程中BPA行为机制有较大影响的控制条件进行了逐个深入探讨。并就活性炭对BPA的吸附动力学及模型做了初步归纳。发现二级模型可以很好地描述整个吸附过程,说明活性炭对BPA的吸附以化学吸附为主。本文还考察了在饮用水臭氧消毒环境下BPA在臭氧直接作用下的氧化降解过程及机理,运用现代波谱分析手段对降解产物及途径进行了初步分析。并对影响BPA臭氧降解的主要影响条件做了探讨。研究论证了臭氧无法完全降解BPA,只能是将其氧化为某些混合副产物,而这些降解产物浓度是随反应时间逐渐积累而增大的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 环境内分泌干扰物（EDCs）的来源和种类

- 1.3 当前EDCs 的世界研究进展和状况

- 1.4 双酚A 的物化性质及在环境中的分布与来源

- 1.4.1 双酚A 的物化性质

- 1.4.2 环境中BPA 的来源

- 1.4.3 BPA 在环境中的分布情况

- 1.5 双酚A 在生物中的富集及其环境毒性

- 1.5.1 双酚A 的生物富集

- 1.5.2 双酚A 的生态毒性

- 1.5.3 BPA 对生物体的内分泌干扰机制

- 1.6 双酚A 的环境行为与归趋

- 1.6.1 物理化学法——吸附

- 1.6.2 生物降解

- 1.6.3 氯化作用

- 1.6.4 光降解

- 1.6.5 其它

- 1.7 饮用水处理工艺对EDCs 的去除

- 1.7.1 常规处理工艺

- 1.7.2 深度处理工艺

- 1.8 水环境中BPA 的分析方法

- 1.8.1 样品的预处理

- 1.8.2 BPA 的分析方法

- 1.9 本文的立题思想

- 第2章 双酚A 在饮用水混凝过程中的行为研究

- 2.1 前言

- 2.1.1 混凝机理

- 2.1.2 混凝剂

- 2.1.3 影响混凝效果的主要因素

- 2.2 装置和仪器

- 2.2.1 实验装置

- 2.2.2 主要实验仪器

- 2.3 实验材料与方法

- 2.3.1 主要实验药品及测定方法

- 2.3.2 实验方法

- 2.3.3 BPA 的分析测定

- 2.3.4 PDA 数据分析

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 混凝剂投加量对BPA 混凝的影响

- 2.4.2 pH 对BPA 混凝的影响

- 2.4.3 原水中TOC 对BPA 混凝的影响

- 2.4.4 原水浊度对BPA 混凝的影响

- 2.5 小结

- 第3章 活性炭对BPA 的吸附特性及动力学研究

- 3.1 前言

- 3.2 活性炭吸附

- 3.2.1 活性炭的吸附特性

- 3.2.2 影响活性炭吸附的因素

- 3.2.3 活性炭的选择

- 3.2.4 活性炭在饮用水处理中的应用

- 3.3 实验部分

- 3.3.1 材料与方法

- 3.4 结果与讨论

- 3.5 小结

- 第4章 臭氧氧化降解饮用水中BPA 效果研究

- 4.1 前言

- 4.2 臭氧氧化降解有机物的影响因素

- 4.2.1 臭氧化混合气进气量

- 4.2.2 臭氧化过程的搅拌速度

- 4.2.3 溶液pH

- 3 的投加方式'>4.2.4 气态O3的投加方式

- 4.2.5 溶液温度

- 4.2.6 催化剂

- 4.2.7 有机物浓度

- 4.3 实验材料与方法

- 4.3.1 试剂与仪器

- 4.3.2 实验方法

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 不同臭氧投加量条件下BPA 去除效果

- 4.4.2 不同初始浓度BPA 的降解

- 254 的变化'>4.4.3 臭氧氧化过程中UV254的变化

- 4.4.4 臭氧投加时间对BPA 降解的影响

- 4.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纸制品中双酚A对人体健康的影响[J]. 低碳世界 2020(01)

- [2].国内低端料过剩PC价格仍有走跌空间[J]. 乙醛醋酸化工 2020(04)

- [3].超高效液相色谱串联质谱法测定饮用水中双酚S、双酚F和双酚A[J]. 环境卫生学杂志 2020(02)

- [4].我国双酚A市场分析及展望[J]. 化学工业 2020(02)

- [5].环境和人体中的双酚A分析方法研究进展[J]. 环境卫生学杂志 2020(03)

- [6].海湾化学双酚A项目青岛开工[J]. 塑料工业 2020(08)

- [7].黄菖蒲与美人蕉对水体中双酚A的去除效果研究[J]. 西南林业大学学报(自然科学) 2020(06)

- [8].双酚A的检测现状及其发展趋势[J]. 包装工程 2019(03)

- [9].双酚F的合成方法及其应用研究[J]. 应用化工 2018(04)

- [10].双酚A的生产及市场情况分析[J]. 化学工业 2018(03)

- [11].双酚A与热敏纸[J]. 化学教育 2012(10)

- [12].双酚A型环氧树脂的合成[J]. 精细化工中间体 2016(05)

- [13].医疗器械中双酚A的应用及安全评价[J]. 中国医疗器械杂志 2016(06)

- [14].分光光度法检测碗装方便面包装纸双酚A的含量[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [15].热敏变色纺织品中双酚A含量风险分析[J]. 上海纺织科技 2016(12)

- [16].超高效液相色谱-串联质谱法检测婴幼儿乳粉中双酚A和壬基酚[J]. 预防医学论坛 2017(03)

- [17].研究:塑料奶瓶不含双酚A也未必安全[J]. 乙醛醋酸化工 2017(04)

- [18].双酚A的内分泌干扰效应研究进展[J]. 生态科学 2017(03)

- [19].双酚A对记忆功能的影响及其机制研究进展[J]. 现代预防医学 2017(16)

- [20].新技术可快速清除水中双酚A[J]. 饮料工业 2017(04)

- [21].新技术30分钟清除水中99%双酚A[J]. 乙醛醋酸化工 2017(09)

- [22].我国双酚A生产技术的研究进展[J]. 精细与专用化学品 2017(10)

- [23].固相萃取-高效液相色谱法测定食品接触塑料中的双酚A[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [24].浅谈双酚A在食品包装材料中的应用[J]. 科技展望 2016(25)

- [25].2015年中国双酚A市场分析及前景展望[J]. 中国石油和化工经济分析 2016(08)

- [26].双酚A暴露与儿童肥胖关系的研究进展[J]. 中国儿童保健杂志 2015(06)

- [27].中国对双酚A实施反倾销存在的问题及改进措施[J]. 对外经贸实务 2013(12)

- [28].双酚A行业发展现状及趋势预测[J]. 中国石油和化工经济分析 2013(10)

- [29].近九成40岁以上者尿中有双酚A[J]. 科学养生 2011(12)

- [30].纳米铁的绿色合成及其对双酚A的降解研究[J]. 广东化工 2020(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6fd1e52efde3361ed546ed03.html