# 锆刚玉莫来石质多孔陶瓷材料的研究

### 论文摘要

本文以苏州土、α-Al2O3、硅酸锆为主要原料,合成主晶相为锆刚玉莫来石的陶瓷基体材料,采用常温松香发泡工艺制备轻质多孔陶瓷材料。为了获得性能优异的基体材料,充分利用刚玉相常温强度高和莫来石相高温力学性能好的优点。基体材料按照形成刚玉相与莫来石相的比为1:3进行配料,为了提高材料的韧性,引入氧化锆进行增韧。实验考察了MgO、CaO、BaO、CeO2、Y2O3等矿化剂对材料各项性能的影响,并运用阿基米德原理表征了材料的体积密度、抗折强度、线收缩率、气孔率等性能。同时探讨了各种添加剂的加入量、原料的细度、烧成温度对锆刚玉莫来石质陶瓷材料性能的影响。利用X射线衍射仪分析并计算了材料的晶相组成,通过测试材料的力学性能及观察电子扫描电镜下的微观结构,研究氧化锆的微裂纹效应及矿化剂对材料各项性能的影响规律。本研究采用松香发泡法制备锆刚玉莫来石质多孔陶瓷材料。实验探讨了发泡剂的皂化程度、明胶、碳酸钙等因素对发泡剂性能的影响,并考查了明胶、硫酸铝及松香皂等对多孔陶瓷成型性能的影响。研究表明:当基体材料中合成的刚玉相与莫来石相的比为1:3时,硅酸锆加入量为23%、碳酸钡2.7%、氧化镁1.2%,在1550℃下能够合成锆刚玉莫来石质陶瓷材料。经测试,该材料具有较好的常温力学性能及优良的高温性能,其抗折强度达332.4MPa,抗热震次数达18次。以此配方作为基体材料,采用松香发泡工艺,制得的多孔陶瓷材料的性能为:体积密度0.32g/cm3,抗压强度1.8MPa,抗热震次数24次,导热系数0.075W/（m·K）。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 2 文献综述

- 2O3-ZrO2-SiO2 系统的组成'>2.1 Al2O3-ZrO2-SiO2系统的组成

- 2.1.1 主晶相的组成

- 2.1.2 刚玉莫来石复相陶瓷发展概况与特性

- 2.2 改善刚玉莫来石复相陶瓷性能的研究

- 2.2.1 氧化锆对刚玉莫来石复相陶瓷材料性能的影响

- 2.2.2 矿化剂对刚玉莫来石复相陶瓷性能的影响

- 2.2.3 矿化剂对锆刚玉莫来石复相陶瓷性能的影响

- 2.3 多孔陶瓷概述

- 2.3.1 多孔陶瓷材料的分类

- 2.3.2 多孔陶瓷的制备工艺

- 2.3.3 多孔陶瓷的性能研究及表征

- 2.4 发泡成型法

- 2.4.1 发泡剂的种类

- 2.4.2 发泡剂的发泡机理

- 2.4.3 发泡剂的性能及表征方法

- 3 锆刚玉莫来石质材料的合成研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.2.1 实验器材

- 3.2.2 试样的制备

- 3.2.3 实验工艺流程

- 3.2.4 试样检测

- 3.3 实验内容

- 3.3.1 合成刚玉莫来石材料的实验

- 3.3.2 合成锆刚玉莫来石材料的实验

- 3.3.3 氧化镁对材料性能的影响实验

- 3.3.4 碳酸钙对材料性能的影响实验

- 3.3.5 碳酸钡对材料性能的影响实验

- 3.3.6 氧化铈、氧化钇对材料性能的影响实验

- 3.3.7 正交实验

- 3.3.8 优化实验

- 3.3.9 氧化铝煅烧温度对材料性能的影响实验

- 3.3.10 球磨时间对材料性能的影响实验

- 3.4 结果分析与讨论

- 3.4.1 刚玉莫来石为主晶相材料的合成

- 3.4.2 硅酸锆掺入量对刚玉莫来石质材料性能的影响

- 3.4.3 矿化剂组成与用量对锆刚玉莫来石质材料性能的影响

- 3.4.4 煅烧氧化铝对材料性能的影响

- 3.4.5 工艺对材料性能的影响

- 4 锆刚玉莫来石质多孔陶瓷的制备

- 4.1 引言

- 4.2 实验

- 4.2.1 实验原料

- 4.2.2 实验仪器与设备

- 4.2.3 实验工艺流程

- 4.2.4 试样的制备

- 4.2.5 试样的检测及表征

- 4.3 实验内容

- 4.3.1 松香皂的制备

- 4.3.2 发泡剂母液的制备

- 4.3.3 泡沫泥浆的制备

- 4.3.4 干燥制度实验

- 4.3.5 烧成温度制度实验

- 4.3.6 导热系数测试实验

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 明胶对发泡剂母液发泡性能的影响

- 4.4.2 松香皂对发泡剂母液发泡性能的影响

- 4.4.3 碳酸钙对发泡剂母液发泡性能的影响

- 4.4.4 球磨时间对泡沫泥浆成型性能的影响

- 4.4.5 硫酸铝对泡沫泥浆性能的影响

- 4.4.6 明胶对泡沫泥浆性能的影响

- 4.4.7 干燥制度对坯体性能的影响

- 4.4.8 烧成制度对多孔陶瓷性能的影响

- 4.4.9 试样体积密度与导热系数、抗压强度的关系

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].多孔陶瓷材料的制备与应用进展[J]. 南方农机 2019(11)

- [2].多孔陶瓷材料的制备与应用进展[J]. 陶瓷 2017(11)

- [3].关于多孔陶瓷材料在环境工程中的应用分析[J]. 化工管理 2015(36)

- [4].凝胶-注模法制备多孔陶瓷材料中的坯体干燥过程分析[J]. 人工晶体学报 2016(05)

- [5].多孔陶瓷材料的制备及应用分析[J]. 黑龙江科技信息 2016(23)

- [6].多孔陶瓷材料的制备研究进展[J]. 耐火材料 2012(03)

- [7].多孔陶瓷材料的制备与前景[J]. 河南建材 2009(02)

- [8].多孔陶瓷材料在环境工程中的应用[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [9].多孔陶瓷材料在天线罩上的应用进展[J]. 陶瓷学报 2008(04)

- [10].多孔陶瓷材料的研究现状及应用[J]. 陶瓷 2008(07)

- [11].建筑回收物制备多孔陶瓷材料及其性能表征[J]. 功能材料 2019(12)

- [12].多孔陶瓷材料及其在环境工程中的应用研究[J]. 化工管理 2018(23)

- [13].多孔陶瓷材料引领国内过滤技术发展[J]. 中国粉体工业 2008(05)

- [14].多孔陶瓷材料在环境工程中的应用多分析[J]. 绿色环保建材 2017(12)

- [15].多孔陶瓷材料测试技术研究[J]. 江苏陶瓷 2014(04)

- [16].多孔陶瓷材料在高温气体干法除尘中的应用[J]. 环境工程 2012(03)

- [17].多孔陶瓷材料的制备技术与研究现状[J]. 铸造技术 2010(08)

- [18].节能减排材料的一支奇葩——多孔陶瓷材料[J]. 中国建材 2008(10)

- [19].利用工业尾矿制备多孔陶瓷材料的研究与应用[J]. 化工矿物与加工 2018(01)

- [20].牺牲模板法制备多孔陶瓷材料的研究进展[J]. 电子元件与材料 2015(08)

- [21].一种泡沫型多孔陶瓷材料及其制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2018(04)

- [22].多孔陶瓷材料的制备工艺研究进展[J]. 化工管理 2017(22)

- [23].对包钢稀土矿进行多孔陶瓷材料的制备与研究[J]. 中国陶瓷 2017(09)

- [24].粉煤灰-城市污泥基多孔陶瓷材料的制备及性能[J]. 材料科学与工程学报 2016(05)

- [25].浅谈多孔陶瓷材料制备工艺技术[J]. 现代技术陶瓷 2012(04)

- [26].蚀变岩型金尾矿制备多孔材料的微观特征及其性能研究[J]. 佛山陶瓷 2020(03)

- [27].催化剂白泥添加造孔剂制备多孔陶瓷材料[J]. 科学技术与工程 2019(08)

- [28].环保型多孔陶瓷材料的影响因素研究[J]. 材料研究与应用 2008(04)

- [29].纤维构架空间制备氧化铝多孔陶瓷材料[J]. 陶瓷学报 2018(02)

- [30].高温烟气过滤用多孔陶瓷材料的研制[J]. 硅酸盐通报 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/70477ab6497846a668a9b15e.html