# 无机纳米粒子—聚氨酯改性环氧树脂性能研究

### 论文摘要

热固性环氧固化物有着良好的机械性能、电绝缘性能及较好的粘接性能,其优异的综合性能是其他大多数热固性树脂所无法比拟的,在三大通用热固性树脂中占主导地位。但其韧性差,耐热性低等缺点限制了应用范围,而随着经济和科学技术的发展,对热固性环氧树脂有了更高的要求。目前针对环氧树脂的改性方法有很多种,但都是以单一的方法为主,真正将两种或两种以上方法合并的较少,基于此,本文用热塑性聚氨酯为增韧剂改善其脆性,在此基础上添加无机纳米粒子提高复合材料的耐热性能,将两种改性方法并用发挥正协同效应。本文以环氧树脂（EP）为基体,聚氨酯（PU）为增韧剂,甲基四氢苯酐（MeTHPA）为固化剂,制备PU-EP聚合物。通过对其力学性能和热稳定性的测试,确定了PU在该体系中的最佳含量为30wt%。以PU-EP为有机预聚体,经偶联剂改性的纳米二氧化硅为无机填料,制备SiO2/PU-EP纳米复合材料,并对该材料进行微观形貌分析和结构表征。利用万能电子拉力试验机、热重分析仪（TG）、阻抗分析仪、高阻计及耐压测试仪的测试。测试结果显示,在纳米SiO2含量为2wt%时,材料的剪切强度和冲击强度达到最大值,分别为27.40MPa、25.07KJ/m2;同时有效地提高了材料的热分解温度;随着SiO2含量的增加,介电常数和介电损耗增大,体积电阻率和击穿强度降低。研究了无机组分含量均为2wt%时,三种无机纳米组分（即:SiO2、Al2O3和TiO2）对复合材料性能的影响,制备了SiO2/PU-EP、Al2O3/PU-EP和TiO2/PU-EP纳米复合材料。通过抗剪切断裂面、剪切强度、冲击强度以及TG的表征手段对三种材料进行分析。分析结果表明:在无机纳米粒子含量都为2wt%的情况下,Al2O3/PU-EP纳米复合材料的力学性能和热分解温度最好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 纳米粒子的特性与表面修饰

- 1.1.1 纳米粒子的特点

- 1.1.2 纳米粒子表面改性的目的及方法

- 1.2 聚合物/无机纳米复合材料

- 1.2.1 聚合物/无机纳米复合材料的制备方法

- 1.2.2 环氧树脂纳米复合材料的研究现状

- 1.3 课题研究目的意义

- 1.4 课题研究的主要内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验原料及仪器设备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器及测试设备

- 2.2 实验过程

- 2.2.1 PU-EP 体系的制备

- 2.2.2 无机纳米粒子的表面修饰

- 2.2.3 纳米复合材料的制备

- 2.2.4 模具处理

- 2.3 测试样品的制备及性能测试

- 2.3.1 红外光谱测试

- 2.3.2 扫描电子显微镜测试

- 2.3.3 力学性能测试

- 2.3.4 热重分析

- 2.3.5 电学性能的测试

- 2.4 本章小结

- 第3章 结果与讨论

- 3.1 聚氨酯对环氧树脂性能影响

- 3.1.1 PU-EP 体系红外光谱分析

- 3.1.2 PU-EP 体系力学性能分析

- 3.1.3 PU-EP 体系耐热性能的分析

- 2含量对SiO2/PU-EP 复合材料性能的影响'>3.2 SiO2含量对SiO2/PU-EP 复合材料性能的影响

- 2/PU-EP 的微观结构分析'>3.2.1 SiO2/PU-EP 的微观结构分析

- 2/PU-EP 复合材料的红外光谱'>3.2.2 SiO2/PU-EP 复合材料的红外光谱

- 2/PU-EP 复合材料的力学性能'>3.2.3 SiO2/PU-EP 复合材料的力学性能

- 2/PU-EP 复合材料的耐热性能'>3.2.4 SiO2/PU-EP 复合材料的耐热性能

- 2/PU-EP 复合材料的介电性能'>3.2.5 SiO2/PU-EP 复合材料的介电性能

- 2/PU-EP 复合材料体积电阻率'>3.2.6 SiO2/PU-EP 复合材料体积电阻率

- 2/PU-EP 复合材料的击穿强度'>3.2.7 SiO2/PU-EP 复合材料的击穿强度

- 3.3 三种纳米粒子对PU-EP 复合材料性能的影响

- 3.3.1 复合材料抗剪切试样断裂面分析

- 3.3.2 纳米粒子对PU-EP 体系力学性能影响

- 3.3.3 纳米粒子对PU-EP 体系热分解温度的影响

- 3.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于原子转移自由基聚合的无机纳米粒子表面接枝改性方法研究进展[J]. 化工新型材料 2019(05)

- [2].聚乳酸/无机纳米粒子复合材料研究进展[J]. 科技导报 2013(26)

- [3].各向异性无机纳米粒子的研究进展[J]. 材料导报 2012(S1)

- [4].无机纳米粒子表面修饰研究进展[J]. 塑料制造 2009(07)

- [5].聚四氟乙烯无机纳米复合材料的研究进展[J]. 化工新型材料 2012(09)

- [6].无机纳米粒子协同无卤阻燃聚丙烯的研究进展[J]. 材料导报 2019(S1)

- [7].无机纳米粒子改性剂对高聚物增强增韧的研究[J]. 包装工程 2008(10)

- [8].无机纳米粒子在环氧树脂增韧改性中的应用[J]. 热固性树脂 2018(06)

- [9].无机纳米粒子改性不饱和聚酯树脂研究进展[J]. 中国塑料 2018(03)

- [10].通过ATRP法接枝改性无机纳米粒子研究进展[J]. 广州化工 2015(24)

- [11].手性无机纳米粒子:生物应用的新机遇[J]. 科学通报 2013(24)

- [12].无机纳米粒子增韧改性环氧树脂的研究进展[J]. 塑料科技 2008(12)

- [13].弹性体/无机纳米粒子复合体系增强增韧回收ABS树脂[J]. 现代塑料加工应用 2013(04)

- [14].无机纳米粒子改性聚苯乙烯研究进展[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [15].聚丙烯纳米复合材料的热老化[J]. 高分子材料科学与工程 2008(10)

- [16].无机纳米颗粒在锂离子电池复合电解质中的应用[J]. 山东化工 2020(08)

- [17].聚己内酯/无机纳米复合材料的研究与应用进展[J]. 塑料科技 2019(05)

- [18].石墨烯复合材料的应用研究进展[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [19].浅谈纳米塑料的生产方法与应用[J]. 黑龙江科技信息 2012(20)

- [20].锂离子电池凝胶聚合物电解质制备技术进展[J]. 化工新型材料 2012(01)

- [21].无机纳米粒子对聚苯乙烯泡孔结构影响的研究[J]. 塑料科技 2011(01)

- [22].聚酰胺1212/层状无机纳米粒子复合材料的研究[J]. 塑料科技 2018(04)

- [23].最新专利[J]. 合成纤维工业 2008(02)

- [24].黑土无机纳米微粒对玉米秸秆腐解水溶性产物的影响[J]. 水土保持学报 2012(02)

- [25].无机纳米粒子/PA66/POE-g-MAH复合材料研究[J]. 塑料工业 2010(01)

- [26].几种油溶性无机纳米粒子润滑添加剂的减摩性能[J]. 石油炼制与化工 2008(09)

- [27].无机纳米粒子改性SMF树脂涂层耐磨性研究[J]. 林产工业 2019(11)

- [28].PE/无机纳米粒子复合材料研究进展[J]. 江苏工业学院学报 2008(02)

- [29].聚丙烯/无机纳米复合材料研究进展[J]. 材料导报 2008(03)

- [30].黑钙土无机纳米粒子对玉米秸秆腐解形成产物的影响[J]. 科技致富向导 2012(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7056ca9ef7bfe546d26ea2ed.html