# 电机转子动平衡去重控制系统的研究与设计

### 论文摘要

随着现代化工业的迅猛发展和电机行业地位的持续加强,社会对电机的需求量不断扩大,产品质量要求日益提高。中小型电机转子在生产过程中产生的原始不平衡量,是影响电机产品质量的主要因素,因此必须在装配前进行动平衡校正。充分考虑到国内电机类企业生产现状,合理利用我国丰富的人力资源,同时满足电机转子对先进动平衡校正技术的需求,本文设计了以嵌入式系统为核心的电机转子动平衡去重控制系统,并对关键技术进行了研究和改进。首先,对基于R型铣刀的电机转子去重模型建模,分析转子圆周上的槽分布和去重质量的轴向分布对实际去除不平衡量的影响,设计了铣削去重策略,并通过对铣削加工中出现的误差特性进行分析,提出了基于支持向量回归机的误差补偿方法。其次,在分析系统需求的基础上,对转子动平衡去重控制系统进行了整体设计。并实现了嵌入式系统与单片机间的串口通信协议,深入研究了对步进电机的控制方式。通过建立交叉编译环境、移植系统启动引导程序BootlLoader、移植和配置Linux内核、构建根文件系统几个部分,实现了硬件平台上的嵌入式Linux软件平台的构建。最后,设计并实现了系统软件。结合步进电机的控制特性,设计并实现了步进电机的驱动程序。在研究QT核心机制的基础上,完成了QT的移植,实现了对触摸屏的支持和串口类的扩展,并根据QT的功能和特性,设计了电机转子动平衡控制界面并完成了应用程序的编写。实验结果表明,本文对电机转子去重模型的建模和基于支持向量回归机的误差补偿方法有效提高了加工精度和加工效率。所设计的电机转子动平衡去重控制系统能够较好的完成对电机转子的动平衡校正,达到了预期的目标。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 动平衡校正技术的发展与现状

- 1.2.1 动平衡理论的发展

- 1.2.2 动平衡校正设备的发展

- 1.2.3 国内动平衡的发展现状与不足

- 1.3 论文的研究内容和章节安排

- 第二章 刚性转子动平衡分析

- 2.1 转子平衡理论

- 2.2 转子不平衡状态的分类

- 2.3 不平衡量的表达方式

- 2.4 刚性转子的二面平衡

- 2.5 本章小结

- 第三章 转子去重策略设计

- 3.1 转子去重模型建模

- 3.1.1 铣削去重建模

- 3.1.2 转子圆周上槽分布的影响分析

- 3.1.3 去重质量轴向分布的影响分析

- 3.2 基于SVR的动平衡去重误差补偿

- 3.2.1 支持向量回归机分析

- 3.2.2 转子铣削误差分析

- 3.2.3 误差补偿方法

- 3.3 本章小结

- 第四章 动平衡去重控制系统的整体设计

- 4.1 系统需求的分析

- 4.2 系统整体结构的设计

- 4.3 串口通信协议的设计

- 4.4 步进电机控制

- 4.5 嵌入式Linux软件平台的构建

- 4.5.1 交叉编译环境的建立

- 4.5.2 Bootloader的移植

- 4.5.3 内核的移植

- 4.5.4 根文件系统的构建

- 4.6 本章小结

- 第五章 系统软件的设计与实现

- 5.1 驱动程序的设计

- 5.1.1 字符设备驱动分析

- 5.1.2 步进电机驱动程序的设计

- 5.2 QT人机交互界面的设计

- 5.2.1 QT/E的分析

- 5.2.2 QT的移植

- 5.2.3 应用程序的设计

- 5.3 本章小结

- 第六章 电机转子动平衡去重实验

- 6.1 建模方法的去重实验

- 6.2 误差补偿仿真及分析

- 6.3 应用误差补偿的去重实验

- 6.4 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 课题的展望

- 参考文献

- 致谢

- 发表论文

### 相关论文文献

- [1].转子动平衡的应用[J]. 广东化工 2016(10)

- [2].浅谈转子动平衡技术[J]. 石油和化工设备 2013(04)

- [3].转子动平衡技术探讨[J]. 中国设备工程 2011(02)

- [4].谈对转子动平衡检验技术分析[J]. China's Foreign Trade 2010(12)

- [5].电机转子动平衡去重技术的工艺研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(12)

- [6].基于遗传算法的航空发动机转子动平衡优化计算[J]. 现代机械 2017(03)

- [7].探讨石油化工厂离心泵转子动平衡技术[J]. 科技创新导报 2015(09)

- [8].一次加准法在汽轮机低压转子动平衡中的应用[J]. 广西电业 2014(03)

- [9].转子动平衡技术的研究现状和进展[J]. 广东石油化工学院学报 2012(03)

- [10].基于三点加重法的转子动平衡研究[J]. 机床与液压 2016(23)

- [11].转子动平衡技术研究与应用[J]. 工业设计 2017(04)

- [12].大型笼式转子动平衡机的开发与应用[J]. 水泥技术 2016(06)

- [13].浅析电机转子动平衡试验检测方法[J]. 科技创新与应用 2014(31)

- [14].转子动平衡影响系数法的实用化程序研究[J]. 热力发电 2012(05)

- [15].某发动机高压压气机转子动平衡模拟件工装的设计计算[J]. 航空科学技术 2010(04)

- [16].陀螺电机转子动平衡激光精密去重技术[J]. 导航与控制 2019(05)

- [17].鼠笼型转子动平衡工艺研究及分析[J]. 新技术新工艺 2015(12)

- [18].400MW燃气轮发电机转子动平衡试验方法[J]. 东方电机 2009(01)

- [19].两跨四支撑轴系转子低速动平衡实验研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [20].大吨位双悬臂转子动平衡特性研究[J]. 中国设备工程 2018(16)

- [21].基于VB设计多级水泵转子动平衡测试系统[J]. 光电技术应用 2019(03)

- [22].盘类转子动平衡机摆架有限元分析及优化设计[J]. 机械制造 2015(01)

- [23].转子动平衡首次试重相位的实验研究[J]. 机械强度 2008(02)

- [24].电机转子动平衡工艺研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(01)

- [25].大型二氧化硫风机振动故障诊断与转子动平衡现场校正[J]. 矿山机械 2018(01)

- [26].LB电机转子动平衡半自动去重系统的研制[J]. 企业家天地 2013(11)

- [27].双转子航空发动机转子动平衡研究[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2009(02)

- [28].单平面转子动平衡实验理论研究[J]. 电站系统工程 2017(03)

- [29].基于时域—频谱分析的混流式水轮机组转子动平衡试验[J]. 水电能源科学 2016(08)

- [30].制冷机冷却风扇转子动平衡技术的研究[J]. 黑龙江交通科技 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7062f0560629b4c08c6a9769.html