# 基于并矢格林函数的PEC/PMC边界外推截断法

### 论文摘要

源-场问题是电磁场中的一个很重要的问题。无论是理论研究还是实际应用，源-场关系的表达和计算都是电磁场问题的关键。对大部分电磁场问题而言，只要源-场问题得到解决，其它问题也会迎刃而解。本文讨论的基于并矢格林函数（DGF）的PEC／PMC边界外推截断（BET）法正是围绕这一关键问题，探讨一种源-场关系的计算方法。作为一种关于源-场计算方法的研究，本文采用基于DGF的PEC／PMC BET法讨论了在源为已知的情况下对外场（辐射场）的求取。作为一种方法和思路，PEC／PMC BET的适用范围并不仅仅限于对外场的求取，在其它方面，例如矩量法中对等效源的计算中，这种方法也同样有效；同时，虽然本文进行的讨论是基于DGF解析解的，但PEC／PMC BET方法本身并不受这种限制，原则上同样可以用于数值方法。基于DGF的PEC／PMC BET法是一种基于解析解的半数值法，它的关键就在于内-外问题的转化。通过内问题的解析解来求得外问题的半数值解，很好地发挥了解析法和数值法各自的优势。既避免了解析法中复杂的推导和计算过程，也大大减小了数值法中的计算量。此外，PEC／PMC边界均值方法的采用进一步降低了边界处理的难度。本文首先从传输线模型出发，分析了传输线方程的解从内域模型扩展到外域模型的方法和过程。通过传输线与平面波的对偶关系，对平面波的类似特性进行了对比分析，并介绍了解的扩展、边界截断以及内-外问题的转化的概念。以方波导作为自由空间的内问题模型，阐述了电磁场问题中PEC／PMC BET和内-外问题的转化原理。在上述基础上，通过对PEC半平面的内问题模型的建立，应用PEC／PMC BET法分析了点源情况下PEC半平面的外场分布（外问题），并在理论分析和数值计算过程中体现了这种方法的优势。在对PEC半平面问题的讨论中，从内问题模型的建立到辐射场的计算，本文详细分析并总结了基于DGF的PEC／PMC BET法的应用步骤。作为基于DGF的PEC／PMC BET法另一个具体应用，采用所总结的分析方法应用步骤，对点源情况下同轴波导外问题的场强分布进行了讨论。全面详细地对基于DGF的PEC／PMC BET方法的使用进行了进一步的分析和总结，同时也进一步验证了这种方法的可行性。本文最后运用相关章节对PEC半平面和同轴波导的分析方法和分析结果，结合实际应用，对移动通信工程设计与施工中可能遇到的某些问题进行了分析，并提出了原则性解决方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 电磁场中的内问题和外问题

- 1.1.2 电磁场求解方法分类

- 1.1.3 外问题传统解法的局限性

- 1.2 问题的提出与意义

- 1.3 研究现状

- 1.4 本文的研究内容和主要工作

- 第2章 平面波解的扩展与边界截断

- 2.1 传输线与平面波的对偶关系

- 2.2 解的扩展

- 2.2.1 传输线内问题的解及其扩展

- 2.2.2 平面波内问题解的扩展

- 2.3 边界截断

- 2.3.1 电路模型类比

- 2.3.2 有耗传输线外问题边界截断

- 2.3.3 有耗媒质平面波外问题边界截断

- 2.4 小结

- 第3章 自由空间与方波导边界外推截断法

- 3.1 并矢格林函数分类

- 3.2 方波导内并矢格林函数

- 3.3 方波导内源-场关系

- 3.3.1 PEC波导壁内场

- 3.3.2 PMC波导壁内场

- 3.4 自由空间与方波导边界外推及截断

- 3.4.1 内场数值计算与对比分析

- 3.4.2 边界外推截断与自由空间

- 3.5 小结

- 第4章 边界外推截断法与半无限大PEC平面

- 4.1 径向PEC片圆波导内并矢格林函数

- 4.2 径向PEC片圆波导内场分析

- 4.3 径向PEC片圆波导内场计算

- 4.4 波导外壁外推截断与PEC半平面

- 4.4.1 与解析解的比较

- 4.4.2 计算精度对结果的影响

- 4.5 小结

- 第5章 边界外推截断法与同轴波导外问题

- 5.1 同轴波导内问题

- 5.1.1 并矢格林函数分类

- 5.1.2 源-场关系

- 5.1.3 第一类磁型并矢格林函数

- 5.1.4 混合边界磁型并矢格林函数

- 5.2 同轴波导内场分析计算

- 5.2.1 源-场关系

- 5.2.2 近波导内壁场量计算

- 5.2.3 远波导内壁场量分析

- 5.3 边界外推截断法与同轴波导外场分析

- 5.3.1 边界外推截断法与内-外问题转化

- 5.3.2 单点源近场分析

- 5.3.3 单点源远场分析

- 5.3.4 双点源远场分析

- 5.4 小结

- 第6章 在移动通信工程中的应用

- 6.1 PEC半平面与基站天线

- 6.1.1 天线安装环境

- 6.1.2 金属面对全向天线远场方向图的影响

- 6.2 横向开缝同轴漏缆与室内覆盖

- 6.2.1 开缝方式与波瓣宽度

- 6.2.2 覆盖需求与开缝方式

- 6.3 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 同轴波导混合边界并矢格林函数

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/708aaeba37b6be657b6d55b4.html