# 水性油墨用苯乙烯—丙烯酸树脂的制备

### 论文摘要

本课题系企业委托研发项目,目的是合成一种丙烯酸——苯乙烯聚合物,目前该聚合物主要应用于水性油墨连接料,在国内使用十分广泛,该类水性树脂的生产,可以取代国外进口产品,市场前景良好。聚合物的主要技术指标和特点是：数均分子量3000左右、窄分子量分布、玻璃化转变温度约100℃、无色透明、具有良好(碱)水溶解性。其中,控制树脂低分子量和窄分布,保证树脂外观的无色透明是本课题主要难点。课题主要从溶剂、引发剂种类及用量、反应温度选择、生产工艺流程四个方面,研究解决生产中的问题。研究采用了半连续反应溶液聚合法,使用丙烯酸、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯单体三元共聚合,三种单体的实验配方比例为32：60：8,合成出的树脂玻璃化转变温度约100℃,树脂羧酸含量合适、酸值约为210,(碱)水溶解性能良好,且树脂透明有光泽。研究中筛选对比了多种工业上常见的溶剂,发现使用乙醇独甲醚作溶剂,体系沸点可以达到比较理想的约121℃,利于分子量控制,同时该溶剂能很好的分散和溶解引发体系、各种单体及共聚合产物。更重要的是使用乙二醇独甲醚溶剂得到的聚合产品无色、透明,解决了树脂外观达不到进口标准的难题。研究发现反应温度从聚合物分子量、共聚物无规度、引发剂半衰期匹配三方面影响聚合反应。高温利于分子量降低；反应温度在110℃以上合成的共聚物无规度高、丙烯酸单元在链段上分布均匀,能保证产品透明性和溶解性能；引发剂半衰期随反应温度的升高而降低,引发剂半衰期要控制在1小时以内才有利于反应的控制。对比研究了多种引发剂和引发体系,发现单独使用质量分数4至6份BPO或TBPB作引发剂,在121℃下可聚合产生一系列数均分子量低于5000的树脂,实现了对产品分子量控制的问题,满足了产品低分子量的要求。研究了引发剂加料工艺与引发剂消耗速率的关系,提出了理论计算模型,并通过实践结果证明,得到了最佳工艺路线为使用BPO与TBPB复配引发剂,采用50%TBPB预加、BPO和50%TBPO滴加的生产工艺,可以在使用总计4份引发剂量时,生产分子量约3000、窄分布、无色透明具有良好水溶性的树脂。本课题还对树脂进行了放大实验,采用的是自行设计的带搅拌不锈钢夹套反应釜,反应釜设计容量8升,取得了成功,为工业生产奠定了良好的基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1. 引言

- 1.2. 油墨概述

- 1.2.1 油墨的组成

- 1.2.2 水性油墨概述

- 1.2.3 水性丙烯酸树脂概述

- 1.2.4 水性丙烯酸树脂的分类

- 1.2.5 丙烯酸—苯乙烯水性树脂的特点

- 1.2.6 丙烯酸—苯乙烯水性树脂的指标

- 1.2.7 各种单体所提供的性能

- 1.3. 水溶性丙烯酸树脂合成工艺和方法

- 1.3.1 溶液聚合法

- 1.3.2 半连续聚合法的概述

- 1.3.3 聚合温度对聚合的影响

- 1.3.4 引发剂对聚合的影响

- 1.4. 国内外丙烯酸系水性涂料的研究生产情况

- 1.4.1 BASF的聚合工艺

- 1.4.2 Johnson的聚合工艺

- 1.4.3 Henkel的聚合工艺

- 1.4.4 国内情况

- 第二章 实验部分

- 2.1. 树脂的合成

- 2.1.1 原料来源与规格

- 2.1.2 主要仪器设备及规格

- 2.1.3 树脂合成实验

- 2.2. 树脂的表征

- 2.2.1 红外光谱分析

- 2.2.2 树脂玻璃化温度

- 2.2.3 树脂的分子量及其分布

- 2.2.4 树脂的软化点

- 2.2.5 树脂的酸值

- 2.2.6 固含量的测定

- 2.2.7 油墨树脂水溶性的测定

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 合成树脂的技术指标

- 3.1.1 目标树脂的基本组成

- 3.1.2 目标树脂的分子量及分布

- 3.1.3 目标树脂的其他表征

- 3.2 实验基础方案的确定

- 3.2.1 聚合方法的选择

- 3.2.2 基础配方

- 3.3 溶剂的选择及其影响

- 3.3.1 溶剂对溶液聚合的影响因素

- 3.3.2 溶剂对各种单体及聚合物的溶解情况

- 3.3.3 溶剂对分子量的影响

- 3.3.4 溶剂的选择与树脂的外观

- 3.4 引发剂的影响及选择

- 3.4.1 不同引发剂对分子量的影响

- 3.4.2 引发剂用量对分子量的影响

- 3.4.3 引发剂的半衰期的匹配

- 3.4.4 不同引发剂对聚合产率的影响

- 3.4.5 分子量调节剂对分子量的影响

- 3.5 聚合反应温度的影响

- 3.5.1 反应温度对聚合反应的影响

- 3.5.2 反应温度对分子量的影响

- 3.5.3 反应温度与产品聚合物结构的关系

- 3.6 聚合反应的加料工艺的影响

- 3.6.1 对于体系中引发剂含量的模拟计算

- 3.6.2 产品分子量对模拟计算的印证

- 3.7 产品的放大实验

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附件

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/70a5cb2234c0e132e626c9b2.html