# 大型压力容器法兰密封面在线修复技术的研究

### 论文摘要

随着化工行业的发展，压力容器被广泛的使用。压力容器的法兰接口用来对接其它设备，法兰密封面和密封槽的损坏直接影响压力容器的安全生产，所以法兰接口的密封性是每个压力容器都必须长期保证的。然而，压力容器在使用过程中，通常处于高温、高压的环境中，并且有些介质具有强腐蚀性，法兰面密封槽的工况环境更加恶劣，致使法兰面密封槽极易生成裂纹。为抑制裂纹的长大，定期对压力容器进行保养维护，并加以修复是非常有必要的，也是必须的。但压力容器一般体积大、重量重，用常规的机械加工设备修复无法就地加工，使压力容器的在线修复处理难度极大，而离线修复时，投入的人力、物力大，成本高，工期长，停产时间长，对生产影响大。本课题在深入分析研究压力容器法兰密封面的结构特点、槽损伤规律和修复工艺的基础上，对压力容器在线修复的瓶颈问题进行深入研究，提出了实现在线修复的技术方案，研究开发了一个可移动式的数控机床，可直接安装在待加工的法兰上进行修复加工。机床的主运动采用液压马达驱动，两个进给运动采用步进电机驱动。机床的控制系统采用PLC可编程控制器为主控制器，并带一个位置控制模块，它可实现两个轴的直线或圆弧插补功能，实现法兰端面和梯形槽的成形加工。为了便于操作，设计了手提操作盒，可进行远程操作。完成了人机界面的开发。旋转系统存在不平衡问题，利用平衡理论对旋转系统进行了动平衡分析。本课题实现了压力容器法兰面密封槽的在线修复，解决了压力容器使用中的的瓶颈问题。给压力容器的在线修复和新产品的制造带来极大的便利，给压力容器的使用厂家和制造厂家带来直接的经济效益，提高企业在市场中的竞争力，也拓宽了数控技术的应用领域。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的意义

- 1.2 国内研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 压力容器法兰密封面的在线修复方案

- 2.1 压力容器及法兰密封面的结构特点、损伤规律分析研究

- 2.1.1 加氢反应器的作用、结构及操作条件

- 2.1.2 加氢反应器的国产化

- 2.1.3 加氢反应器的损伤规律的研究

- 2.2 加氢反应器的法兰密封面的修复工艺的研究

- 2.3 实现压力容器法兰密封面在线修复的技术方案

- 2.3.1 实现在线修复的条件

- 2.3.2 总体方案

- 2.4 本章小结

- 第3章 压力容器法兰密封面在线修复机床的设计及论证

- 3.1 修复机床的机械系统

- 3.1.1 机床的传动系统

- 3.1.2 驱动丝杠的参数设计

- 3.1.3 步进电机的选用

- 3.1.4 转臂的设计研究

- 3.1.5 安装装置的设计

- 3.2 修复机床的液压系统

- 3.2.1 液压传动技术简介

- 3.2.2 液压系统的工作要求

- 3.2.3 液压系统的原理图

- 3.2.4 液压系统的动作

- 3.2.5 主要液压元件的选择

- 3.3 机床控制系统的研究开发

- 3.3.1 机床控制系统的基本功能介绍

- 3.3.2 控制系统的控制结构

- 3.3.3 控制系统的方案

- 3.3.4 控制器的选择

- 3.3.5 控制流程图

- 3.3.6 控制电路

- 3.4 本章小结

- 第4章 修复机床的控制系统的软件设计开发

- 4.1 手提操作盒的界面设计

- 4.1.1 界面开发的软件介绍

- 4.1.2 手提操作盒的界面设计

- 4.2 PLC程序设计

- 4.2.1 PLC程序设计的软件选用

- 4.2.2 PLC程序设计的流程图

- 4.3 本章小结

- 第5章 修复机床的旋转系统的平衡研究及实现

- 5.1 机构平衡的理论

- 5.1.1 转子平衡的分类

- 5.1.2 研究机构平衡问题的方法

- 5.2 机床旋转系统的动平衡分析

- 5.3 本章小结

- 总结

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A:攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 附录 B:机床电路图

- 附录 C:PLC梯形图

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/70de700bf997d0d68adedb39.html