# NiO和WO3互补型电致变色薄膜及器件的制备与性能

### 论文摘要

NiO薄膜具有优异的电致变色特性,是最有发展前景的阳极电致变色材料之一。非晶结构WO3薄膜为典型的阴极电致变色材料,是电致变色器件电致变色层的首选材料。由NiO和WO3薄膜组成的互补型结构电致变色器件不仅简化了制作工序,而且其性能也优于传统器件,应用前景广阔。本文利用化学沉积法制备了大比面积的无序多孔纳米NiO薄膜,讨论了不同热处理温度对NiO薄膜微结构和电致变色性能的影响。多孔薄膜由厚度在20?25 nm,相互连接且垂直于基底的NiO纳米片组成。300°C热处理形成的NiO薄膜的具有最佳的电致变色性能,在可见光波长范围内,薄膜着色态与褪色态透光率差值为38.6%。随着热处理温度的增加,NiO薄膜的电致变色和电化学性能变差。采用电沉积法制备了WO3薄膜,并在不同热处理温度对WO3薄膜影响进行了研究,经250°C热处理后WO3薄膜仍为非晶结构,薄膜结构呈网状,保持了较好变色性能,在可见光波长范围内,薄膜着色态与褪色态透光率差值接近65.5%;经300°C和350°C热处理后WO3薄膜向多晶结构转变,晶化后薄膜结构变的致密,电致变色性能下降,并且随着热处理温度的升高,电致变色和电化学性能变差。此外,还设计制作了由WO3与NiO薄膜组装而成的互补型电致变色器件,在可见光范围内,器件着色态与褪色态透射率值相差近83.7%,着色与褪色所需响应时间迅速,在外加电压为士2V情况时,器件的着色过程与褪色过程所需时间分别为1.76s和1.54s。经100次电化学循环后,仍能保持稳定的可见光调节能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 电致变色材料

- 1.1.1 电致变色材料发展概述

- 1.1.2 无机电致变色材料

- 1.1.3 有机电致变色材料

- 1.2 电致变色机理

- 1.3 电致变色薄膜制备方法与特性

- 1.3.1 化学气相沉积（CVD）

- 1.3.2 Sol-Gel 法

- 1.3.3 电沉积法

- 1.3.4 溅射法

- 1.3.5 蒸发法

- 1.4 电致变色器件

- 1.4.1 电致变色器件结构及其工作原理

- 1.4.2 电致变色器件的应用

- 3电致变色薄膜的研究现状'>1.5 NiO和WO3电致变色薄膜的研究现状

- 1.5.1 NiO 电致变色薄膜

- 3电致变色薄膜'>1.5.2 WO3电致变色薄膜

- 1.6 本论文选题的目的和意义

- 第二章 实验方法及测试

- 2.1 实验药品及仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 材料的制备

- 2.2.1 化学沉积法制备多孔纳米NiO 电致变色薄膜

- 3电致变色薄膜'>2.2.2 电沉积法制备WO3电致变色薄膜

- 2.2.3 电解液的制备

- 2.2.4 材料表征

- 2.2.4.1 XRD 测试

- 2.2.4.2 表面形貌分析（SEM）

- 2.2.4.3 循环伏安（CV）和电化学阻抗测试（EIS）

- 2.2.4.4 光谱测试

- 第三章 多孔NiO 纳米薄膜的制备及电致变色特性

- 3.1 引言

- 3.2 多孔纳米NiO 薄膜的成膜工艺

- 3.3 多孔纳米NiO 薄膜的结构和形貌分析

- 3.3.1 XRD 分析

- 3.3.2 SEM 分析

- 3.4 热处理温度对多孔纳米NiO 薄膜电致变色性能的影响

- 3.5 多孔纳米NiO 薄膜的电化学性能分析

- 3.5.1 NiO 薄膜的循环伏安性能

- 3.5.2 NiO 薄膜的电化学阻抗性能

- 3.5.3 NiO 薄膜电致变色随循环伏安变化

- 3.5.4 NiO 薄膜的计时电流研究

- 3.6 本章小结

- 3薄膜的制备及电致变色特性'>第四章 WO3薄膜的制备及电致变色特性

- 4.1 引言

- 3薄膜的结构和形貌分析'>4.2 WO3薄膜的结构和形貌分析

- 4.2.1 XRD 分析

- 4.2.2 SEM 分析

- 3薄膜电致变色性能的影响'>4.3 热处理温度对WO3薄膜电致变色性能的影响

- 3薄膜的电化学性能分析'>4.4 WO3薄膜的电化学性能分析

- 3薄膜的循环伏安性能'>4.4.1 WO3薄膜的循环伏安性能

- 3薄膜的电化学阻抗性能'>4.4.2 WO3薄膜的电化学阻抗性能

- 3薄膜的计时电流研究'>4.4.3 WO3薄膜的计时电流研究

- 3薄膜电致变色性能的影响'>4.5 薄膜形态对WO3薄膜电致变色性能的影响

- 4.6 本章小结

- 3互补结构的电致变色器件研究'>第五章 NiO/ WO3互补结构的电致变色器件研究

- 5.1 引言

- 5.2 电致变色器件

- 3互补结构的器件的电致变色和电化学性能'>5.3 NiO/ WO3互补结构的器件的电致变色和电化学性能

- 5.3.1 电致变色器件的电致变色性能

- 5.3.2 电致变色器件的循环伏安研究

- 5.3.3 电致变色器件的计时电流研究

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].NiO作为微生物燃料电池阴极催化剂的研究[J]. 郑州师范教育 2014(04)

- [2].脉冲激光沉积制备NiO薄膜的研究进展[J]. 科技创新导报 2011(25)

- [3].用均相沉淀法制备NiO-石墨复合材料[J]. 黑龙江科技学院学报 2011(05)

- [4].纳米片状NiO的合成及电容性质[J]. 功能材料 2010(S1)

- [5].六边形多孔NiO纳米片的合成与表征[J]. 人工晶体学报 2010(06)

- [6].NiO空心微球的规模化制备与表征[J]. 电子元件与材料 2009(12)

- [7].花状NiO纳米片自组装体的制备与表征[J]. 硅酸盐学报 2009(12)

- [8].NiO纳米线阵列紫外光电特性[J]. 微纳电子技术 2016(02)

- [9].NiO的电子结构与热电性能的理论研究[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [10].超级电容器用介孔NiO的制备及性能[J]. 电池 2009(02)

- [11].NiO/碳纳米管复合材料的制备与电化学性能[J]. 电源技术 2009(06)

- [12].NiO改性石墨毡的钒电池正极材料性能表征[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [13].掺N多孔炭/NiO的制备与电容性能的研究[J]. 煤炭学报 2017(06)

- [14].NiO层作为空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的制备和性能研究[J]. 材料导报 2017(10)

- [15].碳纳米管内外担载NiO催化剂的可控制备及其性能研究[J]. 化工新型材料 2015(08)

- [16].NiO超细粉末的均匀沉淀法制备与表征(英文)[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [17].NiO基氧化物热电材料的合成及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2012(04)

- [18].超级电容器用NiO多孔薄膜电极材料的研究进展[J]. 电子元件与材料 2012(12)

- [19].硫在镍基合金钝化膜NiO表面吸附的第一性原理研究[J]. 材料导报 2019(S2)

- [20].原位水热法制备NiO纳米电极材料及性能研究[J]. 分子科学学报 2016(06)

- [21].近临界甲醇中NiO催化生物质糖转化制备乳酸甲酯的研究[J]. 高校化学工程学报 2017(04)

- [22].碳纳米管内外管壁担载NiO催化剂的氧化还原及催化性能研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [23].胶质碳球为模板制备NiO空心球(英文)[J]. 无机化学学报 2011(12)

- [24].甲醇-水介质中NiO纳米片自组装体的制备与表征[J]. 陶瓷学报 2009(02)

- [25].NiO电致变色薄膜的电化学制备和性能[J]. 科技导报 2009(18)

- [26].网孔状NiO电极制备及其电容特性[J]. 电化学 2011(04)

- [27].一种基于NIO技术的短信平台的设计和实现[J]. 广西职业技术学院学报 2011(04)

- [28].NiO对白云石烧结性能的影响[J]. 人工晶体学报 2013(08)

- [29].NiO/高炉渣催化剂的丙烷氧化脱氢性能[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S1)

- [30].NiO电致变色薄膜的研究进展[J]. 建材世界 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71083c1f556cf841fbbd2f7a.html