# 电力系统安全稳定控制的分析与展望

（国网天津市电力公司检修公司天津市河北区300272）

摘要：随着在经济发展建设中，社会各行各业在日常生产经营活动中对于电力供应需求的不断增加，为了满足经济建设的需要，就要求我国建立起一个安全稳定的电力供应系统。因此，我们必须重视起电力系统的安全稳定措施建设，避免因电力系统受到大扰动因素影响时而出现在电力供应中供电不稳定，乃至于断电的现象。接下来，本文将从我国在电力系统安全稳定控制方面的现状以及相关技术的发展方向入手来进行具体的行文阐述。

关键词：电力系统；安全稳定控制；分析掌握

一、电力系统安全稳定控制的重要意义

首先，重视电力系统安全稳定控制工作是保证电力系统实现社会效益与经济效益的保证，一方面，在社会的日常生产经营活动中，需要电力系统为各个行业的生产提供稳定的供电，从而实现经济的健康持续发展；另一方面，电力供应单位的经济效益想要得到实现最基本的条件就是供电系统的安全稳定工作，这样才能实现电力供应单位的持续经营。其次，电力系统的安全稳定工作是我国进行现代化社会事业中的重要保证，电力系统是在现代社会中是一项十分重要的基础性工程，只有实现了电力系统的安全稳定工作，才能够为社会发展提供必需的能源。最后，电力系统的安全稳定控制工作也是保证我国广大人民正常生活的基本条件，随着社会的不断进步，人们想要维持一个正常的生活环境往往都离不开电力支持，人们的生活质量的满足离不开各种以电力驱动的现代设备，因此，保证电力供应的安全稳定是维持人民群众正常生活的基础条件之一。此外，保证电力供应的安全稳定控制也是保证我国广大人民群众人身及财产安全的重要保证，在实际情况中，电力系统一旦发现故障就很容易引起相关安全事故以威胁到周围居民的安全。

二、电力系统安全稳定控制的类型与措施

2.1电力系统安全稳定控制措施的相关类型

首先，按照控制措施进行工作是时机可以将电力系统安全控制措施分为以下三种，（1）预防控制，就是指在电力系统故障出现前的预防控制措施，其主要的功能是维持整体供电系统的平衡。（2）紧急控制，主要是指发生在电力系统故障时的紧急处理，表现在故障时的电力紧急切断与电气保护机制。（3）恢复控制，就是在完成电力系统故障维修之后的电力供应能力恢复功能。其次，按照电力系统安全控制措施工作中信息采集、传递方式以及决策控制方式的不同，可以将安全控制措施分为以下几种，（1）就地控制模式，这一措施在工作中主要是分别放置在各个生产厂房当中，各个设备系统之间相互独立，彼此之间并不存在信息的交流，在安全控制工作上主要是根据就地信息的收集来实现判断，从而解决自身所在区域厂房内电力供应出现的问题。（2）集中控制模式，这一类型的控制措施主要是在整体的控制执行系统中配置有单独的供电状况通信装置与供电系统相关重要信息参数的收集装置，其中系统的整体控制中心被安置于电力系统控制的调度中心，能够实现对于整体供电系统供电状况的实时监控，同时能够根据收集回来的信息参数来进行系统运行状态的判断以实现及时根据系统稳定性状况来进行安全控制。（3）区域控制模式，这一控制措施的设置主要是为了实现在某一特点区域电力网络的稳定运行，这一系统的相关设备往往被安置于两个或两个以上的电力生产厂房来进行控制工作，彼此之间通过无线网络来实现信息的交流，从而将分别独立的设备联合成一个整体，来实现各个发电站之间运行状况的信息交换，从而更好的实现一个大区域内的电力系统安全控制。

2.2提高安全稳定的控制措施

在具体的电力系统安全控制措施中，目前主要常见的措施主要有以下几种。首先是，汽轮机快关气门，在实际情况中，当出现电力供应系统由于大扰动而产生的故障中，发电机轴上的不平衡功率是导致电机抖动出现故障的常见原因。因此，就需要减小故障发生后的电机输入，目前常见的措施是通过交替关、开快速汽门，来实现缩短电机轴上的不平衡，从而提高整体系统的安全稳定。其次，切除发电机，在故障控制中及时切除发电机的连接也是一项有效的控制措施，当短路故障出现时及时断开电路可以有效防止电机加速而失衡，但是这一措施在技术方面要求较高，需要工作人员对于切机时机与对象的选择做出科学合理的判断。最后，切除负荷，在实际情况中，由于供电系统实时供电量的状况是处在一个不断变化的过程，因此，为了保证系统的安全稳定运行往往需要对于整个系统的负荷进行控制，切除负荷能够有效保证电力故障时的系统电力负荷稳定。

三、电力系统安全稳定控制的展望

目前，在我国的电力系统安全稳定控制中主要有以下几个发展方向。首先是不断提高系统的信息化，目前随着电子信息技术的不断普及，我国在电力系统控制安全稳定措施的信息化程度已经有了一定水平的提高，但是距离发达国家还有一定距离。因此，我们需要提高电子信息技术在我国电力系统安全稳定控制工作的应用，通过提高信息化水平来促进整体系统的工作效率。其次，提高系统智能化，随着经济发展，我国的电力供应系统规模也在一个快速发展的阶段过程之中，这就对我国电力供应单位的日常维护工作提出了更高的要求，通过提高电力系统安全控制措施的智能化水平能够有效减少电力供应单位在人力物力方面的投入，实现电力系统安全控制的自动化处理。

四、总结

为了保证在经济发展不断提高的电力供应需求得到满足，使电力供应能力不成为经济发展建设的短板，需要我们重视起维护电力系统安全稳定运转工作的重要性。在现代电力系统建设中，安全稳定控制措施的建立与选择是体现电力建设的重要依据，也是建设现代化社会的重要保证，我们必须充分了解各种电力控制安全措施来实现电力系统的稳定运行。

参考文献：

[1]李兆伟.计及电力安全事故风险的电网动态分区与切负荷协调控制研究[J].电力系统保护与控制，2017（01）

[2]罗常.工业控制系统信息安全防护体系在电力系统中的应用研究[J].机电工程技术，2016（12）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71197fb66589b7f051758889.html