# 准噶尔盆地陆东地区石炭系火山岩地球物理响应及分布规律

### 论文摘要

基于准噶尔盆地陆东地区具有一定密度二维地震测线控制的石炭系主要分布区,以及滴南凸起滴西10井三维地震测线工区为研究对象,本文研究了准噶尔盆地陆东地区石炭系火山岩地球物理响应及其分布规律。结合地震地质层位标定方法建立了石炭系井下各岩性段与井旁地震响应之间的相互关系,并利用连井区域格架二维地震测线,通过露头、钻井、地震互动的层序划分与对比方法和层序边界标志的地震识别与对比方法,建立了盆地内部的井震统一的石炭系地震地质层序格架和地震地质解释方案。本文主要利用井震结合的方法,对研究区内重点井的测井曲线及其在地震剖面上的表现进行了分析研究。陆东地区火山岩地震相特征取得以下研究成果与认识:从石炭系三套岩层角度去分析:(1)上火山岩段内部岩性变化较频繁,在地震剖面上常常可见上火山岩段内部具有较强反射波。(2)下火山岩段内部岩性相对稳定,在地震剖面上表现以弱振幅断续杂乱反射为主,局部有较强振幅、较连续反射特征出现,内部反射波能量较弱。盆地内多数地区下火山岩段底界面反射波与下伏反射同相轴多呈削蚀不整合接触关系,通常在地震剖面上把该界面定为石炭系下火山岩段的底。(3)沉积岩段地震剖面上常可看见连续的较强振幅反射同相轴,表现为较连续、亚平行等反射特征。从石炭系火山岩岩性角度分析:(1)玄武岩、安山岩溢流相表现为振幅较强,连续性较好,频率低,层状平行反射。玄武岩、安山岩一般出现在石炭系上火山岩段。(2)凝灰岩爆发相表现为振幅强,连续性较差,频率较低,亚层状反射。沉凝灰岩火山沉积相表现为振幅强,连续性差,中低频率,杂乱反射。(3)流纹岩溢流相表现为强振幅,连续性强,具成层性。(4)砂泥岩互层过渡相表现为强振幅,强连续,低频率,成层性很好,层状平行反射。从火山岩相角度去分析:(1)火山通道相外形呈近直立的不规则柱状体、蘑菇形,强振幅、低频、空白、杂乱、断续反射。(2)爆发相外形呈波形、蚯蚓状、似层状中强振幅、断续反射、较杂乱、延伸较近。(3)溢流相外形呈丘形、楔形、帚状、强振幅、中低频、连续反射、延伸较长。井震结合通过分析上火山岩地震相特征以及对重点井石炭系地层划分剖面图岩性的分析做出上火山岩段残余厚度图表现为:(1)上火山岩段在地形上普遍缺失,盆地内分布呈块状。(2)上下火山岩段之间的沉积岩段在陆东地区内分布较广泛,一般在凸起部位见少量缺失。(3)下火山岩段则是石炭系分布最广的一套地层。同样也是在滴北凸起北端,滴南凸起东翼,五彩湾凹陷北部见缺失,但与沉积岩段相比被剥蚀的部分明显减少。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 选题背景及项目依托

- 1.2、研究现状与存在问题

- 1.3、研究目的与研究意义

- 1.4 研究内容

- 1.5 技术思路

- 1.6 技术关键

- 1.7 技术路线和时间安排

- 第2章 区域地质特征

- 2.1 准噶尔盆地区域地质背景

- 2.2 陆梁隆起构造特征

- 2.3 结合地震剖面不整合进行地层划分

- 2.3.1 石炭系

- 2.3.2 二叠系

- 2.3.3 三叠系

- 2.3.4 侏罗系

- 2.3.5 白垩系

- 第3章 地震地质层位标定

- 3.1 地震地质层位标定方法

- 3.2 陆东地区石炭系

- 3.2.1 滴西17 井

- 3.2.2 彩参2 井

- 3.2.3 滴西14 井

- 3.2.4 泉3 井

- 3.3 陆东地区地层格架

- 第4章 火山岩地球物理响应

- 4.1 陆东石炭系火山岩岩心分析

- 4.1.1 辉绿岩

- 4.1.2 玄武岩

- 4.1.3 安山岩

- 4.1.4 英安岩

- 4.1.5 流纹岩

- 4.1.6 凝灰岩

- 4.1.7 沉凝灰岩

- 4.1.8 火山角砾岩

- 4.2 火山岩地震相所表现出的明显特征

- 4.2.1 削截特征

- 4.2.2 屏蔽特征

- 4.2.3 弧状反射特征

- 4.2.4 板状反射特征

- 4.2.5 透镜状反射特征

- 4.3 石炭系火山岩岩性地震相特征

- 4.3.1 玄武岩、安山岩

- 4.3.2 凝灰岩

- 4.3.3 沉凝灰岩

- 4.3.4 流纹岩

- 4.3.5 砂泥岩

- 4.4 火山岩岩相

- 4.4.1 爆发相

- 4.4.2 溢流相

- 4.4.3 侵入相

- 4.4.4 火山通道相

- 4.4.5 火山沉积相

- 第5章 陆东地区石炭系火山岩分布规律

- 5.1 上火山岩段

- 5.2 沉积岩段

- 5.3 下火山岩段

- 第6章 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].柴达木盆地石炭系地球物理特征及解释[J]. 地球物理学进展 2013(04)

- [2].同煤集团召开新井建设及石炭系延伸项目例会[J]. 山西煤炭 2011(11)

- [3].地震多属性断裂识别技术在中拐凸起石炭系中的应用[J]. 石油地球物理勘探 2017(S2)

- [4].中国北方石炭系—二叠系油气地质调查与勘探进展[J]. 地质通报 2018(01)

- [5].春光区块石炭系勘探潜力分析[J]. 内江科技 2016(01)

- [6].川东石炭系黄龙组层序地层研究[J]. 吐哈油气 2011(03)

- [7].川东福成寨气田石炭系储层特征[J]. 山东化工 2018(02)

- [8].综合地球物理方法在内蒙古西部额济纳旗及邻区石炭系—二叠系解释中的应用[J]. 地质通报 2010(Z1)

- [9].准噶尔盆地阜东地区石炭系松喀尔苏组烃源岩评价及气源对比[J]. 天然气地球科学 2019(07)

- [10].松辽盆地肇源地区石炭系—二叠系热演化史研究[J]. 天然气地球科学 2013(03)

- [11].北三台凸起石炭系火山岩油气分布规律及勘探方向[J]. 内蒙古石油化工 2015(19)

- [12].中拐石炭系压裂增产配套技术的研究与应用[J]. 当代化工 2016(10)

- [13].银额盆地及其邻区石炭系—二叠系油气资源远景调查主要进展及成果[J]. 中国地质调查 2014(02)

- [14].石炭系推覆体钻井提速技术应用[J]. 科技信息 2012(35)

- [15].内蒙古西部额济纳旗及邻区石炭系—二叠系沉积后的构造演化、盖层条件与油气信息——石炭系—二叠系油气地质条件研究之三[J]. 地质通报 2011(06)

- [16].陆东—五彩湾地区石炭系火山岩气藏勘探进展[J]. 天然气工业 2008(05)

- [17].准噶尔盆地西北缘晚石炭系—早二叠系火山岩岩石学和地球化学研究[J]. 地质科学 2012(04)

- [18].准噶尔盆地陆西地区石炭系火山岩有利区分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [19].准西地区苏13井区石炭系储层发育特征研究[J]. 特种油气藏 2019(01)

- [20].巴彦浩特盆地石炭系储层特征研究[J]. 辽宁化工 2019(03)

- [21].石炭系含煤地层沉积特征及煤田成因类型[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(14)

- [22].石炭系煤层掘进巷道漏顶原因分析及治理措施探讨[J]. 山东煤炭科技 2016(07)

- [23].宽方位处理技术在春光探区石炭系的应用[J]. 石油地质与工程 2020(03)

- [24].重磁电震井综合地球物理技术应用研究——以西北缘车排子凸起南部石炭系火山岩为例[J]. 新疆地质 2020(02)

- [25].春光探区东部石炭系连片处理研究与应用[J]. 内江科技 2020(09)

- [26].银额盆地及周缘石炭系和二叠系沉积之后构造改造初探[J]. 地质通报 2018(01)

- [27].柴达木盆地城墙沟-石灰沟地区石炭系沉积特征[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2018(01)

- [28].克拉美丽山前地区石炭系火山岩岩相研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [29].豫西石炭系铝土矿富集成因浅析[J]. 河南科学 2013(08)

- [30].北三台凸起石炭系火山岩地震响应及分布规律[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/715b455c497b918149a493b7.html