# 浅析火电厂电气运行安全管理与故障处理薛群龙

（陕西能源麟北发电有限公司陕西宝鸡721505）

摘要：目前火力发电是我国电力的主要来源，但是层出不穷的电力问题一直影响着火电厂的运行，对火电厂电气运行的安全性和可靠性产生了一定的影响，本文主要对会电厂的管理方式以及产生的问题进行简单的分析并提出一些建议与意见。.

关键词：火电厂；安全管理；故障处理

在火电厂中，电气设备的安全关乎着整个电厂的安全运行，这需要我们加强对电气设备的安全管理工作，需要提高每一位工作人员的安全意识，当问题发生时，能够在最快的速度下、最短的时间内解决问题，保证设备的正常运行，减少安全事故的发生以及经济的损失。

一、安全管理的重要性

1.1电力提供行业动力以及经济收益

电力是各行各业所使用的主要能源，关乎着国家的经济发展与社会的发展，电力故障的发生不仅会影响电力企业还会严重的影响到其他的行业，会使其他的行业产生不同程度的经济损失，甚至会有安全问题的产生，一些不注意的小故障可能会导致严重的后果，可能会造成机器的损毁，导致电厂的收益下降，严重的情况下甚至会导致大面积的停电，不仅影响了自己，还影响了社会上的其他行业，导致其他行业的经济收益下降，影响了公司的未来发展。

1.2加强安全意识

火电厂中的电气设备是整个电力生产的关键，要想电力能够安全稳定的生产，就必须保证电力设备的安全运行及稳定。所以首先应该提高员工的安全管理意识，发电厂的设备庞大复杂，不能只靠一两个人的能力，要全面系统的提升员工的安全意识，并在日常的工作中将这种安全意识展现出来，制定出相应的操作规范，并严格要求员工按照规范进行工作，对员工展开安全意识培训，并且要定期的强化这种安全意识。安全意识的提升有利于对可能产生的问题进行预防，也有利于快速高效的解决产生的问题，另外要对可能发生问题的地方多加关注，例如设备的散热情况、设备的开关连接处以及电缆的温度进行检查等，减少事故的发生，降低安全隐患。

二、安全管理的方法

2.1建立检测系统

电厂中的电气设备庞大而且复杂，依靠人工检查不仅浪费人力物力，还有可能会产生一些遗漏留下事故隐患，这是监测系统的建立显得尤为重要，建立电气监测系统可以全面的系统的对电力设备进行检测，另外也可以将检测数据加以收集储存，建立电气设备的数据库，以便于将来对异常数据可以快速的识别，减少事故的发生。

2.2绝缘在线检测

火电厂中经常发生的故障问题主要是绝缘损坏，一个微小部位的绝缘损坏就可能会引起整个设备的故障，最终影响整个电力系统的工作，用千里之堤溃于蚁穴来形容绝不为过。这时候绝缘在线检测非常重要，绝缘在线检测有多种方法其中最常用的几种主要是局部放电法、测绝缘电阻法、色谱分析法和介质损耗法。他们可以分别用来检测不同的绝缘材料，其中常用的色谱分析法可以检测充油电气设备，因为色谱分析法可以检测绝缘油中的各种气体的含量，当局部有强烈的放电现象发生时，会使空气的电阻下降，导致绝缘强度的降低，以至于产生设备的损害，所以运用色谱分析法可以对正在运行中的设备进行检测，可以有效的防止设备的损坏，保证电气设备安全稳定的运行。

2.3设备运行状态检测

状态检修的关键技术是设备状态检测，要想对火电厂主设备进行检修工作就必须掌握成熟的完善的主设备状态检测技术，对火电厂进行设备状态检测主要有三种方式一是在线监测通过现代的成熟监测系统对电厂设备进行数据监测并建立起相应的数据库，可以对设备进行实时的监控；二是离线监测通过一些特殊的仪器对火电厂的设备进行完全细致的检测，排除可能存在的隐患及问题；三是定期检查，根据相关的工作章程定期的对火电厂设备进行检测，排除设备可能存在的故障。对火电厂设备状态检测评定需要从两个方面进行分别是安全性和经济性。首先在安全性方面要先判断设备是否正常运行，另外需要对可能发生的故障及问题进行分析研究，提高设备的安全及稳定性，其次要对设备的经济性进行测评，主要是通过对设备的能耗情况和节能情况进行，可以决定继续使用设备或者对设备进行更新或更换。在对设备进行检测时工作人员可以采用离线或是在线检测方式，得到精确的数据之后结合实际情况科学合理的分析并提出检修的方法。

三、常见故障及处理方法

3.1电动机故障及维修

设备故障中经常出现的是电动机故障，此问题发生次数多，频率高，检修的工作也简单一些，所以相关工作人员应该在短时间内解决此问题，尽量将影响降到最低，保证电厂的经济收益，电动机所发生的故障也多种多样，可能是由于绝缘低、或者是电动机轴承温度过高，不同的问题有不同的处理方式，当电动机的绝缘低时会导致电动机无法正常启动，这时可以采用烘烤法进行修复，当轴承温度过高时往往是由于轴承缺油或环境温度过高的影响，这样可以对设备进行加油维护能够有效的减少此类问题的发生。另外对于电动机震动过大的问题需要对电动机进行认真详细的检修工作首先检查是否是由于机械负载振动引起的，如果不是英爱检测电动机的底部螺丝是否固定等状况。

3.2母线故障及维修

母线故障的出现一般是由于工作人员的错误操作引起的还可能是由于母线的过载工作造成掉闸等原因，出现故障时监控室内会出现相应的指示，工作人员可以进行技术的修复工作，首先应该判断是否是由于错误操作引起的，如果确定是由于错误的操作引起的可以手动启动闸门强行送电重新启动发电机，当确认了是母线的故障产生的可以启用备用的母线进行供电工作同时对损坏的母线进行修复工作。

四、结束语

综上所述，提高安全管理意识可以有效的保证发电设备的安全运行，另外加强火电厂设备的检测工作可以有效的预防故障的产生，对故障做好预防措施能够有效的提高电厂的经济收益及社会形象有利于长远的发展。

参考文献：

[1]赵铁柱.探析火电厂电气运行安全管理与故障处理[J].黑龙江科技信息2016，（29）

[2]徐敏超.火电厂电气运行安全管理与常见故障处理[J].企业技术开发2015，34（23）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71794037710110408693ada9.html