# 水解酸化—生物接触氧化处理印染废水的试验研究

### 论文摘要

印染废水具有污染物浓度高、色度高、成份复杂、水质多变的特点,一直是工业废水治理中的重点和难点之一。本试验采用水解酸化一生物接触氧化工艺对印染废水处理进行研究,分析废水COD, BOD5、pH、色度等指标的去除效果和变化规律,获得了该工艺的有效设计和运行参数。本试验首先对水解酸化池和生物接触氧化池进行启动,其中对于生物接触氧化池采用活性污泥挂膜法进行挂膜,经过35天的运行和培养,生物膜生长良好,处理效果稳定,COD去除率达到90%。实验结果表明:水解酸化池对COD去除率在15%～20%左右,生物接触氧化池对COD的去除起主要作用,总去除率可达75%左右。本试验研究了水解酸化—生物接触氧化工艺在不同运行方式下对于人工模拟印染废水的处理效果:连续进水时,最佳水力停留时间（HRT）为12h,容积负荷（Nv）约2.12kgCOD/m3·d,此时出水COD、氨氮、色度去除率分别可达92.6%、58.9%、87.2%;间歇进水时,日进水2次、采取非限制性曝气、累计曝气时间12h时的运行方式最佳,此时出水COD、氨氮、色度去除率分别可达94.0%、59.5%、81.3%。试验期间,在连续进水和间歇进水条件下,整个试验装置出水水质及各项指标均能达到《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-92）的二级标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 印染废水的产生、水质特点及危害

- 1.2.1 印染废水的产生

- 1.2.2 印染废水的特点

- 1.2.3 印染废水的危害

- 1.3 印染废水治理技术

- 1.3.1 印染废水处理的物理法

- 1.3.2 印染废水的化学处理法

- 1.3.3 印染废水的生物处理法

- 1.3.4 其他印染废水治理新技术

- 1.4 水解酸化+生物接触氧化工艺

- 1.4.1 水解酸化工艺机理

- 1.4.2 水解酸化工艺的特点及应用现状

- 1.4.3 生物接触氧化工艺机理

- 1.4.4 生物接触氧化工艺的特点及研究现状

- 1.5 课题的提出及其研究内容

- 1.5.1 课题的提出

- 1.5.2 课题的研究内容

- 1.5.3 课题研究的目的

- 第二章 反应器模型的设计

- 2.1 试验废水的来源

- 2.2 试验工艺的确定

- 2.3 填料的选择

- 2.4 供气系统

- 2.4.1 供气的作用

- 2.4.2 供气量

- 2.4.3 供气方式

- 2.5 试验装置及分析方法

- 2.5.1 试验装置与工艺流程

- 2.5.2 试验分析项目及分析方法

- 第三章 反应器的挂膜启动

- 3.1 试验装置的启动

- 3.2 生物相的观察

- 3.3 挂膜期间试验数据结果与分析

- 3.3.1 挂膜期间进水水质状况

- 3.3.2 工艺运行参数

- 3.3.3 挂膜期间COD 去除情况

- 3.3.4 挂膜期间氨氮去除情况

- 3.3.5 挂膜期间各阶段色度去除情况

- 3.4 水解酸化影响因素分析

- 3.5 生物接触氧化填料挂膜影响因素分析

- 第四章 生物接触氧化工艺试验研究

- 4.1 生物接触氧化工艺对有机污染物（COD）的去除效果研究

- 4.1.1 连续进水时有机污染物（COD）去除规律与分析

- 4.1.2 间歇进水时有机污染物（COD）去除规律与分析

- 4.1.3 冲击负荷对有机污染物（COD）去除效果的影响与分析

- 3-N）的去除效果研究'>4.2 生物接触氧化工艺对氨氮（NH3-N）的去除效果研究

- 4.2.1 连续进水时对氨氮的去除效果研究

- 4.2.2 间歇进水时对氨氮的去除规律与分析

- 4.3 水解酸化—生物接触氧化工艺对色度的去除效果研究

- 4.3.1 连续进水时色度的去除规律与分析

- 4.3.2 间歇进水时色度的去除规律与分析

- 4.4 曝气方式对印染废水处理效果影响的研究

- 第五章 生物接触氧化工艺反应动力学分析

- 5.1 废水生物处理的反应动力学基本方程

- 5.2 生物接触氧化法动力学方程的建立

- 结论与建议

- 1.结论

- 2.建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物接触氧化池钙垢的清除及快速启动研究[J]. 科技信息 2010(26)

- [2].投放方式对聚氨酯内微生物及其净化效能影响[J]. 哈尔滨工业大学学报 2012(12)

- [3].微气泡曝气条件下仿生水草生物接触氧化池对污水的处理效果[J]. 环境污染与防治 2018(02)

- [4].生物接触氧化池悬浮填料流动特性数值模拟分析[J]. 化工学报 2018(07)

- [5].A/O生物接触氧化池法处理染料废水工程分析[J]. 黑龙江科技信息 2015(18)

- [6].生物膜冲洗的若干问题探讨[J]. 中国给水排水 2011(15)

- [7].八级生物接触氧化处理豆制品废水[J]. 大连交通大学学报 2008(03)

- [8].生物接触氧化池和生物滤池对原水处理效能的对比[J]. 中国给水排水 2015(03)

- [9].预应力技术在某水池加固中的应用[J]. 科技信息 2013(12)

- [10].生物促生剂、解毒剂在接触氧化池中的应用[J]. 工业用水与废水 2013(05)

- [11].盐化企业生活污水处理系统的改造[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [12].采用改性PVC填料的生物膜法污水处理实验研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2017(11)

- [13].关于悬浮填料生物接触氧化池设计的探讨[J]. 中国给水排水 2015(24)

- [14].生物接触氧化法净化供水原水现场试验[J]. 水资源与水工程学报 2016(02)

- [15].谈北方寒冷地区农村污水高效节能处理技术[J]. 山西建筑 2017(18)

- [16].生物接触氧化池设计方法的探讨[J]. 工业用水与废水 2014(06)

- [17].合成橡胶废水的处理系统及其处理方法[J]. 橡塑技术与装备 2018(05)

- [18].两段生物接触氧化法处理炭黑废水[J]. 工业用水与废水 2014(06)

- [19].α-2b干扰素废水处理工程改造[J]. 中国给水排水 2018(14)

- [20].浙江清华长三角研究院开发出合成橡胶生产废水处理新方法[J]. 橡胶科技 2015(01)

- [21].污水处理中的新型填料及对磷的去除作用研究现状[J]. 能源与环境 2014(02)

- [22].浅谈煤矿矿区的工业污水治理[J]. 山东煤炭科技 2009(06)

- [23].养猪废水治理工程设计和运行[J]. 内蒙古水利 2008(04)

- [24].合成制药生产废水处理设计实例分析[J]. 科技信息 2013(35)

- [25].赤豆螺在生物接触氧化工艺中的危害及其去除研究[J]. 给水排水 2009(06)

- [26].新农村建设污水处理的效益探讨[J]. 河南建材 2020(04)

- [27].异VC钠废水处理的应用研究[J]. 工业水处理 2014(09)

- [28].合成橡胶废水的处理系统及其处理方法[J]. 橡胶工业 2018(01)

- [29].福州市东区水厂气浮-生化除藻实验研究[J]. 福建建筑 2011(03)

- [30].齿轮型流化载体生物接触氧化池预处理微污染水源水研究[J]. 给水排水 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/717d1ee4e32931276a7cdcc3.html